DENİZCİLİK EKİPMANLARINA İLİŞKİN

20 ARALIK 1996 TARİH VE 96/98/EC SAYILI

KONSEY DİREKTİFİ

AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ,

Avrupa Topluluğu’nu oluşturan Antlaşma’yı, özellikle de Antlaşma’nın 84 (2) Maddesini göz önünde bulundurarak;

Komisyon’dan () yapılan öneriyi göz önünde bulundurarak;

Ekonomik ve Sosyal Komite’nin () görüşü göz önünde bulundurarak;

Antlaşmanın () 189 (c) Maddesinde belirtilen prosedüre uygun olarak hareket ederek;

Bununla beraber aşağıdaki sebeplerden ötürü;

- Ortak taşımacılık politikası çerçevesinde deniz taşımacılığında emniyeti sağlamak amacıyla mutlaka yeni önlemler alınmalıdır;

- Gemi kazaları, özellikle de can kayıplarına ve Üye Devletlerin denizlerinde ve kıyılarında kirliliğe neden olan kazalar Topluluğu ciddi olarak ilgilendirmektedir;

- Gemi kazaları riski, gemide kullanılan ekipmanların performanslarında yüksek güvenlik seviyelerinin elde edilmesini sağlayan yaygın standartların uygulanması ile etkili bir şekilde azaltılabilir, fakat test standartları ve test metotları ekipmanların ilerideki performansları üzerinde çok büyük bir etkiye sahiptir;

- Uluslararası sözleşmelere göre, bayrak devletleri gemide kullanılan ekipmanların belirlenen emniyet gereksinimlerine uygunluğunu sağlamak ve ilgili sertifikaları almakla yükümlüdür, bununla birlikte denizcilikte kullanılan bazı ekipman tipleri için uluslararası standardizasyon organları ve Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından test standartları geliştirilmiştir, ancak uluslararası standartları uygulayan ulusal test standartları değişik seviyelerde nitelik ve deneyime sahip sertifikasyon kurumlarına bir tolerans payı bırakmaktadır, bu da yetkili ulusal merciler tarafından uluslararası emniyet standartlarına uygunluğu onaylanan ürünlerin değişik emniyet seviyeleri göstermelerine ve bazı Üye Devletlerin kendi bayraklarını taşıyan, fakat diğer Üye Devletler tarafından onaylanan ekipmanlarla donatılmış gemilerine büyük bir şüphe ile yaklaşmalarına yol açmaktadır;

- Uluslararası standartların uygulanmasındaki farklılıkların ortadan kaldırılması için mutlaka ortak kuralların belirlenmesi gerekmektedir, bu kurallar sayesinde ekipmanların onaylanmasına ilişkin gereksiz masraflar ve idari prosedürler ortandan kalkacak, Topluluk taşımacılığının çalışma koşulları ve rekabet gücü yükselecek ve ekipmanlara yapıştırılacak uygunluk işareti ile ticaretin önündeki teknik bariyerler kalkacaktır;

- Konsey, denizlerin emniyetine () ilişkin olarak 8 Haziran 1993 tarihinde belirlediği ortak bir politika ile Komisyon’dan IMO standartlarının ve denizcilik ekipmanlarının onay prosedürlerinin uyumlaştırılması için önerilerde bulunmasını istemiştir;

( B

- Bağımsız olarak ya da uluslararası örgütler aracılığı ile hareket eden Üye Devletler ekipmanlarda aynı emniyet performans seviyesini sağlayamayacağından dolayı, bu tür bir uyumlaştırmanın gerçekleştirilebilmesi için Topluluk seviyesinde bir karar alınması şarttır;

- Üye Devletler tarafından uygulanan uluslararası test standartlarının bütün Üye Devletlerde sabit ve zorunlu bir şekilde uygulanması için gerekli çerçeveyi sağlayacak uygun kanuni belge bir Konsey Direktifi’dir.

- Temel uluslararası sözleşmeler kapsamında, gemide kullanılan ekipmanların kapsama alınması ve bu ekipmanlara ulusal idareler tarafından verilen onayların uluslararası sözleşmeler ve kararlar ile belirlenen emniyet standartlarına uygun olması şarttır;

- İlgili uluslararası sözleşmelere uygun olarak Üye Devlet sertifikalarına bağlı olmaksızın, diğer ürünlerle birlikte gemide kullanılan bazı ürünlerin serbest dolaşımına izin veren farklı Direktifler mevcuttur, bu yüzden gemide kullanılacak ekipmanların tamamı mutlaka yeni ortak kurallar ile düzenlenmelidir;

- Standartların bulunmadığı ya da mevcut standartların yeterli olmadığı ekipmanlar için, tercihen uluslararası seviyede yeni test standartlarının belirlenmesi gerekmektedir;

- Üye Devletler, test standartları ile ekipmanların yeterliliğini değerlendiren organların görevlerinin gerektirdiği şekilde bağımsız, etkili ve profesyonel olarak yeterli olmalarını sağlamalıdır;

- Teknik uyumlaştırma Direktiflerinde () kullanılmak üzere hazırlanan, yeterlilik değerlendirme prosedürlerinin ve CE yeterlilik işaretinin verilmesi ve kullanılması ile ilgili kuralların farklı aşamaları için belirlenen modüllere ilişkin 22 Temmuz 1993 tarih ve 93/465/EEC sayılı Konsey Kararı ile belirlenen prosedürlere benzer yeterlilik değerlendirme prosedürleri, uluslararası test standartlarına uygunluğun belirtilmesi için en iyi yoldur;

- İşBu Direktifte belirtilen hiçbir husus, testlerin yeterlilik değerlendirme prosedürlerini tekrarlamaması şartı ile uluslararası sözleşmeler tarafından bayrak Devleti idarelerine güvenlik sertifikası düzenlenecek gemide işlevsel ve performans testlerinin yürütülmesi için verilen yetkileri kısıtlamamaktadır;

- Genel bir kural olarak bu Direktif kapsamındaki ekipmanlar, işbu Direktif şartlarına uygunluğunu gösteren bir işaret taşımalıdırlar;

- Üye Devletler belirli durumlarda uygunluk işareti taşıyan ekipmanların kullanımını sınırlandırmak ya da yasaklamak için geçici önlemler alabilir;

- Uygunluk işareti taşımayan ekipmanların kullanımına bazı istisnai durumlarda izin verilebilir;

- İşBu Direktifin değiştirilmesi için mutlaka düzenleyici bir komite dahil olmak üzere basitleştirilmiş bir prosedür takip edilmelidir;

İŞBU DİREKTİFİ KABUL ETMİŞTİR:

Madde 1

İşBu Direktifin amacı denizlerdeki emniyeti arttırmak, Üye Devletler tarafından ya da Üye Devletler adına uluslararası sözleşmelere uygun olarak emniyet sertifikası alınması gereken ve Ek A’da listelenen gemide  kullanılacak ekipmanlarla ilgili uluslararası sözleşmelerin sabit bir şekilde uygulanması ile deniz kirliliğinin önlenmesi sağlamak ve bu ekipmanların Topluluk içerinde serbest dolaşımına izin vermektir.

( B

Madde 2

İşbu Direktif amaçları bakımından:

- “yeterlilik değerlendirme prosedürleri”, Madde 10 ve Ek B’de belirlenen prosedürleri ifade etmektedir;

- “ekipman”, uluslararası resmi belgelere göre kullanımı bayrak devleti idaresinin onayını gerektiren, uluslararası resmi belgelerle uyumlu olması amacıyla kullanım için bir gemide bulundurulması gereken  ya da gemide isteğe bağlı olarak kullanılan ve Ek A.1 ve Ek A.2’de listelenen maddeleri ifade etmektedir;

( M1

- “radyo iletişim EKİPMANI”, 1974 tarihli SOLAS Sözleşmesinin Bölüm IV’ünde istenen ekipmanı (( güncellenmiş versiyonu  M4’te verilmektedir () ve aynı Sözleşmenin KuralKuralKural III/6.2.1’inde istenen can kurtarma teknesi iki yönlü VHF (Çok Kısa Dalga) radyo-telefon aparatını ifade etmektedir;

( B

- “uluslararası Sözleşmeler”,

  - Yükleme Hatlarına (LL66) ilişkin (C2 1996 tarihli Uluslararası Sözleşme(,

  - Denizdeki Çatışmaları Önlemek için Düzenlenen Uluslararası Kurallara ilişkin 1972 tarihli Sözleşme (COLREG),

  - Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi için 1972 tarihli Uluslararası Sözleşme (MARPOL) ve

  - 1974 tarihli Uluslararası Denizde Can Emniyeti Sözleşmesi (SOLAS) ile birlikte

bu Sözleşmelerin Protokolleri ve ilgili değişiklikleri (( güncellenmiş versiyonu  M4’te verilmektedir () ifade etmektedir;

- “uluslararası resmi belgeler”, ilgili uluslararası sözleşmeler, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından düzenlenen ilgili kararlar ve genelgeler ve ilgili uluslararası test prosedürlerini ifade etmektedir;

- “işaret”, Madde 11’de belirtilen ve Ek D’de belirlenen sembolü ifade etmektedir;

- “yetkilendirilmiş organ” Üye Devletin yetkili ulusal idaresi tarafından Madde 9’a uygun olarak atanmış bir örgütü ifade etmektedir;

- “güverteye konulmuş” deyimi, gemi güvertesi üzerine monte edilmiş ya da konulmuş deyimini ifade etmektedir;

- “emniyet sertifikaları”, Üye Devlet tarafından ya da Üye Devlet adına uluslararası sözleşme hükümlerine uygun olarak verilen sertifikaları ifade etmektedir;

- “gemi”, uluslararası sözleşmeler kapsamında gemi olarak adlandırılan araçları ifade etmektedir, savaş gemileri bu kapsama girmemektedir;

- “Topluluk gemileri”, emniyet sertifikaları uluslararası sözleşmeler uyarınca Üye Devletler tarafından ya da Üye Devletler adına alınan gemileri ifade etmektedir. Bu tanım üçüncü devlet idaresinin isteği üzerine bir Üye Devlet idaresi tarafından verilen sertifikalara sahip gemileri kapsamamaktadır;

- “yeni gemi”,işbu direktifin yürürlüğe girdiği tarihte ya da daha sonra omurgası oluşturulan ya da benzer bir inşa aşamasında olan gemileri ifade etmektedir. Bu tanım geçen “benzer bir inşa aşamasında” deyimi ile

- Belirli bir gemiyi tanımlayan inşa çalışmasının başlaması ya da

- En az 50 ton malzemenin ya da yapım malzemesinin tahmin edilen toplam ağırlığının % 1’ine denk gelen malzemenin (hangisi daha az ise) kullanılması ifade edilmektedir;

- “mevcut gemi”, yeni gemiler dışında kalan gemileri ifade etmektedir;

- “test standartları”,

  - Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO),

  - Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO),

  - Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN),

  - Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi (CENELEC) ve

  - Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü (ETSI) tarafından belirlenen standartları ifade etmektedir.

(( güncellenmiş versiyonu  M4’te verilmektedir () ve ilgili uluslararası sözleşmelere ve Ek A’da verilen forma uygun olarak test metotlarını ve test sonuçlarını tanımlayan ilgili IMO kararlarına ve genelgelerine göre belirlenmiştir;

- “tip onayı” uygun test standartlarına uygun olarak üretilen ekipmanların değerlendirilmesi ve uygun sertifikaların verilmesi için kullanılan prosedürleri ifade etmektedir;

Madde 3

- İşbu Direktif aşağıda tanımlanan gemilerde kullanılan ekipmanlara uygulanacaktır:

- inşası sırasında Topluluk sınırları içerisinde olsun ya da olmasın yeni Topluluk gemileri,

  - daha önce gemide bahsedilen ekipmanların kullanılmadığı

ya da

  - uluslararası sözleşmeler tarafından aksi belirtilmediği sürece daha önce gemide bahsedilen ekipmanların kullanıldığı, fakat daha sonra değiştirildiği

güvertelerinde bu ekipmanların kullanıldığı gemiler bu süre içerisinde Topluluk sınırları içerisinde olsun ya da olmasın

mevcut Topluluk gemileri.

- İşbu Direktif, gemiye işbu Direktifin yürürlüğe girdiği tarihten önce yerleştirilen ekipmanları kapsamamaktadır

- Paragraf 1’de tanımlanan ekipmanların serbest dolaşım amaçları doğrultusunda işbu Direktif dışındaki Direktiflerin, özellikle de elektromanyetik yeterlilik () ile ilgili Üye Devlet mevzuatlarının yakınlaştırılmasına ilişkin 3 Mayıs 1989 tarih ve 89/336/EEC sayılı Konsey Direktifi’nin ve personel koruyucu ekipmanlar () ile ilgili Üye Devlet mevzuatlarının yakınlaştırılmasına ilişkin 21 Aralık 1989 tarih ve 89/686/EEC sayılı Konsey Direktifi’nin kapsamına girdiği durumlarda, bu ekipmanlar sadece bu Direktife tabi olacaktır ve bu amaçlar doğrultusunda diğer direktif hükümleri geçerli olmayacaktır.

Madde 4

Kendi adına hareket eden bütün Üye Devletler ve örgütler, ilgili emniyet sertifikalarının verilmesi ya da yenilenmesi sırasında bir Topluluk gemisinde  kullanılacak, sertifika işlemine konu olan ekipmanların işbu Direktif gerekliliklerini karşılamasını sağlayacaklardır.

Madde 5

- Madde 20 (1)’deki ikinci alt paragrafta belirtilen tarihte ya da bu tarihten sonra bir Topluluk gemisine   yerleştirilen ve Ek A.1’de listelenen ekipmanlar yine bu Ekte belirtilen uluslararası resmi belgelerin ilgili gerekliliklerini karşılayacaktır.

- Ekipmanların uluslararası sözleşmelerin ve Uluslararası Denizcilik Örgütünün ilgili karar ve genelgelerinin uygulanabilen gerekliliklerine  uygunluğu sadece ilgili test standartlarına ve Ek A.1’de belirtilen yeterlilik değerlendirme prosedürlerine uygun olarak kontrol edilecektir. IEC ve ETSI test standartlarının verildiği Ek A.1’de listelenen ekipmanlar için bu standartlar alternatif olarak kullanılabilir ve imalatçı ya da Topluluk sınırları içerisinde kurulmuş yetkili temsilcisi hangi standardın kullanılacağına karar verebilir.

- Ek A.1’de listelenen ve paragraf 1’de belirtilen tarihten önce üretilen ekipmanlar, işbu Direktifin uygulamaya konulduğu tarihten önce üretildiği Üye Devlet  sınırları içerisinde yürürlükte olan tip onayı prosedürlerine uygun olarak üretilmesi şartı ile pazara çıkarılabilir ve sertifikaları bu tarihi izleyen iki yıl içerisinde uluslararası sözleşmelere uygun olarak bir Üye Devlet tarafından ya da bir Üye Devlet adına verilen Topluluk gemilerinde  kullanılabilir.

Madde 6

- Hiçbir Üye Ülke Ek A.1’de belirtilen, işaret taşıyan ya da diğer nedenlerden dolayı işbu Direktif kapsamına giren ekipmanların pazara çıkarılmasını ya da Topluluk gemilerinde  kullanılmasını yasaklayamaz ya da ilgili emniyet  sertifikalarını vermeyi ya da yenilemeyi reddedemez.

- İlgili emniyet sertifikasının verilmesinden önce yetkili idare  tarafından uluslararası radyo  kurallarına Kural uygun olarak bir radyo lisansı verilecektir.

Madde 7

- İşbu Direktif yürürlüğe girdikten sonra Topluluk, Ek A.2’de listelenen ekipmanlara uygulanacak detaylı test standartları da dahil olmak üzere standartların oluşturulması için IMO’ya ve Avrupa standardizasyon örgütlerine uygun şekilde bir talepte bulunacaktır.

- Paragraf 1’de belirtilen talep

  - IMO’ya sunulduğunda, Konsey Başkanlığı ve Komisyon tarafından

  - Avrupa standardizasyon örgütlerine sunulduğunda, teknik standartlar ve kurallar Kural () alanındaki bilgilerin toplanmasına ilişkin bir prosedür belirleyen 28 Mart 1983 tarihli ve 83/189/EEC sayılı Konsey Direktifine uygun olarak Komisyon tarafından yapılacaktır. Komisyon tarafından belirlenen bu zorlayıcı hükümler, Avrupa organları ile uluslararası seviyedeki benzerleri arasında işbirliğinin kurulması için düzenlenen prosedürler aracığı ile uluslararası standartların geliştirilmesi amaçlamaktadır.

- Üye Devletler , IMO da dahil olmak üzere uluslararası örgütlerin bu standartları geliştirmesi için üzerine düşen görevleri yerine getirecektir.

- Komisyon, test standartlarının geliştirilmesi için yapılan çalışmaları düzenli olarak denetleyecektir.

- IMO da dahil olmak üzere uluslararası örgütlerin mantıklı bir süre içerisinde belirli bir ekipman için uygun test standartlarını belirleyememesi ya da belirlemek istememesi halinde, Avrupa standardizasyon örgütleri tarafından yürütülen çalışmalara dayanan standartlar Madde 18’de belirtilen prosedüre uygun olarak kabul edilebilir.

- 1. ya da 2. paragraflarda belirtilen test standartlarının belirli bir ekipman için uygun şekilde kabul edilmesi ya da yürürlüğe girmesi halinde o ekipman Madde 18’de belirlenen prosedüre uygun olarak Ek A.2’den Ek A.1’e aktarılabilir ve aktarıldığı tarihten itibaren Madde 5 hükümleri uygulanacaktır.

Madde 8

- Bayrağına bakılmaksızın bir gemi  herhangi bir Üye Devlette  sicile geçirilmemiş , fakat bir Üye Ülkenin siciline transfer edilmiş olması halinde bu gemi, transferinin gerçekleşmesi ile birlikte işbu Direktif uyarınca ekipman tipi onayına uygun olarak Üye Devletin idaresi tarafından emniyet sertifikalarına konu olan ekipmanlarının gerçek durumunun doğrulanması ve işbu Direktifin şartlarını sağlayıp sağlamadığının ve işaret ya da muadili bir işaret taşıyıp taşımadığının belirlenmesi için alıcı Üye Devlet tarafından yapılacak denetimlere tabi olacaktır.

- Ekipmanlar, bahsedilen işareti ya da idare tarafından muadili olduğu kabul edilen başka bir işaret taşımaması halinde değiştirilecektir.

- Bu Madde uyarınca denk olduğu kabul edilen ekipmanlara Üye Devlet  tarafından bir sertifika verilecektir. Bu sertifika daima ekipmanla birlikte bulundurulacaktır ve gemi güvertesinde  kullanılacak ekipman için Üye bayrak Devletinin  iznini gösterecek ve ekipmanın kullanımı ile ilgili hükümleri ve kısıtlamaları belirleyecektir

- Radyo iletişim ekipmanı  için, bayrak Devleti idaresi bu ekipmanın radyo frekans spektrumunun şartlarını (unduly-aşırı derecede)negatif bir şekilde etkileyip  etkilemediğini belirleyecektir.

Madde 9

- Üye Devletler, Komisyona ve diğer Üye Devletlere diğer işlerler birlikte Madde 10’da belirtilen prosedürlerin uygulanması için görevlendirdikleri organları ve bu organlara daha önceden Komisyon tarafından tahsis edilen tanımlama numaralarını  bildirecektir. Her örgüt ilgili bütün bilgileri ve Ek C’de belirtilen kriterlere uygunluğunu kanıtlayan belgeleri Üye Devlete  sunacaktır.

- En az iki yılda bir defa olmak üzere her Üye Devlet  kendisi adına yetkili organları tarafından yürütülen çalışmaların idare tarafından ya da idarece atanan diğer örgütler tarafından denetlenmesini sağlayacaktır. Bu denetimlerde, yetkili organın Ek C’de belirtilen kriterleri sağlamaya devam edip etmediği de incelenecektir.

- Üye Devlet görevlendirdiği kuruluşun Ek C’de belirtilen kriterleri sağlamaya devam etmediğini belirlemesi halinde kuruluşun yetkilerini geri çekecektir. Bu durum derhal Komisyona ve diğer Üye Devletlere  bildirilecektir.

Madde 10

- Detayları Ek B’de listelenen yeterlilik değerlendirme prosedürü şu şekildedir;

- EC tip incelemesi (modül B) ve ekipmanın pazara çıkartılmasından önce ve Ek A.1’de belirtilen ihtimaller arasından üretici ya da Topluluk sınırları içerisinde kurulan yetkili temsilcisi tarafından yapılan seçime göre bütün ekipmanlar aşağıdaki beyanlara tabidir.

- EC tip uyumu beyanı (modül C),

- EC tip uyumu beyanı (üretim kalite güvencesi) (modül D),

- EC tip uyumu beyanı (üretim kalite güvencesi) (modül E),

- EC tip uyumu beyanı (ürün doğrulaması) (modül F) ya da

- EC tam kalite güvencesi (modül H)

- Tipe uygunluk beyanı yazılı olacaktır ve Ek B’de belirtilen bilgileri içerecektir.

- Ekipmanların bağımsız olarak ya da seri halinde ya da büyük çapta değil de küçük miktarlarda üretilmesi durumunda yeterlilik değerlendirme prosedürü EC birim doğrulaması (modül G) şekilde olabilir.

- Komisyon onaylanan ve onayı geri alınan ya da onaylanmayan ekipmanların güncel listelerini tutacak ve ilgili taraflara bildirecektir.

Madde 11

- İlgili uluslararası resmi belgelerin  koşullarını sağlayan ve yeterlilik değerlendirme prosedürlerine uygun olarak üretilen, Ek A.1’de belirtilen ekipmanlar üretici ya da Topluluk sınırları içerisinde kurulan yetkili temsilcisi tarafından sağlanan işareti taşıyacaktır.

- Bu işaret yeterlilik değerlendirme prosedürünü uygulayan yetkili kuruluşun tanımlama numarasından ve bu kuruluşun üretim kontrol aşamasında bulunması halinde işaretin verildiği yılın son iki hanesi tarafından takip edilecektir. Onaylanmış  kuruluşun tanımlama numarası ekipmanlar üzerine kendi sorumluluğu altında, onaylanmış  kuruluşun kendisi tarafından ya da üretici ya da Topluluk sınırları içerisinde kurulan yetkili temsilcisi tarafından yazılacaktır.

- Kullanılacak işaretin şekli Ek D’de belirtildiği gibi olacaktır.

- İşaret ekipmanın üzerine ya da ekipmanın etiketi üzerine öngörülen kullanım ömrü boyunca kolay şekilde görünecek, okunaklı ve silinmeyecek bir şekilde yapıştırılacaktır. Ancak, bu koşulun uygulanmasının mümkün olmadığı ya da ekipmanın kullanıldığı yer açısından öngörülen süre boyunca bu koşulun sağlanıp sağlanamayacağın kesin olmadığı durumlarda, işaret ekipman paketinin, etiketinin ya da kılavuzunun üzerine yapıştırılacaktır.

- Üçüncü taraflar açısından işbu Direktifte belirtilen işaretin anlamı ya da şekli ile karışabilecek hiçbir işaret ya da yazı kullanılmayacaktır.

- İşaretin üretim süreci sonunda yapıştırılacaktır.

Madde 12

- Madde 6’ya bakılmaksızın, bütün Üye Devletler pazarlarında dolaşan ve gemide  henüz yerleştirilmemiş, işaret taşıyan ekipmanlarda, ekipmanların işbu Direktife uygunluğunun sağlanması amacıyla örnek kontrollerin yürütülmesi için gerekli önlemleri alabilir. Ek B’de yer alan yeterlilik değerlendirme modülleri kapsamına girmeyen örnek kontrollerin yürütülmesi sırasında doğacak masraflar kontrolleri yürüten Üye Devlet tarafından karşılayacaktır.

- Madde 6’ya bakılmaksızın, işbu Direktif şartlarını yerine getiren bir ekipmanın bir Topluluk gemisine  kurulmasından sonra, testlerin halihazırda gerçekleştirilen yeterlilik değerlendirme prosedürlerini tekrarlamaması şartı ile emniyetin sağlanması ve / veya kirliliğin önlenmesi amacıyla uluslararası resmi belgeler  uyarınca gemide  işlevsel performans testlerinin yürütülmesi gerektiği durumlarda, gerekli izin geminin Bayrak Devleti  idaresinin ekipman üzerinde yaptığı değerlendirmeye göre verilecektir.

Madde 13

- Ekipmanın işareti taşıyıp taşımamasına bağlı olmaksızın, Üye Devlet, yaptığı incelemeler neticesinde Ek A.1’de belirtilen bir ekipmanın doğru şekilde kurulduğunu, gerekli bakımlarının yapıldığını ve belirtilen amacına uygun olarak kullanıldığını, fakat mürettebatın, yolcuların ve varsa diğer kişilerin sağlığını ve / veya emniyetini  tehdit ettiğini ya da ( C1 deniz ortamını kötü yönde etkilediğini tespit etmesi halinde, bu tür ekipmanların piyasadan çekilmesi (, arzının ya da emniyet  sertifikası verilen bir gemide  kullanımının yasaklanması ya da kısıtlanması için geçici olarak gerekli bütün önlemleri alacaktır. Üye Devlet  sebepleri ile birlikte aldığı bu önlemleri, özellikle de bu kararının aşağıda belirtilen hususlar açısından işbu Direktife uygun olup olmadığını Üye Devletlere ve Komisyona derhal bildirecektir.

- Madde 5 (1) ve (2)’nin sağlanmaması,

- Madde 5 (1) ve (2)’de belirtilen test standartlarının yanlış bir şekilde uygulanması ya da

(c) Test standartlarındaki kusurlar

Komisyon konu hakkında mümkün olan en kısa sürede ilgili tarafların görüşünü alacaktır. Bu görüşlerin alınmasında sonra Komisyon’un;

  - alınan önlemlerin yerinde olduğunu tespit etmesi durumunda, kararı alan Üye Devleti ve diğer Üye Devletleri  derhal durumdan haberdar edecektir; paragraf 1’de belirtilen karar test standartlarındaki kusurlar dolayısı ile alında ise; kararı alan Üye Devletin  bu kararını uygulamaya devam etmek istemesi halinde Komisyon ilgili tarafların görüşünü aldıktan sonra konuyu iki ay içerisinde Madde 18’de belirtilen Komiteye sunacaktır ve Madde 18’de belirtilen prosedürü uygulamaya başlayacaktır.

  - alınan önlemlerin yerinde olmadığını tespit etmesi durumunda ise kararı alan Üye Devleti  ve üreticiyi ya da Topluluk sınırları içerinde kurulan yetkili temsilcisini derhal durumdan haberdar edecektir.

- İşaret taşıyan bir ekipmanın yeterliliği sağlamaması durumunda, işareti veren taraf üzerinde karar yetkisine sahip Üye Devlet tarafından gerekli önlemler alınacaktır ve Üye Devlet aldığı önlemleri Komisyona ve diğer Üye Devletlere  bildirecektir.

- Komisyon, bütün Üyelerin bu prosedürün işleyişinden ve sonuçlarından haber edilmesini sağlayacaktır.

# Madde 14

- Madde 5 hükümlerine bağlı olmaksızın teknik yeniliklerin olduğu istisnai durumlarda, bayrak Devleti  idaresi, yeterlilik değerlendirme prosedürlerini sağlamayan ekipmanların da yapılan denemeler ile ya da bayrak Devleti  idaresinin kararı ile bu ekipmanın en az yeterlilik değerlendirme prosedürlerini sağlayan ekipmanlar kadar etkili olduğu tespit edilmesi şartı ile bir Topluluk gemisinde  kullanılmasına izin verebilir.

Radyo iletişim ekipmanı  için, bayrak Devleti  idaresi bu ekipmanın  radyo frekans spektrumu şartlarını negatif bir şekilde etkileyip etkilemediğini de belirleyecektir.

- Bu deneme prosedürlerinde bayrak Üye Devletlerinde üretilen ekipmanlar ile diğer Devletlerde üretilen ekipmanlar arasında hiçbir şekilde ayırım yapılmayacaktır.

- işbu Madde kapsamındaki ekipmanlara Üye bayrak Devleti tarafından bir sertifika verilecektir. Bu sertifika daima ekipmanla birlikte bulundurulacaktır ve gemide  kullanılacak ekipman için Üye bayrak Devletinin iznini gösterecek ve ekipmanın kullanımı ile ilgili hükümleri ve kısıtlamaları belirleyecektir

- Bir Üye Devletin işbu Madde kapsamındaki bir ekipmanın bir Topluluk gemisinde  kullanılmasına izin vermesi halinde, Üye Devlet yapılan bütün denemeleri içeren raporlar, değerlendirmeler ve yeterlilik değerlendirme prosedürleri ile birlikte ilgili hususları derhal Komisyona ve diğer Üye  Devletlere  bildirecektir.

- Paragraf 1’de belirtilen ekipmanlar gibi bu ekipmanlar da Madde 18’de belirlenen prosedüre uygun olarak Ek A.2’ye eklenecektir

- Gemisinde paragraf 1 kapsamında olan bir ekipman taşıyan bir geminin bir Üye Devletten Ülkeden diğerine geçmesi halinde, gemiyi alan Üye bayrak  Devleti ekipmanın en az yeterlilik değerlendirme prosedürlerini sağlayan ekipmanlar kadar etkili olduğundan emin olmak için testler ve pratik kontroller de dahil olmak üzere çeşitli önlemlerin alınması gerektiğine karar verebilir.

# Madde 15

- Madde 5’e bakılmaksızın, bir Üye bayrak  Devleti , aşağıdaki koşulların sağlanması şartı ile test ya da değerlendirme işlemleri neticesinde yeterlilik değerlendirme prosedürlerini sağlamayan ve Madde 14 kapsamında olmayan ekipmanların da bir Topluluk gemisinde  kullanılmasına izin verebilir.

- Bu tür ekipmanlara Üye bayrak Devleti tarafından mutlaka bir sertifika verilecektir ve bu sertifika daima ekipmanla birlikte bulundurulacaktır ve gemide kullanılacak ekipman için Üye bayrak Devletinin iznini gösterecek ve ekipmanın kullanımı ile ilgili hükümleri ve kısıtlamaları belirleyecektir.

- İzin kısa bir süreliğine verilecektir.

- Bu tür ekipmanlar kesinlikle işbu Direktif şartlarını sağlayan ekipmanların yerine kullanılmayacak ve bu ekipmanlarla değiştirilmeyecektir. Bunun yanında işbu Direktif şartlarını sağlayan ekipmanlar mutlaka acil kullanımlar için gemide çalışmaya hazır bir şekilde bulundurulmaya devam edilecektir.

- Radyo iletişim ekipmanı için, bayrak Devleti  idaresi bu ekipmanın  radyo frekans spektrumu şartlarını negatif bir şekilde etkileyip etkilemediğini de belirleyecektir.

# Madde 16

- Bir ekipmanın Topluluk limanlarının dışında bir limanda değiştirilmesi gerektiği ve bayrak Devleti  idaresinin çıkarları doğrultusunda EC tarafından onaylanmış bir ekipmanın gemide  kullanılmasının süre, gecikme ve maliyet açısından pratik olmadığı bazı istisnai durumlarda aşağıdaki prosedüre uygun olarak diğer ekipmanlar da gemide kullanılabilir.

- Bu ekipmanlar, Topluluk ile üçüncü devletler  arasında imzalanan bir anlaşma ile karşılıklı olarak tanınan bir ülkedeki yetkili bir organa denk, onaylanmış bir  tarafından verilen dokümantasyona sahip olacaktır.

- (a) maddesinde belirtilen hususların sağlanmasının mümkün olmadığı durumlarda, ilgili sözleşmelerin  tarafı olan bir IMO Üyesi Devlet  tarafından verilen ve ekipmanın ilgili IMO şartlarına uygunluğunu onaylayan dokümantasyona sahip ekipmanlar 2. ve 3. madde hükümlerine tabi olmak kaydı ile gemide kullanılabilir.

- Bayrak Devleti  idaresi bu tür ekipmanların kullanım yerleri ve karakteristikleri hakkında bilgilendirilecektir.

- Bayrak Devleti  idaresi mümkün olan en kısa zamanda paragraf 1’de belirtilen ekipmanların test dokümanları ile birlikte uluslararası resmi belgelerin  ve işbu Direktifin ilgili şartlarını yerine getirmesini sağlayacaktır.

- Radyo iletişim ekipmanı  için, bayrak Devleti  idaresi bu ekipmanın  radyo frekans spektrumu şartlarını negatif bir şekilde etkileyip etkilemediğini de belirleyecektir.

( M4

# Madde 17

İşbu Direktif,

- İşbu Direktifin amaçları doğrultusunda uluslararası resmi belgelerde  yapılacak değişikliklerin uygulanması,

- Yeni ekipmanların katılması ya da Ek A.2’den Ek A.1’e ya da Ek A.1’den Ek A.2’ye transfer edilen ekipmanların kapsama alınması ya da kapsamdan çıkartılması ile Ek A’nın güncellenmesi,

- Yeterlilik değerlendirme modülleri için sütunların değiştirilmesi ile Ek A.1’de listelenen ekipmanlar için modül B, modül C ve modül H’nin kullanımının sağlanması ve

- Madde 2’de “test standartları”nın tanımında verilen diğer standardizasyon örgütlerinin de dahil edilmesi

için Madde 18(2)’de belirtilen prosedürlere uygun olarak değiştirilebilir.

Madde 2, (c), (d) ve (n) şıklarında belirtilen sözleşmeler anlaşmalar ve test standartları, Avrupa Parlamentosu’nun ve Konsey’in Denizlerin Korunması ve ve Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi için bir Komitenin kurulmasına ilişkin hazırladığı 5 Kasım 2002 tarih ve 2099/2002 sayılı Kuralın (EC) (COSS) () 5. Maddesinin uygulanmasında alınacak önlemler saklı kalmak koşulu ile uygulanacaktır.

Madde 18

- Komisyon, 2099/2002 sayılı Kuralın  (EC) 3. Maddesine dayanılarak kurulan  Denizlerin Korunması  ve Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Komitesi (COSS) tarafından desteklenmektedir.

- Bu paragrafa atıfta bulunulması durumunda, Komisyona () verilen uygulayıcı yetkilerin kullanılmasına ilişkin prosedürleri belirleyen 28 Haziran 1999 tarih ve 1999/468/EC sayılı Konsey Direktifinin 5. ve 7. maddesi uygulanacaktır, bunun yanında 8. Madde hükümleri de göz önünde bulundurulacaktır.

1999/468/Ec sayılı Kararın Madde 5(6)’sında belirlenen süre iki ay olarak düzenlenecektir.

- Komite usul kurallarını kabul edecektir.

( B

# Madde 19

Üye Devletler  işbu Direktifin etkili bir şekilde yürütülmesi ve uygulanması için karşılıklı olarak birbirlerine yardım edeceklerdir.

# Madde 20

- Üye Devletler  30 Haziran 1998 tarihinden geç olmamak üzere işbu Direktifin uygulanması için gerekli bütün yasaların, kurallarınKuralKural ve idari hükümlerin kabul edilip yayınlanmasını sağlayacaktır.

Bahsedilen bu yasa, Kural ve idari hükümler  1 Ocak 1999 tarihinden itibaren uygulamaya konulacaktır.

Üye Devletler  tarafından birinci alt paragrafta belirtilen amaçlar doğrultusunda hazırlanan yasa, kural  ve idari hükümlerde  işbu Direktife atıfta bulunulacaktır ya da resmi olarak bu atıflarla  birlikte yayımlanacaktır. Bu atıfların  belirtilmesine ilişkin metotlar Üye Devletler  tarafından belirlenecektir.

- Üye Devletler  işbu Direktife ilişkin kabul ettikleri ulusal mevzuatların metinlerini derhal Komisyona göndereceklerdir. Bu metinlerle ilgili olarak diğer Üye Devletler  Komisyon tarafından bilgilendirilecektir.

# Madde 21

işbu Direktif Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesinde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecektir.

# Madde 22

işbu Direktif Üye Devletlere hitaben yazılmıştır.

( M3

EK A

EK A.1: Uluslararası resmi belgelerde halihazırda detaylı test standartları bulunan ekipmanlar

Ek A.1’in tamamı için geçerli olan notlar

Genel: 	Özel olarak belirtilen test standartlarına ek olarak, Ek B’de verilen uygunluk değerlendirmesi modüllerinde belirtilen ve mutlaka tip incelemesi (tip onayı) sırasında kontrol edilmesi gereken hükümler, ilgili uluslararası sözleşme gereksinimlerinden  ve IMO’nun ilgili kararlarından ve genelgelerinden bulunmalıdır.

Sütun 5:	IMO Kararlarına atıfta bulunulması halinde, sadece Karar Eklerinin ilgili bölümlerinde bulunan test standartları uygulanabilir ve Kararların geri kalan bölümü göz ardı edilir.

Sütun 5:	İlgili standartların uygun şekilde tanımlanması amacıyla test raporları ve uygun tip onay sertifikaları, Sütun 5’te tanımlandığı şekilde uygulanan özel test standartlarını ve bu standartların versiyonlarını belirtecektir.

Sütun 5:	Test standardının iki set halinde belirtilmesi durumunda (bir noktalı virgül “;” ya da “ya da” ibaresi ile ayrılacaktır), setlerin her biri IMO Performans Standartlarının sağlanması için test gereksinimlerini yerine getirecektir. Böylece setlerden birinin test edilmesi ilgili Uluslararası resmi belgelerde belirtilen gereksinimlere uygunluğu kanıtlamak için yeterli olacaktır.

Sütun 6:	Metin içerisinde geçen H modülü ile modül H ile birlikte tasarım inceleme sertifikası anlaşılacaktır.

- Can Kurtarma Araçları

Bölüm 1 için geçerli olan notlar: Can kurtarma araçları

Sütün 3 ve Sütun 4: 	Bu kolonların özel bir bölüm için iki satıra ayrılması durumunda, üst satır HSC Kodu kapsamında 1 Temmuz 2002 tarihinden önce inşa edilen gemilere uygulanırken, alt satır HSC Kodu kapsamında 1 Temmuz 2002 tarihinde ya da bu tarihten sonra inşa edilen gemilere uygulanacaktır.

| No | Madde Tanımı | “Tip onayı”nın gerekli olduğu durumlarda değişiklikleri ile birlikte SOLAS 74 Kuralı | Değişiklikleri ile birlikte uygulanabilir SOLAS 74 KurallarıKuralKural ve ilgili IMO kararları ve genelgeleri | Test Standartları | Uygunluk Değerlendirmesi için Modüller |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | B + C | B + D | B + E | B + F | G | H |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A.1/1.1 | Can Simitleri | KuralKuralKural III/4, KuralKuralKural X/3 | Karar III/7.1 ve III/34, IMO Kararı MSC.48 (66), IMO Kararı MSC.36 (63) 8.1.3, 8.3 (1994 HSC Kodu) | IMO Kararı MSC.81 (70) |  | X | X | X |  |  |
|  |  | KuralKuralKural III/4, KuralKuralKuralX/3 | KuralKuralKuralIII/7.1 ve III/34, IMO Kararı MSC.48 (66), IMO Kararı MSC.97 (73) 8.1, 8.3 (2000 HSC Kodu) |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.1/1.2 | Can kurtarma araçları için pozisyon bildiren ışıklar Can kurtarma tekneleri ve kurtarma botları Can Simitleri için Can Yelekleri için | KuralKuralKural III/4, KuralKuralKural X/3 | KuralKuralKuralIII/7.1.3, III/22.1.2, III/22.3.1, III/32.1, III/32.2 ve III/34, IMO Kararı MSC.48 (66) IMO Kararı MSC.36 (63), 8.1, 8.3 ve 8.10 (1994 HSC Kodu), IMO MSC / Genelge 885 | k |  | X | X | X |  |  |
|  |  | KuralKuralKural III/4, KuralKuralKural X/3 | KuralKuralKural III/7.1.3, III/22.1.2, III/22.3.1, III/32.1, III/32.2 ve III/34, IMO Kararı MSC.48 (66) IMO Kararı MSC.97 (73), 8.1, 8.3, 8.10 (2000 HSC Kodu), IMO MSC / Genelge 885 |  |  |  |  |  |  |  |
| A.1/1.3 | Can simitleri için otomatik harekete geçen duman işareti | KuralKuralKural III/4, KuralKuralKural X/3 | KuralKuralKural III/7.1.3 ve III/34, IMO Kararı MSC.48 (66), IMO Kararı MSC.36 (63), 8.1, 8.3 (1994 HSC Kodu), | IMO Kararı MSC.81 (70) |  | X | X | X |  |  |
|  |  | KuralKuralKural III/4,Kural KuralKural X/3 | KuralKuralKural III/7.1.3 ve III/34, IMO Kararı MSC.48 (66), IMO Kararı MSC.97 (73), 8.1, 8.3 (200 HSC Kodu), |  |  |  |  |  |  |  |
| A.1/1.4 | Can yelekleri | KuralKuralKural III/4, KuralKuralKural X/3 | KuralKuralKural III/7.2 ve III/34, IMO Kararı MSC.48 (66), IMO Kararı MSC.36 (63), 8.1, 8.3 (1994 HSC Kodu), | MO Kararı MSC.81 (70) sadece can yeleği ışıklarına uygulanan EN 394 (1993)’te belirtildiği şekilde batarya gereksinimleri haricinde |  | X | X | X |  |  |
|  |  | KuralKuralKural III/4, KuralKuralKural X/3 | KuralKuralKural III/7.2 ve III/34, IMO Kararı MSC.48 (66), IMO Kararı MSC.97 (73), 8.1, 8.3 (2000 HSC Kodu), |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.1/1.5 | Batmayan, soğuk geçirmeyen giysiler ve su geçirmeyen giysiler yalıtılmış ya da yalıtılmamış | KuralKuralKural III/4, KuralKuralKural X/3 | KuralKuralKuralIII/7.3, III/22.4, III/32.3 ve III/34, IMO Kararı MSC.49 (66), IMO Kararı MSC.36 (63) 8.1, 8.3 (1994 HSC Kodu) | IMO Kararı MSC.81 (70) |  | X | X | X |  |  |
|  |  | KuralKuralKural III/4, KuralKuralKural X/3 | KuralKuralKural III/7.3, III/22.4, III/32.3 ve III/34, IMO Kararı MSC.49 (66), IMO Kararı MSC.97 (73) 8.1, 8.3 (2000 HSC Kodu) |  |  |  |  |  |  |  |
| A.1/1.6 | Can yeleği olarak sınıflandırılan batmayan, soğuk geçirmeyen giysiler ve su geçirmeyen giysiler | KuralKuralKural III/4, KuralKuralKural X/3 | KuralKuralKural III/7.3, III/22.4, III/32.3 ve III/34, IMO Kararı MSC.48 (66), IMO Kararı MSC.36 (63) 8.1, 8.3 (1994 HSC Kodu) | IMO Kararı MSC.81 (70) |  | X | X | X |  |  |
|  |  | KuralKuralKural III/4, KuralKuralKural X/3 | KuralKuralKural III/7.3, III/22.4, III/32.3 ve III/34, IMO Kararı MSC.48 (66), IMO Kararı MSC.97 (73) 8.1, 8.3 (2000 HSC Kodu) |  |  |  |  |  |  |  |
| A.1/1.7 | Termal koruyucu ekipmanlar | KuralKuralKuralIII/4 | KuralKuralKural III/7.3, III/22.4, III/32.3 ve III/34, IMO Kararı MSC.48 (66) | IMO Kararı MSC 81 (70) |  | X | X | X |  |  |
| A.1/1.8 | Roket paraşüt işaret fişekleri (piroteknik) | KuralKuralKural III/4, KuralKuralKural X/3 | KuralKuralKural III/6.3 ve III/34, IMO Kararı MSC.48 (66), IMO Kararı MSC.36 (63) 8.1, 8.2 (1994 HSC Kodu) | IMO Kararı MSC 81 (70) |  | X | X | X |  |  |
|  |  | KuralKuralKural III/4, KuralKuralKural X/3 | KuralKuralKural III/6.3 ve III/34, IMO Kararı MSC.48 (66), IMO Kararı MSC.97 (73) 8.1, 8.2 (2000 HSC Kodu) |  |  |  |  |  |  |  |
| A.1/1.9 | El işaret fişekleri | KuralKuralKural III/4 | KuralKuralKuralIII/4, IMO Kararı MSC.48 (66) | IMO Kararı MSC 81 (70) |  | X | X | X |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.1/1.10 | Batmayan duman işareti (piroteknik) | KuralKuralKural III/4 | KuralKuralKural III/34, IMO Kararı MSC.48 (66) | IMO KuralKuralKural MSC.81 (70) |  | X |  | X |  |  |
| A.1/1.11 | Halat fırlatma ekipmanı (piroteknik) | KuralKuralKural III/4, KuralKuralKural X/3 | KuralKuralKuralIII/18 ve III/34, IMO Kararı MSC.48 (66), IMO Kararı MSC.36 (63) 8.1, 8.8 (1994 HSC Kodu) | IMO KuralKuralKural MSC.81 (70) |  | X |  | X |  |  |
|  |  | KuralKuralKural III/4, KuralKuralKural X/3 | KuralKuralKural III/18 ve III/34, IMO Kararı MSC.48 (66), IMO Kararı MSC.97 (73) 8.1, 8.8 (2000 HSC Kodu) |  |  |  |  |  |  |  |
| A.1/1.12 | Şişirilebilir can salları | KuralKuralKural III/4, KuralKuralKuralX/3 | KuralKuralKural III/21.1, III/21.1 ve III/34, IMO Kararı MSC.48 (66), IMO MSC / Genelge 811, IMO Kararı MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 ve 8.10 (1994 HSC Kodu) | IMO KuralKuralKuralMSC.81 (70) |  | X |  |  |  |  |
|  |  | KuralKuralKuralIII/4, KuralKuralKural X/3 | KuralKuralKuralIII/21.1, III/21.1 ve III/34, IMO Kararı MSC.48 (66), IMO MSC / Genelge 811, IMO Kararı MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 ve 8.10 (2000 HSC Kodu) |  |  |  |  |  |  |  |
| A.1/1.13 | Rijit can salları | KuralKuralKural III/4, KuralKuralKural X/3 | KuralKuralKural III/21.1, III/21.1.1.2 ve III/34, IMO Kararı MSC.48 (66), IMO MSC / Genelge 811, IMO Kararı MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 ve 8.10 (1994 HSC Kodu) | IMO KuralKuralKural MSC.81 (70) |  | X |  |  |  |  |
|  |  | KuralKuralKural III/4,KuralKuralKural X/3 | KuralKuralKural III/21.1, III/21.1.1.2 ve III/34, IMO Kararı MSC.48 (66), IMO MSC / Genelge 811, IMO Kararı MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 ve 8.10 (2000 HSC Kodu) |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.1/14 | Otomatik olarak kendinden düzelen can salları | KuralKuralKuralIII/4, KuralKuralKuralX/3 | KuralKuralKural III/26, 2.4 ve III/34 IMO Kararı MSC.48 (66), IMO MSC / Genelge 809 (1), IMO MSC / Genelge 811, IMO Kararı MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 ve 8.10 (1994 HSC Kodu) | IMO Kararı MSC.81 (70) |  | X |  |  |  |  |
|  |  | KuralKuralKural III/4, KuralKuralKuralX/3 | KuralKuralKural III/26, 2.4 ve III/34 IMO Kararı MSC.48 (66), IMO MSC / Genelge 809 (1), IMO MSC / Genelge 811, IMO Kararı MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 ve 8.10 (2000 HSC Kodu) |  |  |  |  |  |  |  |
| A.1/1.5 | Tente ile kaplanmış ters çevrilebilir can salları | KuralKuralKural III/4, KuralKuralKuralX/3 | KuralKuralKural III/26.2.4 ve III/34, IMO Kararı MSC.48 (66), IMO MSC / Genelge (1), IMO MSC / Genelge 811, IMO Kararı MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 ve 8.10 (1994 HSC Kodu) | IMO Kararı MSC.81 (70) |  | X |  |  |  |  |
|  |  | KuralKuralKural III/4, KuralKuralKuralX/3 | KuralKural III/26.2.4 ve III/34, IMO Kararı MSC.48 (66), IMO MSC / Genelge (1), IMO MSC / Genelge 811, IMO Kararı MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 ve 8.10 (2000 HSC Kodu) |  |  |  |  |  |  |  |
| A.1/1.6 | Can salları için serbest yüzme tertibatı (hidrostatik bırakma birimleri) | KuralKural III/4, KuralKural X/3 | KuralKural III/13.4.2, III/26.2.2 ve III/34, IMO Kararı MSC.48 (66), IMO Mas / Genelge 811, IMO Kararı MSC.36 (63) 8.1 ve 8.6 (1994 HSC Kodu) | IMO Kararı MSC.81 (70) |  | X |  |  |  |  |
|  |  | KuralKural III/4, KuralKural X/3 | KuralKural III/13.4.2, III/26.2.2 ve III/34, IMO Kararı MSC.48 (66), IMO Mas / Genelge 811, IMO Kararı MSC.97 (73) 8.1 ve 8.6 (2000 HSC Kodu) |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.1/1.17 | Kurtarma botları | KuralKural III/4, KuralKural X/3 | KuralKural III/21.1, III/31.1.1.1, III/31.1.2.1, III/31.1.6, III/31.1.7 ve III/34, IMO Kararı MSC.48 (66) | IMO KuralKural MSC.81 (70) |  | X |  |  | X |  |
| A.1/1.18 | Rijit kurtarma botları | KuralKural III/4, KuralKural X/3 | KuralKural III/21.2, III/31.2 ve III/34, IMO Kararı MSC.48 (66), IMO Kararı MSC.36 (63) 8.1, 8.10 (1994 HSC Kodu) | IMO KuralKural MSC.81 (70) |  | X |  |  | X |  |
|  |  | KuralKural III/4, KuralKural X/3 | KuralKural III/21.2, III/31.2 ve III/34, IMO Kararı MSC.48 (66), IMO Kararı MSC.97 (73) 8.1, 8.10 (2000 HSC Kodu) |  |  |  |  |  |  |  |
| A.1/1.19 | Şişirilmiş kurtarma botları | KuralKural III/4, KuralKural X/3 | KuralKural III/21.2, III/31.2 ve III/34, IMO Kararı MSC.48 (66), IMO Kararı MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 ve 8.10 (1994 HSC Kodu) | IMO KuralKural MSC.81 (70) |  | X |  |  | X |  |
|  |  | KuralKural III/4, KuralKural X/3 | KuralKural III/21.2, III/31.2 ve III/34, IMO Kararı MSC.48 (66), IMO Kararı MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 ve 8.10 (2000 HSC Kodu) |  |  |  |  |  |  |  |
| A.1/1.20 | Hızlı kurtarma botları | KuralKural III/4, KuralKural X/3 | KuralKural III/26.3 ve III/34, IMO Kararı MSC.48 (66), IMO Kararı MSC.36 (63) 8.1 (1994 HCS Kodu), IMO MSC / Genelge 809 (1) | IMO KuralKural MSC.81 (70) |  | X |  |  | X |  |
|  |  | KuralKural III/4, KuralKural X/3 | KuralKural III/26.3 ve III/34, IMO Kararı MSC.48 (66), IMO Kararı MSC.97 (73) 8.1 (2000 HCS Kodu), IMO MSC / Genelge 809 (1) |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.1/1.21 | Düşürme ve vinç kullanılarak denize indirme düzenleri (denize indirme istasyonu) | KuralKural III/4, KuralKural X/3 | KuralKural III/23, III/33 ve III/34, IMO KuralKural MSC.48 (66), IMO KuralKural MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.6 ve 8.7 (1994 HSC Kodu) | IMO KuralKural MSC.81 (70) |  | X | X | X | X |  |
|  |  | KuralKural III/4, KuralKural X/3 | KuralKural III/23, III/33 ve III/34, IMO KuralKural MSC.48 (66), IMO KuralKural MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6 ve 8.7 (2000 HSC Kodu) |  |  |  |  |  |  |  |
| A.1/1.22 | Kurtarma mürettebatı için serbest yüzme indirme düzenleri | Ek A.2’ye transfer edilmiştir |
| A.1/1.23 | Serbest düşme can botları için indirme düzenleri | KuralKural III/4, KuralKural X/3 | KuralKural III/33 ve III/34, IMO KuralKural MSC.48 (66), IMO KuralKural MSC.36 (63) 8.1, 8.5 ve 8.7 (1994 HSC Kodu) | IMO KuralKural MSC.81 (70) |  |  |  |  | X |  |
|  |  | KuralKural III/4, KuralKural X/3 | KuralKural III/33 ve III/34, IMO KuralKural MSC.48 (66), IMO KuralKural MSC.97 (73) 8.1, 8.5 ve 8.7 (2000 HSC Kodu) |  |  |  |  |  |  |  |
| A.1/1.24 | Can salları denize indirme düzenleri | KuralKural III/4, KuralKural X/3 | KuralKural III/34, IMO Yönetmeliği MSC.48 (66), IMO Yönetmeliği MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.6 ve 8.7 (1994 HSC Kodu) | IMO KuralKural MSC.81 (70) |  | X | X | X | X |  |
|  |  | KuralKural III/4, KuralKural X/3 | KuralKural III/34, IMO Yönetmeliği MSC.48 (66), IMO Yönetmeliği MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6 ve 8.7 (2000 HSC Kodu) |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.1/1.25 | Hızlı kurtarma botları için denize indirme düzenleri | KuralKural III/4, KuralKural X/3 | KuralKural III/26.3.2 ve III/34, IMO Yönetmeliği MSC.48 (66), IMO Yönetmeliği MSC.36 (63) 8.1 (1994 HSC Kodu), IMO MSC / Genelge 809 (1) | IMO KuralKural MSC.81 (70) |  | X | X | X |  |  |
|  |  | KuralKural III/4, KuralKural X/3 | KuralKural III/26.3.2 ve III/34, IMO Yönetmeliği MSC.48 (66), IMO Yönetmeliği MSC.97 (73) 8.1 (2000 HSC Kodu), IMO MSC / Genelge 809 (1) |  |  |  |  |  |  |  |
| A.1/1.26 | (a) Can botları ve kurtarma botları ve (b) Can salları için bırakma mekanizması | KuralKural III/4, KuralKural X/3 | KuralKural III/34, IMO Yönetmeliği MSC.48 (66), IMO Yönetmeliği MSC.36 (63) 8.1 ve 8.5 (1994 HSC Kodu) | IMO KuralKural MSC.81 (70) |  | X | X | X |  |  |
|  |  | KuralKural III/4, KuralKural X/3 | KuralKural III/34, IMO Yönetmeliği MSC.48 (66), IMO Yönetmeliği MSC.97 (73) 8.1 ve 8.5 (2000 HSC Kodu) |  |  |  |  |  |  |  |
| A.1/1.27 | Deniz boşaltma sistemleri | KuralKural III/4, KuralKural X/3 | KuralKural III/15, III/26.2.1, III/34, IMO Yönetmeliği MSC.48 (66), IMO Yönetmeliği MSC.36 (63) 8.1, 8.7 ve 8.10 (1994 HSC Kodu) | IMO KuralKural MSC.81 (70) |  | X |  |  | X |  |
|  |  | KuralKural III/4, KuralKural X/3 | KuralKural III/15, III/26.2.1, III/34, IMO Yönetmeliği MSC.48 (66), IMO Yönetmeliği MSC.97 (73) 8.1, 8.7 ve 8.10 (2000 HSC Kodu) |  |  |  |  |  |  |  |
| A.1/1.28 | Kurtarma metotları | KuralKural III/4, KuralKural X/3 | KuralKural III/26.4 ve III/34, IMO Yönetmeliği MSC.48 (66), IMO MSC / Genelge 810 (2), IMO Yönetmeliği MSC.36 (63) 8.1, 8.5 ve 8.10 (1994 HSC Kodu) | IMO KuralKural MSC.81 (70) MSC / Genelge 810 |  | X |  |  |  |  |
|  |  | KuralKural III/4, KuralKural X/3 | KuralKural III/26.4 ve III/34, IMO Yönetmeliği MSC.48 (66), IMO MSC / Genelge 810 (2), IMO Yönetmeliği MSC.97 (73) 8.1, 8.5 ve 8.10 (2000 HSC Kodu) |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.1/1.29 | Denize indirme merdivenleri | A.2/1.4’e aktarılmıştır |
| A.1/1.30 | Geri yansıtıcı malzemeler | KuralKural III/4 | KuralKural III/4, IMO Yönetmeliği MSC.48 (66) | IMO Yönetmeliği A.658 (16) Ek 2 |  | X | X | X |  |  |
| A.1/1.31 | Kurtarma mürettebatı için iki yönlü telsiz cihazı | A.1/5.17 ve A.1/5.18’e aktarılmıştır |
| A.1/1.32 | 9 GHz SAR transponder (SART) | A.1/4.1.8’e aktarılmıştır |
| A.1/1.33 | Can botları ve kurtarma botları için radar yansıtıcı | KuralKural III/4, KuralKural X/3 | KuralKural III/34, IMO Yönetmeliği MSC.48 (66) | IMO Yönetmeliği A.384 (X), EN / ISO (1998) IMO Kararı A.384 (X), ISO / 8729 (1997) |  | X | X | X |  |  |
| A.1/1.34 | Can botları ve kurtarma botları için pusula | A.1/3.3.8’e aktarılmıştır |
| A.1/1.35 | Can botları ve kurtarma botları için taşınabilir yangın söndürme cihazları | A.1/3.38’e aktarılmıştır |
| A.1/1.36 | Can botu / Kurtarma botu hareket motoru | KuralKural III/4 | KuralKural III/34, IMO Yönetmeliği MSC.48 (66) | IMO Kararı MSC.81 (70) |  | X | X | X |  |  |
| A.1/1.37 | Kurtarma botu hareket motoru / dıştan takma motor | KuralKural III/4 | KuralKural III/34, IMO Yönetmeliği MSC.48 (66) | IMO Kararı MSC.81 (70) |  | X | X | X |  |  |
| A.1/1.38 | Can botlarında ve kurtarma botlarında kullanılan arama ışıkları | KuralKural III/4, KuralKural X/3 | KuralKural III/34, IMO Yönetmeliği MSC.48 (66) | IMO Kararı MSC.81 (70) |  | X | X | X |  |  |
| A.1/1.39 | Açık ters çevrilebilir can salları | KuralKural III/4, KuralKural X/3 | IMO Kararı MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.7 ve 8.10 (1994 HSC Kodu) | IMO Kararı MSC.36 (63) Ek 10 (1994 HSC Kodu) |  | X |  |  |  |  |
|  |  | KuralKural III/4, KuralKural X/3 | IMO Kararı MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.7 ve 8.10 (2000 HSC Kodu) | IMO Kararı MSC.97 (73) Ek 11 (2000 HSC Kodu) |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.1/1.40 A.1/4.17 | Mekanik kurtarma vinci | KuralKural V/1.7 (b) | KuralKural V/17 (f), IMO Kararı A.889 (21), IMO MSC / Genelge 773 | ISO 799 (1986) |  | X | X | X |  |  |
|  |  | KuralKural V/23 | KuralKural V/23.6, IMO Kararı A.889 (21), IMO MSC / Genelge 773 |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) MSC Genelge 809 sadece ro-ro yolcu gemilerine monte edilecek ekipmanlara uygulanmaktadır. (2) MSC Genelge 810 sadece ro-ro yolcu gemilerine monte edilecek ekipmanlara uygulanmaktadır. |

- Deniz Kirliliğinin Önlenmesi

| No | Araç Tanımı | “Tip onayı”nın gerekli olduğu durumlarda değişiklikleri ile birlikte SOLAS 74 Yönetmeliği | Değişiklikleri ile birlikte uygulanabilir SOLAS 74 KuralKuralleri ve ilgili IMO kararları ve genelgeleri | Test Standartları | Uygunluk Değerlendirmesi için Modüller |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | B + C | B + D | B + E | B + F | G | H |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A.1/2.1 | Yağ filtre ekipmanları (15 ppm’lik konsantrasyon seviyesini geçmeyen atıkların yağ içeriği için) | Ek 1, KuralKural 16 (4) ve (5) | Ek 1, KuralKural 16 (1) ve (2) | IMO Kararı MEPC.60 (33) |  | X | X | X |  |  |
| A.1/2.2 | Yağ / su ara birim detektörleri | Ek 1, KuralKural 15 (3)(b) | Ek 1, KuralKural 15(3)(b) | IMO Kararı MEPC.5 (XIII) |  | X | X | X |  |  |
| A.1/2.3 | Yağ içeriği ölçme cihazı | Ek 1, KuralKural 16 (4) ve (5) | Ek 1, KuralKural 16 (1) ve (2) | IMO Kararı MEPC.60 (33) |  | X | X | X |  |  |
| A.1/2.4 | Mevcut yağlı su ayırma ekipmanına monte edilecek proses birimleri (15 ppm’lik konsantrasyon seviyesini geçmeyen atıkların yağ içeriği için) | Silinmiştir |
| A.1/2.5 | Yağ tankerleri için yağ deşarj izleme ve kontrol sistemi | Ek 1, KuralKural 15 (3)(a) | Ek 1, KuralKural 15(3) | IMO Kararı A.586 (14) |  | X | X | X |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.1/2.6 | Çöp işleme tesisleri | Ek IV, KuralKural 8(1)(b) | Ek IV, KuralKural 8(1)(b) | IMO Yönetmeliği MEPC.2 (VI) |  |  |  |  |  |  |
| A.1/2.7 | Gemidekullanılan yakma fırınları | Ek VI, KuralKural 16(2)(a) | Ek IV, KuralKural 16(2)(a) | IMO Yönetmeliği MEPC.76 (40) |  |  |  |  |  |  |

- Yangın koruma

Bölüm 3 için geçerli olan notlar: Yangın koruma

Sütun 3 ve 4: 	Bu sütunların özel bir bölüm için iki satıra ayrılması durumunda, üst 1 Temmuz 2002 tarihinden önce inşa edilen gemilere uygulanırken, alt satır 1 Temmuz 2002 tarihinde ya da bu tarihten sonra inşa edilen gemilere uygulanacaktır (ayrıca 1 Temmuz 2002 tarihinden önce inşa edilen gemiler için de uygulanabilir).

Sütun 5:		Sütun 5’deki maddeler için listelenen birden fazla test standardı mevcuttur. Uluslararası anlaşma gereksinimlerinin sağlanması kaydıyla bu maddelere uygulanacak test standartlarının belirlenmesi  ilgili test kurumunun inisiyatifine bırakılmıştır.

| No | Madde Tanımı | “Tip onayı”nın gerekli olduğu durumlarda değişiklikleri ile birlikte SOLAS 74 Yönetmeliği | Değişiklikleri ile birlikte uygulanabilir SOLAS 74 KuralKurallları ve ilgili IMO kararları ve genelgeleri | Test Standartları | Uygunluk Değerlendirmesi için Modüller |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | B + C | B + D | B + E | B + F | G | H |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A.1/3.1 | Birincil güverte kaplamaları | KuralKural II-2/34.8, II-2/ 49.3 | KuralKural II-2/34.8, II-2/ 49.3 | IMO Kararı MSC.61 (67) Ek 1, Bölüm 2 ve Bölüm 6, Ek 2, IMO MSC / Genelge 1004 |  | X |  |  |  |  |
|  |  | KuralKural II-2/4.4.4, II-2/ 6.3 | KuralKural II-2/4.4.4, II-2/ 6.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| A.1/3.2 | Taşınabilir yangın söndürücüler | KuralKural II-2/6.1 KuralKural X/3 | KuralKural II-2/6, IMO Kararı A.602 (15), IMO Kararı MSC.26(63) 7.7.7 ve 7.8.4.1.3 (1994 HSC Kodu) | EN 3-1 (1996), 3-2 (1996), 3-3 (1994), 3-4 (1996), 3-5 (1996) + AC (1997), 3-6 (1995) + A1: (1999) |  | X | X | X |  |  |
|  |  | KuralKural II-2/10.3.1, KuralKural X/3, IMO Kararı MSC.98 (73) Bölüm 4.1.2 (FSS Kodu) | KuralKural II-2 / 10.3, IMO Kararı A.602 (15), IMO Kararı MSC.97(73) 7.7.4 ve 7.8.4.1.3 7.17.7.3.7 (2000 HSC Kodu), IMO Kararı MSC.98(73) Bölüm 4.1.2, 4.2.1 (FSS Kodu) |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.1/3.3 | Yangın söndürme ekibi malzemeleri: Koruyucu giysiler (Yakın giysisi) | KuralKural II-2/17.1.1.1, KuralKural X/3 | KuralKural II-2/17.1.1.1, IMO Kararı MSC.26 (63) 7.10.3.1.1 (1994 HSC Kodu), IMO MSC / Genelge 847 | EN 469 (1995), EN 531 (1995) + A1 (1998), EN 1486 (1996), ISO 15538 (2001) |  | X |  |  |  |  |
|  |  | KuralKural II-2/10.01.1, KuralKural X/3, IMO Kararı MSC.98 (73) Bölüm 3.2.1.1.1 (FSS Kodu) | KuralKural II-2/10.10.1, IMO Kararı MSC97 (73) 7.10.3.1.1 (2000 HSC Kodu), IMO Kararı MSC.98 (73) Bölüm 3.2.1.1.1 (FSS Kodu) |  |  |  |  |  |  |  |
| A.1/3.4 | Yangın söndürme ekibi malzemeleri: botlar | KuralKural II-2/17.1.1.2, KuralKural X/3 | KuralKural II-2/17.1.1.2, IMO Kararı MSC.36 (63) 7.10.3.1.2 (1994 HSC Kodu) | EN 344 (1992) + AC (1993) + A1 (1997), EN 344-2 (1996), EN 345 (1992) + A1 (1997), En 345-2 (1996) Sınıf 2, IEC 60903 (1993) |  | X |  |  |  |  |
|  |  | KuralKural II-2/10.10.1, KuralKural X/3, IMO Kararı MSC.98 (73) Bölüm 3.2.1.1.2 (FSS Kodu) | KuralKural II-2/10.10.1, IMO Kararı MSC97 (73) 7.10.3.1.2 (2000 HSC Kodu), IMO Kararı MSC.98 (73) Bölüm 3.2.1.1.2 (FSS Kodu) |  |  |  |  |  |  |  |
| A.1/3.5 | Yangın söndürme ekibi malzemeleri: eldivenler | KuralKural II-2/17.1.1.2, KuralKural X/3 | KuralKural II-2/17.1.1.1, IMO Kararı MSC.26 (63) 7.10.3.1.1 (1994 HSC Kodu), IMO MSC / Genelge 847 | EN 659 (1996) |  | X |  |  |  |  |
|  |  | KuralKural II-2/10.10.1, KuralKural X/3, IMO Kararı MSC.98 (73) Bölüm 3.2.1.1.1 (FSS Kodu) | KuralKural II-2/10.10.1, IMO Kararı MSC97 (73) 7.10.3.1.2 (2000 HSC Kodu), IMO Kararı MSC.98 (73) Bölüm 3.2.1.1.1 (FSS Kodu) |  |  |  |  |  |  |  |
| A.1/3.6 | Yangın söndürme ekibi malzemeleri: baret | KuralKural II-2/17.1.1.3, KuralKural X/3 | KuralKural II-2/17.1.1.3, IMO Kararı MSC.36 (63) 7.10.3.1.2 (1994 HSC Kodu) | EN 443 (1997) |  | X |  |  |  |  |
|  |  | KuralKural II-2/10.10.1, KuralKural X/3, IMO Kararı MSC.98 (73) Bölüm 3.2.1.1.3 (FSS Kodu) | KuralKural II-2/10.10.1, IMO Kararı MSC97 (73) 7.10.3.1.2 (2000 HSC Kodu), IMO Kararı MSC.98 (73) Bölüm 3.2.1.1.3 (FSS Kodu) |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.1/3.7 | İçerisinde bulunan sıkıştırılmış hava ile çalışan solunum cihazı (1) | KuralKural II-2/17.1.2, KuralKural X/3 | KuralKural II-2/17.1.2.2, II-2/17.2, II-2/54.2.6.2, IMO Kararı MSC.36 (63) 7.10.3.2.2, 7.10.3.2.3 (1994 HSC Kodu) | EN 137 (1993), EN 136 (1998) |  | X |  |  |  |  |
|  |  | KuralKural II-2/10.01.1, KuralKural X/3, IMO Kararı MSC.98 (73) Bölüm 32.1, 3.2.1.2 (FSS Kodu) | KuralKural II-2/10.10.1, II-2/ 19.3.6.2 IMO Kararı MSC.97 (73) 7.10.3.2.2 (2000 HSC Kodu), IMO Kararı MSC.98 (73) Bölüm 3.2.1.2, 3.2.1.3 (FSS Kodu) |  |  |  |  |  |  |  |
| A.1/3.8 | Bir duman bareti ya da duman maskesi ile birlikte kullanım için hava ile beslenen solunum cihazı (1) | KuralKural II-2/17.1.2, KuralKural X/3 | KuralKural II-2/17.1.2.1, IMO Kararı MSC.36 (63) 7.10.3.2.1, (1994 HSC Kodu) | EN 138 (1994) |  | X |  |  |  |  |
|  |  | Not (2) |  |  |  |  |  |  |  |
| A.1/3.9 | yatacak yerler, servis alanları ve kontrol istasyonları için SOLAS 74 KuralKural II-2/12’de belirtilen sisteme denk püskürtme sistemi | KuralKural II-2/36.1.2, II-2/36.2, II-2/41-2.5, II-2/52.2 | KuralKural II-2/12, II-2/36.1.2, II-2/36.2, II-2/41-2.5, II-2/42.5.2, II-2/52.2 | IMO Kararı A.800 (19) |  | X |  |  | X |  |
|  |  | KuralKural II-2/7.5.3.2, II-2/7.5.5.2, II-2/10.6.1.1, II-2/10.6.1.2, II-2/10.6.2, IMO Kararı MSC.98 (73) Bölüm 8.1 (FSS Kodu) | KuralKural II-2/7.5.3.2, II-2/ 7.5.5.2, II-2/10.6.1.1, II-2/10.6.1.2, II-2(10.6.2 IMO Kararı MSC.98 (73) Bölüm 8.1 (FSS Kodu) |  |  |  |  |  |  |  |
| A.1/3.10 | Makine alanları için sabit basınçlı su püskürten yangın söndürme sistemlerinde kullanılan hortumlar | A2/3.11’e aktarılmıştır |
| A.1/3.11 | ‘A’ ve ‘B’ Sınıfı bölümler, yangın bütünlüğü ‘A’ sınıfı bölüm ‘B’ sınıfı bölüm | KuralKural II-2/3.3.5, II-2/ 3.4.4 | KuralKural II-2/3.3.5, II-2/ 3.4.4, II-2/16.11 | IMO Kararı A.754 (18), IMO Kararı MSC.61 (67) Ek 1, Bölüm 3 ve Ek 2 (FTP Kodu) IMO MSC / Genelge 916, IMO MSC / Genelge 1004, IMO MSC / Genelge 1005 |  | X | X | X |  |  |
|  |  | KuralKural II-2/3.2.5, II-2/ 3.4.4 | KuralKural II-2/3.2.5, II-2.3.4.4 |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.1/3.12 | Yağ tankerlerinde alevlerin kargo tanklarına girmesini önlemek için kullanılan cihazlar (sadece yüksek hız vanaları) | KuralKural II-2/59.1.5, II-2/59.1.9.4, II-2/59.2 | KuralKural II-2/59.1.5, II-2/59.1.9.4, II-2/59.2 | IMO MSC / Genelge 677, MSC / Genelge 1009 |  | X | X | X |  |  |
|  |  | KuralKural II-2/4.5.3.3, II 2/4.5.3.4.1.4, II-2/4.5.6.1, II-2/16.3.2.2.3 | KuralKural II-2/4.5.3.3, II-2/4.5.3.4.1.4, II-2/4.5.6.1, II-2/16.3.2.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| A.1/3.13 | Yanmayan malzemeler | KuralKural II-2/3.1, KuralKural X/3 | KuralKural II-2/3.1, IMO Kararı MSC.36 (63) 7.2.4 (1994 HSC Kodu) | IMO Kararı A.799 (19), IMO Kararı MSC.61 (67) Ek 1, Bölüm 1 ve Ek 2 |  | X | X | X |  |  |
|  |  | KuralKural II-2/3.1, KuralKural X/3 | KuralKural II-2/3.33, IMO Kararı MSC.97 (73) 7.2.3 (2000 HSC Kodu) |  |  |  |  |  |  |  |
| A.1/3.14 | ‘A’ ya da ‘B’ sınıfı bölümlerde bulunan borularda kullanılan çelik dışı malzemeler | KuralKural II-2/18.2.1 | KuralKural II-2/18.2.1 | IMO Kararı A.753 (18), IMO Kararı A.754 (18), IMO Kararı MSC:61 (67) Ek 1, Bölüm 3 |  | X | X | X |  |  |
|  |  | KuralKural II-2/9.3.1, II-2/9.3.2 | KuralKural II-2/9.3.1, II-2/9.3.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| A.1/3.15 | Yağ ya da akaryakıt taşıyan borularda kullanılan çelik dışı malzemeler: borular ve bağlantı parçaları vanalar esnek boru parçaları | KuralKural II-2/15.2.8 II-2/18.2.2, KuralKural X/3 | KuralKural II-2/15.2.8, II-2/18.2.2, IMO Kararı MSC.36 (63) 7.5.4 (1994 HSC Kodu) | IMO Kararı A.753(18), ISO 15540 (1999), ISO 15541 (1999) |  | X | X | X |  |  |
|  |  | KuralKural II-2/4.2.2.5 II-2/4.2.2.5.6, KuralKural X/3 | KuralKural II-2/4.2.2.5.1, II-2/4.2.2.5.6 IMO Kararı MSC.97(73) 7.5.4 (2000 HSC Kodu) |  |  |  |  |  |  |  |
| A.1/3.16 | Yangın kapıları | KuralKural II-2/30.2, II-2/ 31.1.1 ve II-2/47 | KuralKural II-2/30.2, II-2/31.1.1, II-2/47 | IMO Kararı A.754 (18) IMO Kararı MSC.61 (67) Ek 1, Bölüm 3, IMO MSC / Genelge 916, IMO MSC / Genelge 1004 |  | X | X | X |  |  |
|  |  | KuralKural II-2/9.4.1.1.2, II-2/9.4.1.2.1, II-2/9.4.2 | KuralKural II-2/9.4.1.1.2, II-2/9.4.1.2.1, II-2/9.4.2 |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.1/3.17 | Yangın kapısı kontrol sistemi bileşenleri (3) | KuralKural II-2/30.4.15, KuralKural X/3 | KuralKural II-2/30.4.15, IMP Kararı MSC.36 (63) 7.9.3.3 (1994 HSC Kodu) | IMO Kararı MSC.61 (67) Ek 1, Bölüm 4 |  | X | X | X |  |  |
|  |  | KuralKural II-2/ 9.4.1.1.4.15, KuralKural X/3 | KuralKural II-2/9.4.1.1.4.15, IMO Kararı MSC.97 (73) 7.9.3.3 (2000 HSC Kodu) |  |  |  |  |  |  |  |
| A.1/3.18 | Düşük alev yayıcı özellikte yüzey malzemeleri ve döşeme kaplamaları (4): Dekoratif ağaç kaplamaları Boya sistemleri Zemin kaplamaları Boru izolasyon kaplamaları | KuralKural II-2/3.8, II-2/34.3, II-2/34.7, II-2/49.1, II-2/49.2, KuralKural X/3 | KuralKural II-2/3.8, II-3/3.23.4, II-2/3.23.5, II-2/16.1.1, II-2/32.1.4.3.1, II 2/34.2, II 2/34.3, II-2/49.1, II-2/49.2, II-2/50.3.1, II 2/ 34.7, IMO Kararı MSC.36 (63) 7.4.3.4, 7.4.3.5 ve 7.4.3.6 (1994 HSC Kodu) | IMO Kararı A.653(16), IMO Kararı MSC.61 (67), Ek 1, Bölüm 2 ve Bölüm 5 ve Ek 2 ISO 1716 (1973) (3) IMO MSC / Genelge 918 (IMO MSC / Genelge 1008 ile değiştirilmiştir), IMO MSC / Genelge 1004 |  | X | X | X |  |  |
|  |  | KuralKural II-2/3.29, II-2/5.3.2.4, II-2/6.2, KuralKural X/3 | KuralKural II-2/3.29, II-2/3.40.4, II-2/3.40.5, II-2/9.7.1.1.1, II-2/9.7.4.4.3.1, II-2/5.3.1.1, II-2/5.3.2.4, II-2/6.2 IMO Kararı MSC.97 (73) 7.4.3.4, 7.4.3.5 ve 7.4.3.6 (2000 HSC Kodu) |  |  |  |  |  |  |  |
| A.1/3.19 | Perdeler, tüller ve diğer asılı kumaş malzemeler ve filmler | KuralKural II-2/3.23.3, KuralKural X/3 | KuralKural II-2/3.23.3, IMO Kararı MSC.36 (63) 7.4.3.3.3 (1994 HSC Kodu) | IMO Kararı MSC.61 (67) Ek 1, Bölüm 7 |  | X | X | X |  |  |
|  |  | KuralKural II-2/3.40.3, II-2/9.2.2.3.2, KuralKural X/3 | KuralKural II-2/3.40.3, II-2/9.2.2.3.2 IMO Kararı MSC.97 (73) 7.4.3.3.3 (2000 HSC Kodu) |  |  |  |  |  |  |  |
| A.1/3.20 | Sabit mobilyalar | KuralKural II-2/3.23.6, KuralKural X/3 | KuralKural II-2/3.23.6, II-2/34.6, IMO Kararı MSC.36 (63) 7.4.3.3.4 (1994 HSC Kodu) | IMO Kararı A.652(16), IMO Kararı MSC.61(67) Ek 1, Bölüm 8 |  | X | X | X |  |  |
|  |  | KuralKural II-2/3.40.6, II-2/9.2.2.3.2 KuralKural X/3 | KuralKural II-2/3.40.6, II-2/9.2.2.3.2, II-2/5.3.3 IMO Kararı MSC.97 (73), 7.4.3.3.4 (2000 HSC Kodu) |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.1/3.21 | Yataklama bileşenleri | KuralKural II-2/3.23.7, II-2/26.2, KuralKural X/3 | KuralKural II-2/3.23.7, II-2/26.2 IMO Yönetmeliği MSC.36 (63) 7.4.3.3.5 (1994 HSC Kodu) | IMO Kararı A.688(17), IMO Kararı MSC.61 (67) Ek 1, Bölüm 9 |  | X | X | X |  |  |
|  |  | KuralKural II-2/3.40.7, II-2/9.2.2.3.2, KuralKural X/3 | KuralKural II-2/3.40.7, II-2/9.2.2.3.2 IMO Yönetmeliği MSC.97 (73) 7.4.3.3.5 (2000 HSC Kodu) |  |  |  |  |  |  |  |
| A.1/3.22 | Yangın damperleri | KuralKural II-2/16.11.1 | KuralKural II-2/16, II-2/32, II-2/48 | IMO Kararı A.754 (18), IMO Kararı MSC.61(67) Ek 1, Bölüm 3 |  | X | X | X |  |  |
|  |  | KuralKural II-2/9.7.1.2 | KuralKural II-2/9.7.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| A.1/3.23 | ‘A’ sınıfı bölümlerden geçen yanmayan borular | A.1/3.2.6’ya aktarılmıştır |
| A.1/3.24 | ‘A’ sınıfı bölümlerden geçen elektrik kabloları | A.1/3.2.6’ya aktarılmıştır |
| A.1/3.25 | Pencereler ve yan açıklıklar | KuralKural II-2/33 | KuralKural II-2/33, MSC / Genelge 847 | IMO Kararı A.754 (18), IMO Kararı MSC.61 (67), Ek 1, Bölüm 3, ISO 614 (1989), ISO 1095 (1989), ISO 1751 (1993), ISO 3254 (1989), ISO 3903 (1993), ISO 3904 (1994), IMO MSC / Genelge 1004 |  | X | X | X |  |  |
|  |  | KuralKural II-2/9.4.1.3 | KuralKural II-2/9.4.1.3, MSC / Genelge 847 |  |  |  |  |  |  |  |
| A.1/3.26 | ‘A’ sınıfı bölümlerden geçen elektrik kabloları boru, oluk, hortum v.s. | KuralKural II-2/18.1.1 | KuralKural II-2/18.1.1 | IMO Kararı A.754 (18), IMO Kararı MSC.61 (67) Ek 1, Bölüm 3 |  | X | X | X |  |  |
|  |  | KuralKural II-2/9.3.1 | KuralKural II-2/9.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| A.1/3.27 | ‘A’ sınıfı bölümlerden geçen elektrik kabloları boru, oluk, hortum v.s. | KuralKural II-2/18.1.2 | KuralKural II-2/18.1.2 | IMO Kararı A.754 (18), IMO Kararı MSC.61 (67) Ek 1, Bölüm 3 |  | X | X | X |  |  |
|  |  | KuralKural II-2/9.3.2 | KuralKural II-2/9.3.2 |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.1/3.28 | Püskürtme sistemleri (püskürtme başlıkları ve otomatik püskürtme ve uyarı metodu ile sınırlıdır, örneğin; akış anahtarları, alarm panelleri) | KuralKural II-2/12.3, II-2/36.1.2, II-2/36.2, II-2/41.2.5 ve II-2/52.2 | KuralKural II-2/12, II-2/36.1.2, II-2/36.2, II-2/41-2.5 ve II-2/52.2 | EN 12259-1 (1999), EN 12259-2 (1999), EN 12259-3 (2000), EN 12259-4 (2000), EN 12259-5, ISO 6182-1 (1993), ISO 6182-2 (1993), ISO 6182-3(1993), ISO 6182-4 (1993), ISO 6182-5 (1995) |  | X | X | X |  |  |
|  |  | KuralKural II-2/10.6.1.2, II-2/10.6.1.1, II-2/10.6.2 IMO Yönetmeliği MSC.98 (73) Bölüm 8.1, Bölüm 8.2.5.2.3 (FSS Kodu) | KuralKural II-2/10.6.1.2, II-2/10.6.1.1, II-2/10.6.2, IMO Kararı MSC.98 (73) Bölüm 8.1, Bölüm 8.2.5.2.3 (FSS Kodu) |  |  |  |  |  |  |  |
| A.1/3.29 | Yangın hortumları | KuralKural II-2/4.7.1, KuralKural X/3 | KuralKural II-2/4.7.1, IMO Kararı MSC.36 (63) 7.7.8.5 (1994 HSC Kodu) | EN 671-2 (2001), EN ISO 15540 (2001), EN ISO 15541 (2001), ISO 15540 (1999), ISO 15541 (1999) |  | X | X | X |  |  |
|  |  | KuralKural II-2/10.2.3.1.1, KuralKural X/3 | KuralKural II-2/10.2.3.1.1, IMO Yönetmeliği MSC.97 (73) 7.7.5.5 (2000 HSC Kodu) |  |  |  |  |  |  |  |
| A.1/3.30 | Oksijen analizleri ve gaz tespit cihazları | KuralKural VI/3.1 | KuralKural II-2/59.5, II-2/59.4.4.2, II-2/62.17, II-2/59.5, KuralKural VI/3.1, MSC / Genelge 774 (Sabit kurulumlar) | EN 50104 (1999) Oksijen, EN 50054 (1991), EN 50057 (1999) Yanıcı Gazlar |  | X | X | X |  |  |
|  |  |  | KuralKural II-2/4.5.7.1, II-2/4.5.7.2.1, II-2/4.5.7.2.2, IMO Kararı MSC.98 (73) Bölüm 15.2.4.2.4 (FSS Kodu) |  |  |  |  |  |  |  |
| A.1/3.31 | Yüksek hızlı gemiler için sabit püskürtme sistemi bileşenleri | KuralKural X/3 | IMO Kararı MSC.36 (63) 7.1.3.1 (1994 HSC Kodu), MSC / Genelge 912 | IMO Kararı MSC.44 (65), IMO Kararı A.800 (19) |  | X | X | X | X |  |
|  |  |  | IMO Kararı MSC.97 (73) 7.1.3.1 (2000 HSC Kodu), IMO MSC / Genelge 912 |  |  |  |  |  |  |  |
| A.1/3.32 | Yüksek hızlı gemiler için yangın sınırlandırıcı malzemeler (mobilyalar hariç) | KuralKural X/3 | IMO Kararı MSC.36 (63) 7.2.2 (1994 HSC Kodu | IMO Kararı MSC.40 (64), IMO Kararı MSC.90 (71) |  | X | X | X |  |  |
|  |  |  | IMO Kararı MSC.97 (73) 7.2.2 (2000 HSC Kodu), |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.1/3.33 | Yüksek hızlı gemilerdeki mobilyalar için yangın sınırlandırıcı malzemeler | KuralKural X/3 | IMO Kararı MSC.36 (63) 7.2.2 (1994 HSC Kodu) | IMO Kararı MSC.40(64), IMO Kararı MSC.90 (71) |  | X | X | X |  |  |
|  |  |  | IMO Kararı MSC.97 (73) 7.2.2 (2000 HSC Kodu) |  |  |  |  |  |  |  |
| A.1/3.34 | Yüksek hızlı gemiler için yangın sınırlandırıcı bölümler | KuralKural X/3 | IMO Kararı MSC.36 (63) 7.2.1 (1994 HSC Kodu) | IMO Kararı MSC.45(65) |  | X | X | X |  |  |
|  |  |  | IMO Kararı MSC.97 (73) 7.2.1, (2000 HSC Kodu) |  |  |  |  |  |  |  |
| A.1/3.35 | Yüksek hızlı gemilerdeki yangın kapıları | KuralKural X/3 | IMO Kararı MSC.36 (63) 7.2.1, 7.4.2.6 (1994 HSC Kodu) | IMO Kararı MSC.45(65) |  | X | X | X |  |  |
|  |  |  | IMO Kararı MSC.97 (73) 7.2.1, 7.4.2.6 (2000 HSC Kodu) |  |  |  |  |  |  |  |
| A.1/3.36 | Yüksek hızlı gemilerdeki yangın damperleri | KuralKural X/3 | IMO Kararı MSC.36 (63) 7.6.4 (1994 HSC Kodu) | IMO Kararı MSC.45(65) |  | X | X | X |  |  |
|  |  |  | IMO Kararı MSC.97 (73) 7.6.4 (2000 HSC Kodu) |  |  |  |  |  |  |  |
| A.1/3.37 | Yüksek hızlı gemilerde yangın sınırlandırıcı bölümlerden geçen elektrik kabloları boru, oluk, hortum v.s. | KuralKural X/3 | IMO Kararı MSC.36 (63) 7.4.2.6 (1994 HSC Kodu) | IMO Kararı MSC.45(65) |  | X | X | X |  |  |
|  |  |  | IMO Kararı MSC.97 (73) 7.4.2.6 (2000 HSC Kodu) |  |  |  |  |  |  |  |
| A.1/3.38 A.1/1.35 | Can botları ve kurtarma botları için taşınabilir yangın söndürücü cihazlar | KuralKural III/4, KuralKural X/3 | KuralKural III/34, IMO Kararı MSC.48 (66), IMO Kararı A.602 (15) IMO Kararı MSC.36 (63) 8.1.2 (1994 HSC Kodu) | EN 3-1 (1996), 3-2 (1996), 3-3 (1994), 3-4 (1996), 3-5 (1996) + AC (1997), 3- 6 (1995) + A1 (199) |  | X | X | X |  |  |
|  |  |  | KuralKural III/34, IMO Kararı MSC.97 (73) 8.1.2 (2000 HSC Kodu) |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.1/3.39 | Makine alanlarında ve pompa odalarında kullanılan halon yangın söndürme sistemleri için alternatif düzenler (su bazlı yangın söndürme sistem bileşenlerine denk) | KuralKural II-2/10.1, II-2/63.1.3 | KuralKural II-2/10.1, II-2/63.1.3 | IMO MSC / Genelge 668, IMO MSC / Genelge 728 |  | X | X | X |  |  |
|  |  | KuralKural II-2/10.4.1.13, II-2/10.9.1 | KuralKural II-2/10.4.1.1.3, II-2/10.9.1, II-2/19.9.3, IMO Kararı MSC.98 (73) Bölüm 7.2.2 (FSS Kodu) |  |  |  |  |  |  |  |
| A.1/3.40 | Alçak yerler için ışıklandırma sistemleri (sadece bileşenler) (Yeni madde) | KuralKural II-2/28.1.10, II-2/28.1.1 1, II-2/41-2.4.7 | KuralKural II-2/28.1.10, II-2/28.1.1 1, II-2/41-2.4.7 | IMO Kararı A.752 (18) ya da ISO 15370 (2001) |  | X | X | X |  |  |
|  |  | KuralKural II-2/13.3.2.5.1, II-2/13.3.2.5.2, IMO Kararı MSC.98 (73) Bölüm 11 (FSS Kodu) | KuralKural II-2/13.3.2.5.1, II-2/13.3.2.5.2, IMO Kararı MSC.98 (73) Bölüm 11 (FSS Kodu) |  |  |  |  |  |  |  |
| A.1/3.41 | Acil çıkış solunum cihazları (EEBD) (Yeni madde) | (6) | EN 400 (1993), EN 401 (1993), EN 402 (1993), EN 1146 (1997), EN 1061 (1996) |  | X | X | X |  |  |
|  |  | KuralKural II-2/1.2.2.2, II-2/13.3.4, II-2/13.4.3 | KuralKural II-2/1.2.2.2, II-2/13.3.4 II-2/13.4.3, IMO Kararı MSC.98 (73) Bölüm 3.2.2 (FSS Kodu), IMO MSC / Genelge 849 |  |  |  |  |  |  |  |
| A.1/3.42 | Etkisiz gaz sistem bileşenleri (Yeni madde) | KuralKural II-2/62.1 | KuralKural II-2/62, IMO MSC / Genelge 847 | IMO MSC / Genelge, 1009, 677, 485, 450 / Revizyon 1, 387 ve 282, IMO Kararı A.567 (14) ve Corr.1 |  | X | X | X | X |  |
|  |  | KuralKural II-2/4.5.5 | KuralKural II-2/4.5.5, IMO Kararı MSC.98 (73) Bölüm 15 (FSS Kodu), IMO MSC / Genelge 847 |  |  |  |  |  |  |  |
| A.1/3.43 | Derin yağ pişirme ekipmanı yangın söndürme sistemi bileşenleri (otomatik ve manuel tip) | (7) | ISO 15371 (2000), ISO 6182-1 (1993) |  | X | X | X | X |  |
|  |  | KuralKural II-2/1.2.2.3, II-2/10.6.4, KuralKural X/3 | KuralKural II-2/1.2.2.3, II-2/10.6.4.2-5, IMO Kararı MSC.97 (73) 7.7.6 (2000 HSC Kodu) |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.1/3.44 | Yangınla mücadele ekibinin malzemeleri – can halatı (Yeni madde) | KuralKural II-2/17.2, KuralKural X/3 | KuralKural II-2/17.2, IMO Kararı MSC.36 (63) 7.10.3.3 (1994 HSC Kodu) | IMO MSC.98 (73) Bölüm 3.2.1.3 (FSS Kodu) (8) |  | X | X | X |  |  |
|  |  | KuralKural II-2/10.1, KuralKural X/3 | KuralKural II-2/10.1, IMO Kararı MSC.97 (73), 7.10.3.3 (2000 HSC Kodu); IMO Kararı MSC.98 (73) Bölüm 3.2.1.3 (FSS Kodu) |  |  |  |  |  |  |  |
| A.1/3.45 | Makine alanları ve kargo pompa odaları için sabit gazlı yangın söndürme sistemi bileşenleri (Yeni madde) | KuralKural II-2/7.1.1, II-2/63, KuralKural X/3 | KuralKural II-2/7.1.1, II-2/63, IMO Kararı MSC.36 (63) 7.7.4 (1994 HSC Kodu) | IMO MSC / Genelge 848 |  | X | X | X |  |  |
|  |  | KuralKural II-2/10.4.1.1.1, II-2/10.9.1 KuralKural X/3, IMO Yönetmeliği MSC.98 (73) Bölüm 5.2.5 (FSS Kodu) | KuralKural II-2/10.4.1.1.1, II-2/10.9.1 IMO Kararı MSC.97(73) 7.7.3.1 (2000 HSC Kodu), IMO Kararı MSC.98 (73) Bölüm 5.2.5 (FSS Kodu) |  |  |  |  |  |  |  |
| A.1/3.46 | Makine alanları için sabit gazlı yangın söndürme sistemi bileşenleri (aerosol sistemleri) (Yeni madde) | KuralKural II-2/7.1.1, KuralKural X/3 | KuralKural II-2/7.1.1, IMO Kararı MSC.36 (63) 7.7.4 (1994 HSC Kodu) | IMO MSC / Genelge 1007 |  | X | X | X |  |  |
|  |  | KuralKural II-2/10.4.1.1.1, KuralKural X/3, IMO Yönetmeliği MSC.98 (73) Bölüm 5.2.5 (FSS Kodu) | KuralKural II-2/10.4.1.1.1, IMO Kararı MSC.97(73) 7.7.3.1 (2000 HSC Kodu), IMO Kararı MSC.98 (73) Bölüm 5.2.5 (FSS Kodu) |  |  |  |  |  |  |  |
| A.1/3.47 | Makine alanlarında ve kargo pompa odalarında (9) kullanılan sabit yüksek genleşmeli köpük kullanan yangın söndürme sistemleri için konsantrasyonlar | KuralKural II-2/9 | KuralKural II-2/9 | IMO MSC / Genelge 670 |  | X | X | X | X |  |
|  |  | KuralKural II-2/10.4.1.1.2 | KuralKural II-2/10.4.1.1.2, IMO Kararı MSC.98 (73) Bölüm 6.2.2 (FSS Kodu) |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.1/3.48 | Kategori ‘A’ makine alanlarında kullanım için lokal uygulamalar için sabit su bazlı yangın söndürme sistemi bileşenleri (Yeni madde) | (10) | IMO MSC / Genelge 913 |  | X | X | X | X |  |
|  |  | KuralKural II-2/1.2.2.4, II-2/10.5.6, KuralKural X/3 | KuralKural II-2/1.2.2.4, II-2/10.5.6, IMO Kararı MSC.97(73) 7.7.3.2.1 (2000 HSC Kodu) |  |  |  |  |  |  |  |
| A.1/3.49 | Özel kategoride yer alan alanlarda, ro-ro kargo alanlarında, ro-ro alanlarında ve araç alanlarında kullanılan sabit basınçlı su püskürtmeli yangın söndürme sistemleri için hortumlar (Yeni madde) | KuralKural II-2/37.1.3, II-2/54.2.9 KuralKural X/3 | KuralKural II-2/37.1.3, II-2/38.2.2, II-2/38-1.2, II-2/38-1/3, II-2/53.2.2.1.4, II-2/53.2.2, II-2/54.2.9, IMO Kararı MSC 36 (63) 7.8.2 (1994 HSC Kodu) | IMO Kararı A. 123 (V) (Performans), IMO MSC / Genelge 914 |  | X | X | X |  |  |
|  |  | KuralKural II-2/19.3.1.3, II-2/19.3.9, II-2/20.6.1.2, KuralKural X73, IMO Kararı MSC.98 (73) Bölüm 7 (FSS Kodu) | KuralKural II-2/19.3.1.3, II-2/19.3.9, II-2/20.6.1.1.3, II-2/20.6.1.2, II-2/20.6.1.3, II-2/20.6.1.4, IMO Kararı MSC.97 (73) 7.8.2 (2000 HSC Kodu), IMO Kararı 98 (73) Bölüm 7 (FSS Kodu) |  |  |  |  |  |  |  |
| A.1/3.50 | Kimyasal maddelere karşı dirençli koruyucu giysiler (Yeni madde) | KuralKural II-2/54.2.6.1 | KuralKural II-2/54.2.6.1 | EN 368 (1992), EN 369 (1993), EN 463 (1994), EN 943-2 (2001) |  | X | X | X |  |  |
|  |  | KuralKural II-2/19.3.6.1 | KuralKural II-2/19.3.6.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) | Tehlikeli maddelerin bulunduğu kazalarda pozitif basınçlı tipteki bir maskenin kullanılması gerekmektedir. Yeni Bölüm II-2 KuralKurallerinde (IMP Kararı MSC.99 (73)) ya da FSS Kodunda (IMO Kararı MSC.98 (73)) bulunmamaktadır. Sütun 2’de kullanılan “sistem bileşenleri” ibaresi tek bir bileşeni de ifade edebilir. Uluslararası anlaşma gereksinimlerinin sağlanıp sağlanmadığını kontrol etmek için bileşen grubunun ya da tüm sistemin test edilmesi gerekmektedir. Sütun 3 ve sütun 4’teki KuralKural II-2/34.3, 34.7, 49.1 ve 49.2’de kullanılan yüzeyler ibaresi ile su geçirmez bölmeler, güverte, döşeme, duvar ve tavan kaplamaları ifade edilmektedir. Bu KuralKurallerde belirtilen gereksinimler plastik borulara, elektrik kablolarına ve mobilyalara uygulanmamaktadır (ilgi MSC / Genelge 965). Yüzey malzemelerin belirli bir maksimum kalorifik değere sahip olması gerektiği durumlarda, bu değer ISO 1716’ya göre ölçülecektir. 1 Temmuz 2002 tarihinden önce inşa edilen gemiler 1 Temmuz 2002 tarihinden sonra yapılacak ilk incelemeye kadar II-2/1.2.2 ve II-2/13.4.3 numaralı KuralKurallerde (IMO Kararı MSC.99 (71)) belirtilen şartları sağlayacaktır. 1 Temmuz 2002 tarihinden önce inşa edilen gemiler sadece yeni kurulumlar için II-2/1.2.2.3 ve II-2/10.6.4 numaralı KuralKurallerde (IMO Kararı MSC.99 (73)) belirtilen şartları sağlayacaktır. Bu standart sadece 1 Temmuz 2002 tarihinde ya da bu tarihten sonra inşa edilen gemiler için geçerlidir. Makine alanlarında ve kargo pompa odalarında kullanılacak sabit yüksek genleşmeli köpük kullanan yangın söndürme sistemleri mutlaka İdarenin onayı için uygun konsantrasyonlarda da test edilecektir. Yüksek hızlı yolcu gemileri hariç 1 Temmuz 2002 tarihinden önce inşa edilen 2000 gros ton ya da üzerindeki yolcu gemileri 1 Ekim 2005 tarihinden geç olmamak şartı ile için II-2/1.2.2.4 ve II-2/10.5.6 numaralı KuralKurallerde (IMO Kararı MSC.99 (73)) belirtilen şartları sağlayacaktır. |

- Seyir Ekipmanı

Bölüm 4 için geçerli olan notlar: Seyir

Sütun 3 ve 4	: 	Bu kolonların özel bir bölüm için iki satıra ayrılması durumunda, üst satır HSC Kodu kapsamında 1 Temmuz 2002 tarihinden önce inşa edilen gemilere uygulanırken, alt satır HSC Kodu kapsamında 1 Temmuz 2002 tarihinde ya da bu tarihten sonra inşa edilen gemilere uygulanacaktır (ayrıca 1 Temmuz 2002 tarihinden önce inşa edilen gemiler için de uygulanabilir).

Sütun 4:		Burada belirtilen ITU önerileri ile uluslararası anlaşmalar ve ilgili IMO kararları ve genelgeleri ifade edilmektedir.

Sütun 5: 		EN / IEC 61 162’ye atıfta bulunulduğunda ilgili ürün test standartları EN / IEC 61 162’nin ilgili bölümleri tanımlamak için doğrulanacaktır.

| No | Madde Tanımı | “Tip onayı”nın gerekli olduğu durumlarda değişiklikleri ile birlikte SOLAS 74 Kuralı | Değişiklikleri ile birlikte uygulanabilir SOLAS 74 KuralKuralleri ve ilgili IMO kararları ve genelgeleri | Test Standartları | Uygunluk Değerlendirmesi için Modüller |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | B + C | B + D | B + E | B + F | G | H |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A.1/4.1 | Manyetik pusula | KuralKural V / 12 (r) | KuralKural V/12 (b), IMO Kararı A.382 (X), IMO Kararı A.694 (17) | EN ISO 449 (1999), EN ISO 694 (2201), ISO 1069 (1973), ISO 2269 (1992), EN 60945 (1997) ISO 449 (1997), ISO 694 (2000), ISO 1069 (1973), ISO 2269 (1992), IEC 60945 (1996) |  | X | X | X | X |  |
|  |  | KuralKural V / 18.1 | KuralKural V/19.2.1.1, IMO Kararı A.382 (X), IMO Kararı A.694 (17) |  |  |  |  |  |  |  |
| A.1/4.2 | Manyetik yön iletim cihazı (daha önce elektro manyetik pusula) | KuralKural V/12(r), KuralKural X/3, IMO Kararı MSC.36 (63) 13.13.1 (1994 HSC Kodu) | KuralKural V/12 (b), IMO Kararı MSC.36 (63) 13.2.5, (1994 HSC Kodu), IMO Kararı MSC.86 (70) ek 2, IMO Kararı A.694 (17) | EN ISO 11606 (2001), EN 60945 (1997), EN 61162; ISO 11606 (2000) IEC 60945 (1996), IEC 61162 |  | X | X | X | X |  |
|  |  | KuralKural V/18.1, KuralKural X/3, IMO Kararı MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Kodu) | KuralKural V/19.2.3.5, IMO Kararı 97 (73) 13.2.5, (2000 HSC Kodu), IMO Kararı MSC.86 (70) ek 2, IMO Kararı A.694 (17) |  |  |  |  |  |  |  |
| A.1/4.3 | Cayro pusula | KuralKural V/12 (r) | KuralKural V/12 (d), IMO Kararı A.424 (XI), IMO Kararı A.694 (17) | EN ISO 8728 (1998), EN 60945 (1997), EN 61162 ISO 8728 (1997), IEC 60945 (1996), IEC 61162 |  | X | X | X | X |  |
|  |  | KuralKural V/18.1 | KuralKural V/19.2.5.1, IMO Kararı A.424 (XI), IMO Kararı A.694 (17) |  |  |  |  |  |  |  |
| A.1/4.4 | Radar cihazı | A.1/4.34, A.1/4.35 ve A.1/4.36’ya aktarılmıştır |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.1/4.5 | Otomatik radar plotlama aygıtları (ARPA) | A.1/4.34’e aktarılmıştır. |
| A.1/4.6 | Eko ses cihazı | KuralKural V/12 (r), KuralKural X/3, IMO Kararı MSC.36 (63) 13.13.1 (1994 HSC Kodu) | KuralKural V/12 (k), IMO Kararı MSC.36 (63) 13.4 (1994 HSC Kodu), IMO Kararı A.224 (VII) (IMO Kararı MSC74 (69) Ek 4 ile değiştirilmiştir), IMO Kararı A.694 (17) | EN ISO 9875 (1997), EN 60945 (1997), EN 61162 ISO 9875 (2000), IEC 60945 (1996), IEC 61162 |  | X | X | X |  |  |
|  |  | KuralKural V/18.1, KuralKural X/3, IMO Kararı MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Kodu) | KuralKural V/19.2.3.1, IMO Kararı MSC.97 (73) 13.4.1 (2000 HSC Kodu), IMO Kararı A.224 (VII) (IMO Kararı MSC74 (69) Ek 4 ile değiştirilmiştir), IMO Kararı A.694 (17) |  |  |  |  |  |  |  |
| A.1/4.7 | Hız ve mesafe ölçme cihazları (SDME) | KuralKural V/12 (r), KuralKural X/3, IMO Kararı MSC.36 (63) 13.13.1 (1994 HSC Kodu) | KuralKural V/12 (l), IMO Kararı A.824 (19) (IMO Kararı MSC.96 (72) ile değiştirilmiştir), IMO Kararı MSC.36 (63) 13.3 (1994 HSC Kodu), IMO Kararı A.694 (17) | EN 61023 (1999), EN 60945 (1997), EN 61162 IEC 61023 (1999), IEC 60945 (1996), IEC 61162 |  | X | X | X |  |  |
|  |  | KuralKural V/18.1, KuralKural X/3, IMO Kararı MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Kodu) | KuralKural V/19.2.3.4, IMO Kararı A.824 (19) (IMO Kararı MSC.96 (72) ile değiştirilmiştir), IMO Kararı 97 (73) 13.3 (2000 HSC Kodu), IMO Kararı A.694 (17) |  |  |  |  |  |  |  |
| A.1/4.8 | Dümen açısı, rpm, baş göstergesi | Madde üçe ayrılmış ve A.1/4.20-21-22’ye aktarılmıştır |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.1/4.9 | Dönüş oranı göstergesi | KuralKural V/12 (r), KuralKural X/3, IMO Kararı MSC.36 (63) 13.13.1 (1994 HSC Kararı) | KuralKural V/12 (n), IMO Kararı MSC:36 (63) 13.7.1 (1994 HSC Kodu); IMO Kararı A.526 (13), IMO Kararı A.694 (17) | IMO Kararı A.526 (13), EN 50945 (1997), EN 61162 IMO Kararı A:526 (13), IEC 50945 (1996), IEC 61162 |  | X | X | X | X |  |
|  |  | KuralKural V/18.1, KuralKural X/3, IMO Kararı 97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Kararı) | KuralKural V/19.2.9.1, IMO Kararı 97 (73) 13.7.1 (2000 HSC Kodu), IMO Kararı A.526 (13), IMO Kararı A.694 (17) |  |  |  |  |  |  |  |
| A.1/4.10 | Yön bulucu | Silinmiştir |
| A.1/4.11 | Loran C ekipmanı | KuralKural V/12 (r), KuralKural X/3, IMO Kararı MSC.36 (63), 13.13.1 (1994 HSC Kodu) | KuralKural V/12 (p), IMO Kararı MSC.36 (63) 13.6 (1994 HSC Kodu), IMO Kararı A.694 (17), IMO Kararı A.818 (19) | EN 61075 (1993), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 61075 (1991), IEC 60945 (1996), IEC 61162 |  | X | X | X | X |  |
|  |  | KuralKural V/18.1, KuralKural X/3, IMO Kararı 97 (73), 13.17.1 (2000 HSC Kodu) | KuralKural V/19.2.1.6, IMO Kararı MSC.97 (73) 13.6 (2000 HSC Kodu), IMO Kararı A.818 (19), IMO Kararı A.694 (17) |  |  |  |  |  |  |  |
| A.1/4.12 | Chayka ekipmanı | KuralKural V/12 (r), KuralKural X/3, IMO Kararı MSC.36 (63), 13.13.1 (1994 HSC Kodu) | KuralKural V/12 (p), IMO Kararı MSC.36 (63) 13.6 (1994 HSC Kodu), IMO Kararı A.818 (19), IMO Kararı A.694 (17) | EN 61075 (1993), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 61075 (1991), IEC 60945 (1996), IEC 61162 |  | X | X | X | X |  |
|  |  | KuralKural V/18.1, KuralKural X/3, IMO Kararı 97 (73), 13.17.1 (2000 HSC Kodu) | KuralKural V/19.2.1.6, IMO Kararı MSC.97 (73) 13.6 (2000 HSC Kodu), IMO Kararı A.818 (19), IMO Kararı A.694 (17) |  |  |  |  |  |  |  |
| A.1/4.13 | Decca seyirekipmanı | Silinmiştir |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.1/4.14 | GPS cihazı | KuralKural V/12 (r), KuralKural X/3, IMO Kararı MSC.36 (63) 13.13.1 (1994 HSC Kodu) | KuralKural V/12 (p), IMO Kararı MSC.36 (63) 13.6 (1994 HSC Kodu), IMO Kararı A.819 (19), IMO Kararı A.694 (17) | EN 61108-1 (1996), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 61108-1 (1994), IEC 60945 (1996), IEC 61162 |  | X | X | X | X |  |
|  |  | KuralKural V/18.1, KuralKural X/3, IMO Kararı 97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Kodu) | KuralKural V/19.2.1.6, IMO Kararı 97 (73) 13.6 (2000 HSC Kodu), IMO Kararı A.819 (19), IMO Kararı A.694 (17) |  |  |  |  |  |  |  |
| A.1/4.15 | GLONASS cihazı | KuralKural V/12 (r), KuralKural X/3, IMO Kararı MSC.36 (63) 13.13.1 (1994 HSC Kodu) | KuralKural V/12 (p), IMO Kararı MSC.36 (63) 13.6 (1994 HSC Kodu), IMO Kararı MSC.53 (66), IMO Kararı A.694 (17) | EN 61108-2 (1998), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 61108-2 (1998), IEC 60945 (1996), IEC 61162 |  | X | X | X | X |  |
|  |  | KuralKural V/18.1, KuralKural X/3, IMO Kararı 97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Kodu) | KuralKural V/19.2.1.6, IMO Kararı 97 (73) 13.6 (2000 HSC Kodu), IMO Kararı MSC.53 (66), IMO Kararı A.694 (17) |  |  |  |  |  |  |  |
| A.1/4.16 | Yön kontrol sistemi (HCS) (eski otomatik pilot) | KuralKural V/18.1 | KuralKural V/19.2.8.2, IMO Kararı A.342 (IX) (IMO KuralKural MSC.64 (67) ile değiştirilmiştir) Ek 3, IMO Kararı A.694 (17) | EN/ISO 11674 (2001), EN 60945 (1997), EN 61162; ISO 11674 (2000), IEC 60945 (1996), IEC 61162 |  | X | X | X | X |  |
| A.1/4.17 | Mekanik kurtarma vinci | A.1/1.40’a aktarılmıştır |
| A.1/4.18 | 9 GHz SAR transporder (SART) | KuralKural III/4, KuralKural IV/14, KuralKural X/3, IMO Kararı MSC.36 (63) 13.13.1 (1994 MSC Kodu) | KuralKural III/6.2.2, KuralKural IV/7.1.3, IMO Kararı MSC.36 (63) 8.2.1.2 (1994 HSC Kodu), IMO Kararı A.530 (13), IMO Kararı A.802 (19), IMO Kararı A.694 (17) , ITU-R M.628-3 (11/93) | EN 61097-1 (1993), EN 60945 (1997); IEC 61097-1 (1992), ıec 60945 (1996) |  | X | X | X | X |  |
|  |  | KuralKural III/4, KuralKural IV/14, KuralKural X/3, IMO Kararı 97 (73) 13.17.1 (2000 MSC Kodu) | KuralKural III/6.2.2, KuralKural IV/7.1.3, IMO Kararı MSC.97 (73) 14.7.1.3 (2000 HSC Kodu), IMO Kararı A.530 (13), IMO Kararı A.802 (19), IMO Kararı A.694 (17) , ITU-R M.628-3 (11/93) |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.1/4.19 | Yüksek hızlı gemiler için radar cihazı | A.1/4.37’ye aktarılmıştır. |
| A.1/4.20 | Dümen açısı göstergesi | KuralKural V/12 (r), KuralKural X/3, IMO KuralKural MSC.36 (63), 13.13.1 (1994 HSC Kodu) | KuralKural V/12 (m), IMO Kararı MSC.36 (63) 13.7.2 (1994 HSC Kodu) IMO Kararı A.694 (17) | EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996) |  | X | X | X | X |  |
|  |  | KuralKural V/18.1, KuralKural X/3, IMO Kararı 97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Kodu) | KuralKural V/19.2.5.4, IMO Kararı MSC.97 (73) 13.7.2 (2000 HSC Kodu) IMO Kararı A.694 (17) |  |  |  |  |  |  |  |
| A.1/4.21 | Pervane dönüş göstergesi | KuralKural V/12 (r) | KuralKural V/12 (m), IMO Kararı A.694 (17) | EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996) |  | X | X | X | X |  |
|  |  | KuralKural V/18.1 | KuralKural V/19.2.5.4, IMO Kararı A.694 (17) |  |  |  |  |  |  |  |
| A.1/4.22 | Baş göstergesi | KuralKural V/12 (r) | KuralKural V/12 (m), IMO Kararı A.694 (17) | EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996) |  | X | X | X | X |  |
|  |  | KuralKural V/18.1 | KuralKural V/19.2.5.4, IMO Kararı A.694 (17) |  |  |  |  |  |  |  |
| A.1/4.23 | Can botları ve kurtarma botları için pusula | KuralKural III/4, KuralKural X/3, IMO Kararı MSC.36 (63) 13.13.1 (1994 HSC Kodu) | KuralKural III/34, IMO Kararı MSC.36 (63) 8.1 (1994 HSC Kodu), IMO Kararı MSC.48 (66) 4.4.8.5, 5.1.2.2.3 | EN ISO 613 (2001), ISO 10316 (1990) ISO 613 (2000), ISO 10316 (1990) |  | X | X | X | X |  |
|  |  | KuralKural III/4, KuralKural X/3, IMO Kararı 97 (73) 8.1.6 ve 13.17.1 (2000 HSC Kodu) | KuralKural III/34, IMO Kararı MSC.97 (73) 8.1.2 (2000 HSC Kodu), IMO Kararı MSC.48 (66) 4.4.8.5, 5.1.2.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| A.1/4.24 | Yüksek hızlı gemler için otomatik radar plotlama aygıtları (ARPA) | A.1/4.37’ye aktarılmıştır |
| A.1/4.25 | Otomatik izleme aygıtları (ATA) | A.1/4.35’e aktarılmıştır |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.1/4.26 | Yüksek hızlı gemiler için otomatik izleme aygıtları (ATA) | A.1/4.38’e aktarılmıştır. |
| A.1/4.27 | Elektronik plotlama aygıtları (EPA) | A.1/4.36’ya aktarılmıştır. |
| A.1/4.28 | Entegre köprü sistemi (Yeni madde) | KuralKural V/18.7, KuralKural X/3, IMO Kararı MSC.97 (73) 13.17.4 (2000 HSC Kodu) | KuralKural V/19.6, IMO Kararı MSC.97 (73) 15.4.3 (2000 HSC Kodu), IMO Kararı MSC.64 (67) Ek 1, IMO Kararı A.694 (17) | EN 61209 (1999), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 61209 (1999), IEC 60945 (1996), IEC 61162 |  | X | X | X | X |  |
| A.1/4.29 | Sefer bilgi kayıt sistemi (VDR) (Yeni madde) | KuralKural V/18.1, V720.2 KuralKural X/3, IMO Kararı MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Kodu) | KuralKural V/20, IMO Kararı A.861 (20) IMO Kararı MSC.97 (73) 13.16 (2000 HSC Kodu) IMO Kararı A.694 (17)s | EN 61996 (2001), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 61996 (2000), IEC 60945 (1996), IEC 61162 |  | X | X | X | X |  |
| A.1/4.30 | Yedekleme ile birlikte elektronik harita gösterim ve bilgi sistemi ve taramalı harita gösterim sistemi (RCDS) (Yeni madde) | KuralKural V/18.1, KuralKural X/3, IMO Kararı MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Kodu) | KuralKural V/19.2.1.4, KuralKural V/19.2.1.5, IMO Kararı MSC.97 (73) 13.8 (2000 HSC Kodu), IMO Kararı A.817 (19) (IMO Kararı MSC.64 (67) Ek 5 ve IMO Kararı MSC.86 (70) Ek 4 ile değiştirilmiştir), IMO Kararı A.694 (17) | EN 61174 (2002), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 61174 (2002), IEC 60945 (1996), IEC 61162 |  | X | X | X | X |  |
| A.1/4.31 | Yüksek hızlı gemiler için cayro pusula (Yeni madde) | KuralKural X/3, IMO Kararı MSC.36 (63) 13.13.1 (1994 HSC Kararı) | IMO Kararı MSC.36 (63) 13.2.6 (1994 HSC Kodu), IMO Kararı A.821 (19), IMO Kararı A.694 (17) | EN 16328 (2001), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 16328 (2001), IEC 60945 (1996), IEC 61162 |  | X | X | X | X |  |
|  |  | KuralKural X/3, IMO Kararı MSC.97 (73) 13.17.4 (2000 HSC Kararı) | IMO Kararı MSC.97 (73) 13.2.6 (2000 HSC Kodu), IMO Kararı A.821 (19), IMO Kararı A.694 (17) |  |  |  |  |  |  |  |
| A.1/4.32 | Üniversal otomatik tanımlama sistemi cihazı (AIS) (Yeni madde) | KuralKural V/18.1, KuralKural X/3, IMO Kararı MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Kodu) | KuralKural V/19.2.4, IMO Kararı MSC.74 (69) Ek 3, IMO Kararı MSC.97 (73) 13.15 (2000 HSC Kodu), IMO Kararı A.694 (17), ITU R. M. 1371-1 (10/00) (1) | EN 61993-2 (2002), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 61993-2 (2002), IEC 60945 (1996), IEC 61162 |  | X | X | X | X |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.1/4.33 | İzleme kontrol sistemi (Yeni madde) | KuralKural V/18.7, KuralKural X/3, IMO Kararı MSC.97 (73) 13.17.4 (2000 HSC Kodu) | KuralKural V/19.2.8.2, IMO Kararı MSC.97 (73) 13.12 (2000 HSC Kodu), IMO Kararı MSC.74 (69) Ek 2, IMO Kararı A.694 (17) | IEC 62065 (2002), EN 60945 (1997), EN 61162 IEC 62065 (2002), IEC 60945 (1996), IEC 61162 |  | X | X | X | X |  |
| A.1/4.34 | Otomatik radar plotlama aygıtları (ARPA) ile birlikte radar cihazı | KuralKural V/12 (r) | KuralKural V/12 (g), KuralKural V/12 (h), KuralKural V/12 (i), IMO Kararı A.278 (VIII) IMO Kararı A.477 (XII) (IMO Kararı MSC.64 (67) Ek 4 ile değiştirilmiştir), IMO Kararı A.823 (19), IMO Kararı A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M. 1177-2 (05/00) | EN 60936-1 (2000), EN 60872-1 (1998), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 60936-1 (1999), IEC 60872-1 (1998), IEC 60945 (1996), IEC 61162 |  | X | X | X | X |  |
|  |  | KuralKural V/18.1 | KuralKural V/19.2.3.2, KuralKural V/19.2.7.1, KuralKural V/19.2.8.1, IMO Kararı A.278 (VIII) IMO Kararı A.477 (XII) (IMO Kararı MSC.64 (67) Ek 4 ile değiştirilmiştir), IMO Kararı A.823 (19), IMO Kararı A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M. 1177-2 (05/00) |  |  |  |  |  |  |  |
| A.1/4.35 | Otomatik izleme aygıtları (ATA) ile birlikte radar cihazı | KuralKural V/12 (r) | KuralKural V/12 (g), KuralKural V/12 (h), KuralKural V/12 (i), IMO Kararı A.278 (VIII) IMO Kararı A.477 (XII) (IMO Kararı MSC.64 (67) Ek 4 ile değiştirilmiştir), IMO Kararı A.823 (19), IMO Kararı A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M. 1177-2 (05/00) | EN 60936-1 (2000), EN 60872-2 (1998), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 60936-1 (1999), IEC 60872-2 (1998), IEC 60945 (1996), IEC 61162 |  | X | X | X | X |  |
|  |  | KuralKural V/18.1 | KuralKural V/19.2.3.2, KuralKural V/19.2.7.1, KuralKural V/19.2.5.5, IMO Kararı A.278 (VIII) IMO Kararı A.477 (XII) (IMO Kararı MSC.64 (67) Ek 4 ile değiştirilmiştir), IMO Kararı A.823 (19), IMO Kararı A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M. 1177-2 (05/00) |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.1/4.36 | Elektronik plotlama aygıtları (EPA) ile birlikte radar cihazı | KuralKural V/12 (r) | KuralKural V/12 (g), KuralKural V/12 (h), KuralKural V/12 (i), IMO Kararı A.278 (VIII) IMO Kararı A.477 (XII) (IMO Kararı MSC.64 (67) Ek 4 ile değiştirilmiştir), IMO Kararı A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M. 1177-2 (05/00) | EN 60936-1 (2000), EN 60872-2 (1999), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 60936-1 (1999), IEC 60872-2 (1999), IEC 60945 (1996), IEC 61162 |  | X | X | X | X |  |
|  |  | KuralKural V/18.1 | KuralKural V/19.2.3.2, KuralKural V/19.2.3.3, KuralKural V/19.2.7.1, IMO Kararı A.278 (VIII) IMO Kararı A.477 (XII) (IMO Kararı MSC.64 (67) Ek 4 ile değiştirilmiştir), IMO Kararı A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M. 1177-2 (05/00) |  |  |  |  |  |  |  |
| A.1/4.37 | Yüksek hızlı gemiler için otomatik radar plotlama aygıtları (ARPA) ile birlikte radar cihazı | KuralKural X/3, IMO Kararı 36 (63) 13.13.1 (1994 HSC Kodu) | KuralKural MSC 36 (63) 13.5 (1994 HSC Kodu), IMO Kararı A.820 (19), IMO Kararı A.823 (19), IMO Kararı A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00) | EN 60936-2 (1999), EN 60872-1 (1998), EN 61162, EN 60945 (1997); IEC 60936-2 (1998), IEC 60872-1 (1998), IEC 61162, IEC 60945 (1997) |  | X | X | X | X |  |
|  |  | KuralKural X/3, IMO Kararı 97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Kodu) | KuralKural MSC 97 (73) 13.5 (2000 HSC Kodu), IMO Kararı A.823 (19), IMO Kararı A.820 (19), IMO Kararı A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00) |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.1/4.38 | Yüksek hızlı gemiler için otomatik takip aygıtları (ATA) ile birlikte radar cihazı | KuralKural X/3, IMO Kararı 36 (63) 13.13.1 (1994 HSC Kodu) | KuralKural MSC 36 (63) 13.5 (1994 HSC Kodu), IMO Kararı A.820 (19), IMO Kararı MSC.64 (67) Ek 4, IMO Kararı A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00) | EN 60936-2 (1999), EN 60872-2 (1998), EN 61162, EN 60945 (1997); IEC 60936-2 (1998), IEC 60872-2 (1998), IEC 61162, IEC 60945 (1997) |  | X | X | X | X |  |
|  |  | KuralKural X/3, IMO Kararı 97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Kodu) | KuralKural MSC 97 (73) 13.5 (2000 HSC Kodu), IMO Kararı A.820 (19), IMO Kararı MSC.64 (67) Ek 4, IMO Kararı A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00) |  |  |  |  |  |  |  |
| A.1/4.39 | Radar reflektörü (Yeni madde) | KuralKural V/18.1, KuralKural X/3, IMO Kararı MSC.97 (73) 13.171.1 (2000 HSC Kodu) | KuralKural V/19.2.1.7, IMO Kararı MSC.97 (73) 13.13 | IMO Kararı A.384 (X), EN 60945 (1997), EN ISO 8729 (1998); IMO Kararı A.384 (X), IEC 60945 (1996), ISO 8729 (1997) |  | X | X | X | X |  |
| (1) ITUR.M.1371-1 Ek 3 sadece MSC.74 (69) sayılı IMO Kararında belirtilen şartlara uygun olarak uygulanabilir. |

- Telsiz iletişim ekipmanı

Bölüm 5 için geçerli olan notlar: Telsiz iletişim ekipmanı

Sütun 4:		Burada belirtilen ITU önerileri ile uluslararası anlaşmalar ve ilgili IMO kararları ve genelgeleri ifade edilmektedir.

Sütun 5: 		Birkaç madde referans gösterilen IMO MSC / Genelge 862 gereksinimleri ile ürün test standartları arasında uyuşmazlıkların bulunması halinde, IMO MSC / Genelge 862 gereksinimleri dikkate alınacaktır.

Sütun 5: 		EN / IEC 61 162’ye atıfta bulunulduğunda ilgili ürün test standartları EN / IEC 61 162’nin ilgili bölümleri tanımlamak için doğrulanacaktır.

| No | Araç Tanımı | “Tip onayı”nın gerekli olduğu durumlarda değişiklikleri ile birlikte SOLAS 74 Yönetmeliği | Değişiklikleri ile birlikte uygulanabilir SOLAS 74 KuralKuralleri ve ilgili IMO kararları ve genelgeleri | Test Standartları | Uygunluk Değerlendirmesi için Modüller |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | B + C | B + D | B + E | B + F | G | H |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A.1/5.1 | DSC ve telsiz cihazı sinyallerini iletebilen ve alabilen VHF telsizi | KuralKural IV/14, KuralKural X/3, IMO Kararı MSC.36 (63) 14.13.1 (1994 HSC Kodu), IMO Kararı MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Kodu) | KuralKural IV/7.1.1, KuralKural X/3, IMO Kararı MSC.36 (63) 14.6.1.1 (1994 HSC Kodu), IMO Kararı MSC.97 (73) 14.7.1.1 (2000 HSC Kodu), IMO Kararı A.385 (X), IMO Kararı A.524 (13), IMO Kararı A.803 (19) (IMO Kararı MSC.68 (68) ek 1 ile değiştirilmiştir), IMO Kararı A.694 (17), ITU R. M.489-2 (10/95), ITU-R M.493-10 (05/00), ITU-R, M.541-8 (10/97), ITU-R M.689-2 (11/93), IMO MSC / Genelge 862 | ETS 300 162-1 (2000-12), EN 301 925 (V1.1.1), EN 300 338 (V1.2.1 1999.04), EN 300 828 (V1.1.1 1998.03), IMO MSC / Genelge 862, EN 61162; IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-7 (1996), IEC 60945 (1996), IMO MSC / Genelge 862, IEC 61162 |  | X | X | X | X |  |
| A.1/5.2 | VHF DSC izleme takip alıcısı | KuralKural IV/14, KuralKural X/3, IMO Kararı MSC.36 (63) 14.13.1 (1994 HSC Kodu), IMO Kararı MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Kodu) | KuralKural IV/7.1.2, KuralKural X/3, IMO Kararı MSC.36 (63) 14.6.1.2 (1994 HSC Kodu), IMO Kararı MSC.97 (73) 14.7.1.2 (2000 HSC Kodu), IMO Kararı A.803 (19), IMO Kararı MSC.68 (68) Ek 1, IMO Kararı A.694 (17), ITU R. M.489-2 (10/95), ITU-R M.493-10 (05/00), ITU-R, M.541-8 (10/97) | ETS 300 338 (V1.2.1 1999-04), EN 301 033 (V1.1.1 1999-08), EN 300 828 (V1.1.1 1998-03), EN 60945 (1997); IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-8 (1998), IEC 60945 (1996) |  | X | X | X | X |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.1/5.3 | NAVTEX alıcı | KuralKural IV/14, KuralKural X/3, IMO Kararı MSC.36 (63) 14.13.1 (1994 HSC Kodu), IMO Kararı MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Kodu) | KuralKural IV/7.1.4, KuralKural X/3, IMO Kararı MSC.36 (63) 14.6.1.4 (1994 HSC Kodu), IMO Kararı MSC.97 (73) 14.7.1.4 (2000 HSC Kodu), IMO Kararı A.525 (13), IMO Kararı A.694 (17), ITU-R M 540-2 (06/90), ITU-R M 625-3 (10/95) | EN 300 065 V 1.1.3 (2001-5), EN 301 011 V1.11 (1998-09); IEC 61097-6 (1995), IEC 60945 (1996) |  | X | X | X | X |  |
| A.1/5.4 | EGG alıcı | KuralKural IV/14, KuralKural X/3, IMO Kararı MSC.36 (63) 14.13.1 (1994 HSC Kodu), IMO Kararı MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Kodu) | KuralKural IV/7.1.5, KuralKural X/3, IMO Kararı MSC.36 (63), 14.6.1.5 (1994 HSC Kodu), IMO Kararı MSC.97 (73) 14.7.1.5 (2000 HSC Kodu), IMO Kararı A. 570 (14), IMO Kararı A.664 (16), IMO Kararı A.694 (17) | ETS 300 460 Ed.1 (1997-11) + A 1 (1997-11), EN 300 829 V1.1.1 (1998-03); IEC 61097-4 (1994), IEC 60945 (1996) |  | X | X | X | X |  |
| A.1/5.5 | HF deniz güvenlik bilgisi (MSI) cihazı (HF NBDP alıcı) | KuralKural IV/14, KuralKural X/3, IMO Kararı MSC.36 (63) 14.13.1 (1994 HSC Kodu), IMO Kararı MSC.97 (73) 3.17.1 (2000 HSC Kodu) | KuralKural IV/7.1.5, KuralKural X/3, IMO Kararı MSC.36 (63), 14.6.1.5 (1994 HSC Kodu), IMO Kararı MSC.97 (73) 14.7.1.5 (2000 HSC Kodu), IMO Kararı A. 700 (17), IMO Kararı A.806 (19), IMO Kararı A.694 (17), ITU-R M.491-1 (07/86), ITU-R M.492-6 (10/95), ITU-R M.540-2 (06/90), ITU-R M.625-3 (10/95), ITU-R M.688 (06/90) | ETS 300 067 Ed.1 (1992-09) + A 1 (1998-09), EN 60945 (1997), EN 61162; ETS 300 067 Ed.1 (1992-09) + A 1 (1998-09), IEC 60945 (1996), IEC 61162; |  | X | X | X | X |  |
| A.1/5.6 | 406 MHz (COSPAS – SARSAT) | KuralKural IV/14, KuralKural X/3, IMO Kararı MSC.36 (63) 14.13.1 (1994 HSC Kodu), IMO Kararı MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Kodu) | KuralKural IV/7.1.6, KuralKural X/3, IMO Kararı MSC.36 (63), 14.6.1.6 (1994 HSC Kodu), IMO Kararı MSC.97 (73) 14.7.1.6 (2000 HSC Kodu), IMO Kararı A. 662 (16), IMO Kararı A.696 (17), IMO Kararı A.810 (19) (IMO Kararı MSC.56 (66) ve IMO Kararı MSC.120 (74) ile değiştirilmiştir), IMO Kararı A.694 (17), ITU-R M633-2 (05/00), ITU-R M.690-1 (10/95), IMO MSC / Genelge 862 | ETS 300 066 V 1.3.1 (2001-01), EN 60945 (1997), MSC / Genelge 862 (1); IEC 61097-2 (1994), IEC 60945 (1996), MSC / Genelge 862 |  | X | X | X | X |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.1/5.7 | L bandı EPIRB (INMARSAT) | KuralKural IV/14, KuralKural X/3, IMO Kararı MSC.36 (63) 14.13.1 (1994 HSC Kodu), IMO Kararı MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Kodu) | KuralKural IV/7.1.6, KuralKural X/3, IMO Kararı MSC.36 (63) 14.6.1.6 (1994 HSC Kodu), IMO Kararı MSC.97 (73) 14.7.1.6 (2000 HSC Kodu), IMO Kararı A.662 (16), IMO Kararı A.812 (19), IMO Kararı A.694 (17), ITU-R M.632-3 (02/97), ITU-R M.690-1 (10/95), IMO MSC / Genelge 862 | ETS 300 372 Ed.1 (1996-05), EN 60945 (1997), MSC / Genelge 862 (1); IEC 61097-5 (1997), MSC / Genelge 862 |  | X | X | X | X |  |
| A.1/5.8 | 2182 kHz izleme alıcısı | Silinmiştir. |
| A.1/5.9 | İki tonlu alarm cihazı | Silinmiştir. |
| A.1/5.10 | DSC ve telsiz cihazı (2) iletim ve alma kapasitesine sahip MF telsizi | KuralKural IV/14, KuralKural X/3, IMO Kararı MSC.36 (63) 14.13.1 (1994 HSC Kodu), IMO Kararı MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Kodu) | KuralKural IV/9.1.1, IV/10.1.2 KuralKural X/3, IMO Kararı MSC.36 (63) 14.8.1.1 (1994 HSC Kodu), IMO Kararı MSC.97 (73) 14.9.1.1 (2000 HSC Kodu), IMO Kararı A.804 (19) (IMO Kararı MSC.68 (68) Ek 2 ile değiştirilmiştir) IMO Kararı A.694 (17), ITU-R M.493-10 (05/00), ITU-R M.541-8 (10/97) | EN 300 338 V1.2.1 (1999-04), ETS 300 373 ed.1 (1995-08) + A1 (1997-08), EN 60945 (1997), MSC / Genelge 862, EN 61162; IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-9 (1997), IEC 60945 (1996), MSC / Genelge 862, IEC 61162 |  | X | X | X | X |  |
| A.1/5.11 | MF DSC izleme takip alıcısı | KuralKural IV/14, KuralKural X/3, IMO Kararı MSC.36 (63) 14.13.1 (1994 HSC Kodu), IMO Kararı MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Kodu) | KuralKural IV/9.1.2, KuralKural IV/10.1.3 KuralKural X/3, IMO Kararı MSC.36 (63) 14.8.1.2 (1994 HSC Kodu), IMO Kararı MSC.97 (73) 14.9.1.2 (2000 HSC Kodu), IMO Kararı A.804 (19) (IMO Kararı MSC.68 (68) Ek 2 ile değiştirilmiştir) IMO Kararı A.694 (17), ITU-R M.493-10 (05/00), ITU-R M.541-8 (10/97), ITU R.M. 1173 (10/95) | EN 300 033 V1.1.1 (1998-08), EN 300 338 V1.2.1 (1999-04) EN 60945 (1997); IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-8 (1998), IEC 60945 (1996) |  | X | X | X | X |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.1/5.12 | Immarsat-B SES | Kural IV/14, Kural X/3, IMO Kararı MSC.36 (63) 14.13.1 (1994 HSC Kodu), IMO Kararı MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Kodu) | Kural IV/10.1.1, Kural X/3, IMO Kararı MSC.36 (63) 14.9.1.1 (1994 HSC Kodu), IMO Kararı MSC.97 (73) 14.10.1.1 (2000 HSC Kodu), IMO Kararı A.570 (14), IMO Kararı A.808 (19), IMO Kararı A.694 (17), IMO MSC / Genelge 862 | IEC 61097-10 (1999), MSC / Genelge 862, IEC 60945 (1996) |  | X | X | X | X |  |
| A.1/5.13 | Immarsat-C SES | Kural IV/14, Kural X/3, IMO Kararı MSC.36 (63) 14.13.1 (1994 HSC Kodu), IMO Kararı MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Kodu) | Kural IV/10.1.1, Kural X/3, IMO Kararı MSC.36 (63) 14.9.1.1 (1994 HSC Kodu), IMO Kararı MSC.97 (73) 14.10.1.1 (2000 HSC Kodu), IMO Kararı A.570 (14), IMO Kararı A.664 (3), IMO Kararı A.807 (19) (IMO Kararı MSC.68 (68) Ek 4 ile değiştirilmiştir), IMO Kararı A.694 (17), IMO MSC / Genelge 862 | ETS 300 460 ed.1 (1996-05) + A.1 (1997-11), EN 300 829 V.1.1.1 (1998-03), EN 61162, MSC / Genelge 862; IEC 61097-4 (1994), IEC 60945 (1996), IEC 61162, MSC / Genelge 862 |  | X | X | X | X |  |
| A.1/5.14 | DSC, NBDP ve telsiz cihazı sinyali iletme ve alma kapasitesine sahip MF / HF telsizi | Kural IV/14, Kural X/3, IMO Kararı MSC.36 (63) 14.13.1 (1994 HSC Kodu), IMO Kararı MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Kodu) | Kural IV/10.2.1, Kural X/3, IMO Kararı MSC.36 (63) 14.9.2.1 (1994 HSC Kodu), IMO Kararı MSC.97 (73) 14.10.2.1 (2000 HSC Kodu), IMO Kararı A.806 (19) (IMO Kararı MSC.68 (68) Ek 3 ile değiştirilmiştir), IMO Kararı A.694 (17), ITU-R M.476-5 (10/95), ITU-R M.491.1 (07/86), ITU-R M.492-6 (10-95), ITU-R M.493-10 (05/00), ITU-R M.541-8 (10/97), ITU-R.M.625-3 (10/95) IMO MSC / Genelge 862 | ETS 300 373 ed.1 (1995-08) + A1 (1997-08), EN 300 338 V1.2.1 (1999-04), ETS 300 067 Ed.1 (1990-11) + A.1 (1993-10), EN 60945 (1997), En 61162, MSC / Genelge 862; IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-9 (1997), IEC 61097-11 (2000), IEC 60945 (1996), IEC 61162, MSC / Genelge 862 |  | X | X | X | X |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.1/5.15 | MF / HF DSC izleme takip alıcısı | Kural IV/14, Kural X/3, IMO Kararı MSC.36 (63) 14.13.1 (1994 HSC Kodu), IMO Kararı MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Kodu) | Kural IV/10.2.2, Kural X/3, IMO Kararı MSC.36 (63) 14.9.2.2 (1994 HSC Kodu), IMO Kararı MSC.97 (73) 14.10.2.2 (2000 HSC Kodu), IMO Kararı A.806 (19) (IMO Kararı MSC.68 (68) Ek 3 ile değiştirilmiştir), IMO Kararı A.694 (17), ITU-R M.493-10 (05/00), ITU-R M 541-8 (10/97) | EN 301 033 V1.1.1 (1998-08), ETS 300 338 V1.2.1 (1999-04), EN 60945 (1997); IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-8 (1998), IEC 60945 (1996) |  | X | X | X | X |  |
| A.1/5.16 | Havacılık iki yönlü VHF telsiz cihazı | Kural IV/14, Kural X/3, IMO Kararı MSC.36 (63) 14.13.1 (1994 HSC Kodu), IMO Kararı MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Kodu) | Kural IV/7.5, IMO Kararı 97 (73) 14.7.2 (2000 HSC Kodu) IMO Kararı MSC.80 (70) Ek 1 ve Ek 2; IMO Kararı A.694 (17), ICAO Anlaşması Ek 10, Telsiz Kuralleri | EN 301 688 V1.1.1 (2000-07), EN 60945 (1997); EN 301 688 V1.1.1 (2000-07), EN 60945 (1996); |  | X | X | X | X |  |
| A.1/5.17 | Taşınabilir Kurtarma mürettebatı iki yönlü VHF telsiz cihazı | Kural III/4, Kural X/3, IMO Kararı MSC.36 (63) 14.13.1 (1994 HSC Kodu), IMO Kararı MSC.97 (73) 8.1.6 ve 13.17.1 (2000 HSC Kodu) | Kural III/6.2.1, IMO Kararı MSC.36 (63) 8.2.1.1 (1994 HSC Kodu), IMO Kararı 97 (73) 8.2.1.1 (2000 HSC Kodu), IMO Kararı A.809 (19) Ek 1, IMO Kararı A.694 (17), ITU R M.489-2 (10/95), ITU-R M.542.1 (07/82) | ETS 300 225 Ed 3 (1998-01), EN 300 828 V1.1.1 (1998-03), EN 60945 (1997); IEC 61097-12 (1996), IEC 60945 (1996) |  | X | X | X | X |  |
| A.1/5.18 | Sabit Kurtarma mürettebatı iki yönlü VHF telsiz cihazı | Kural III/4, Kural X/3, IMO Kararı MSC.36 (63) 14.13.1 (1994 HSC Kodu), IMO Kararı MSC.97 (73) 8.1.6 ve 13.17.1 (2000 HSC Kodu) | Kural III/6.2.1, IMO Kararı MSC.36 (63) 8.2.1.1 (1994 HSC Kodu), IMO Kararı 97 (73) 8.2.1.1 (2000 HSC Kodu), IMO Kararı A.809 (19) Ek 2, IMO Kararı A.694 (17), ITU R M.489-2 (10/95) | EN 301 466 (2000-11), EN 60945 (1997); EN 301 466 (2000-11), IEC 60945 (1997) |  | X | X | X | X |  |
| (1) (2) (3) (4) | IMO MSC / Genelge 862 sadece isteğe bağlı uzaktan harekete geçirme cihazına uygulanmaktadır ve EPIRB’nin kendisine uygulanmamaktadır. IMO ve ITU kararları doğrultusunda, İki Tonlu Alarm cihazı ve H3E ileticisi gereksinimleri artık test standartlarında uygulanmamaktadır. Sadece Immarsat CSES’in EGG fonksiyonlarından oluştuğu durumlarda uygulanmaktadır. IMO ve ITU kararları doğrultusunda, İki Tonlu Alarm cihazı ve A3H ileticisi gereksinimleri artık test standartlarında uygulanmamaktadır. |

EK A.2: ULUSLARARASI resmi belgelerde  DETAYLI TEST STANDARTLARI BULUNMAYAN CİHAZLAR

Ek A.1’in tamamı için geçerli olan notlar

Sütun: 	Bazı maddeler için belirtilen test standartları eksiktir ya da henüz kabul edilmeyen standartlar içermektedir.

Cankurtarma araçları

| No | Madde Tanımı | “Tip onayı”nın gerekli olduğu durumlarda değişiklikleri ile birlikte SOLAS 74 Kuralı | Değişiklikleri ile birlikte uygulanabilir SOLAS 74 Kuralleri ve ilgili IMO kararları ve genelgeleri | Test Standartları | Uygunluk Değerlendirmesi için Modüller |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | B + C | B + D | B + E | B + F | G | H |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A.2/1.1 | Can salları için radar yansıtıcıları | Kural III/4, III/34 Kural X/3 | IMO Kararı MSC.48 (66) | IMO Kararı MSC.81 (70) |  |  |  |  |  |  |
| A.2/1.2 | Dalma giysisi malzemeleri | Kural III/4, III/34 | IMO Kararı MSC.48 (66) |  |  |  |  |  |  |  |
| A.2/1.3 (A.1/1.22) | Kurtarma mürettebatı için serbest denize indirme düzenleri | Kural III/34 | IMO Kararı MSC.48 (66) |  |  |  |  |  |  |  |
| A.2/1.3 (Yeni madde) | Kamu adresleri ve genel acil durum alarm sistemi | Kural III/6(5) | LSA Kodu 7.2, IMO Kararı A.830 (18), MSC / Genelge 808, IMO Kararı MSC.97 (73) 4.2.2 (2000 HSC Kodu) |  |  |  |  |  |  |  |
| A.2/1.4 (A.1/1.22) | Denize indirme merdivenleri | Kural III/4, Kural X/3 | Kural III/34, IMO Kararı MSC.48 (66), IMO Kararı MSC.36 (63) 8.1 (1994 HSC Kodu) | ISO 799 - 1980 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kural III/4, Kural X/3 | Kural III/34, IMO Kararı MSC.48 (66), IMO Kararı MSC.97 (73) 8.1 (2000 HSC Kodu) |  |  |  |  |  |  |  |

- Deniz kirliliğinin önlenmesi

| No | Madde Tanımı | “Tip onayı”nın gerekli olduğu durumlarda değişiklikleri ile birlikte SOLAS 74 Kuralı | Değişiklikleri ile birlikte uygulanabilir SOLAS 74 Kural ve ilgili IMO kararları ve genelgeleri | Test Standartları | Uygunluk Değerlendirmesi için Modüller |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | B + C | B + D | B + E | B + F | G | H |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A.2/2.1 | Gemide NOx gazlarının izlenmesi ve kaydı için kullanılan cihazlar | Ek VI Karar 2, Bölüm 1, Kural 1.3.9, Karar 2 Bölüm 2 Kural 2.1.2.5 ve Karar 2 Bölüm 6.1 | Ek VI Kural 2 Bölüm 1 Kural 13.9, Karar 2 Bölüm 2 Kural 2.1.2.5 ve Karar 2 Bölüm 6.1 | IMO tarafından geliştirilecektir. |  |  |  |  |  |  |
| A.2/2.2 (Yeni madde) | Gemide egzoz gazlarının temizlenmesi için kullanılan cihazlar | Ek VI Kural 13.3(b)(i) ve Kural 14.4(b) | Ek VI Kural 13.3(b)(i) ve Kural 14.4(b) | IMO tarafından geliştirilecektir. |  |  |  |  |  |  |
| A.2/2.3 (Yeni madde) | Gemideki NOx gazları emisyonunun azaltılması için denk metotlar | Ek VI Kural 13.3(b)(ii) | Ek VI Kural 13.3(b)(ii) | IMO tarafından geliştirilecektir. |  |  |  |  |  |  |
| A.2/2.4 (Yeni madde) | SOx gazları emisyonunu sınırlandırma için kullanılan diğer teknolojik metotlar | Ek VI Kural 14.4(c) | Ek VI Kural 14.4(c) | IMO tarafından geliştirilecektir. |  |  |  |  |  |  |

Yangından koruma

| No | Madde Tanımı | “Tip onayı”nın gerekli olduğu durumlarda değişiklikleri ile birlikte SOLAS 74 Kuralı | Değişiklikleri ile birlikte uygulanabilir SOLAS 74 Kuralleri ve ilgili IMO kararları ve genelgeleri | Test Standartları | Uygunluk Değerlendirmesi için Modüller |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | B + C | B + D | B + E | B + F | G | H |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A.2/3.1 | Sabit ve taşınabilir yangı n söndürücüler | Kural II-2 / 6.1, II-2/ 7.1.3, II-2/7.2.3, II-2/7.3.1, Kural X/3 | Kural II-2/6.1, II-2/7.1.3, II-2/7.2.3, II-2/7.3.1, IMO Kararı MSC.36 (63) 7.5.6.11.2, 7.5.6.11.3 (1994 HSC Kodu) | EN 1866 (1998) ISO 11601 (1999) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kural II-2/10.5.1.2.2, II-2/10.5.2.2.2, II-2/10.5.3.2.1, Kural X/3, IMO Kararı MSC.98 (73) Bölüm 4.1.2 (FSS Kodu) | Kural II-2/10.5.1.2.2, II-2/ 10.5.2.2.2, II-2/10.6.5.3.2.1, IMO Kararı MSC.97 (73) 7.5.6.11.2, 7.5.6.11.3 (2000 HSC Kodu), IMO Kararı MSC.98 (73) Bölüm 4.1.2 (FSS Kodu) |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.2/3.2 | Özel kategorideki alanlar için sabit basınçlı su püskürten yangın söndürme sistemlerinde kullanılan hortumlar | A.1/3.49’a aktarılmıştır. |
| A.2/3.3 | Jeneratör takımlarının soğuk havada harekete geçirilmesinde kullanılan cihazlar (tahrik cihazları) | Kural II-1/44.2, Kural X/3 | Kural II-1/44.2, IMO Kararı MSC.36 (63) 12.4 (1994 HSC Kodu) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kural II-1/44.2, IMO Kararı MSC.97 (73) 12.4 (2000 HSC Kodu) |  |  |  |  |  |  |  |
| A.2/3.4 | Çift amaçlı hortumlar (püskürtme / jet tipi) | Kural II-2/4.8.4, II-2/41-2.1.5, Kural X/3 | Kural II-2/4.8.4, II-2/41-2.1.5, IMO Kararı MSC.36 (63) 7.7.8.6 (1994 HSC Kodu) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kural II-2/10.2.3.3.4, Kural X/3 | Kural II-2/10.2.3.3.4, IMO Kararı MSC.97 (73) 7.7.5.6 (2000 HSC Kodu) |  |  |  |  |  |  |  |
| A.2/3.5 | Kontrol istasyonları, servis alanları, yatacak yerler, makine alanları ve sabitlenmemiş makine alanları için sabit yangın tespit ve yangın alarm sistemi bileşenleri | Kural II-2/13, II-2/14.1, Kural X/3 | Kura II-2/13, II-2/14.1 IMO Kararı MSC.36 (63) 7.7.1 (1994 HSC Kodu) | EN 54-2 (1997) + AC (1999) EN 54-4 (1997) + AC (1999) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kural II-2/7.2.2, II-2/7.4, II-2/7.4.1 Kural X/3 IMO Kararı MSC.98 (73) Bölüm 9 (FSS Kodu) | Kural II-2/7.2.2, II-2/7.4, II-2/7.4.1 IMO Kararı MSC.97 (73) 7.7.1 (2000 HSC Kodu) IMO Kararı MSC.98 (73) Bölüm 9 (FSS Kodu) |  |  |  |  |  |  |  |
| A.2/3.6 | Duman detektörleri | Kural II-2/13.3.2 Kural X/3 | Kural II-2/13.3.2, IMO Kararı MSC.36 (63) 7.7.1 (1994 HSC Kodu) | EN 54-7 (2000), pr EN 54 – 12, pr EN 54-15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kural II-2/7.2.2, II-2/7.4, II-2/7.4 Kural X/3 IMO Kararı MSC.98 (73) Bölüm 9.2.3.1.2 (FSS Kodu) | Kural II-2/7.2.2, II-2/7.4, IMO Kararı MSC.97 (73) 7.7.1 (2000 HSC Kodu) IMO Kararı MSC.98 (73) Bölüm 9 (FSS Kodu) |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.2/3.7 | Sıcaklık detektörleri | Kural II-2/13.3, Kural X/3 | Kural II-2/13.3.3, IMO Kararı MSC.36 (63) 7.7.1 (1994 HSC Kodu) | EN 54-5 (2000), EN 54-6 (1982) + A1 (1998), pr EN 54-15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kural II-2/7.2.2, II-2/7.4 Kural X/3, IMO Kararı MSC.98 (73) Bölüm 9.2.3.1.3 (FSS Kodu) | Kural II-2/7.2.2, II-2/7.4, IMO Kararı MSC.97 (73) 7.7.1 (2000 HSC Kodu), IMO Kararı MSC.98 (73), Bölüm 9.2.3.1.3 (FSS Kodu) |  |  |  |  |  |  |  |
| A.2/3.8 | Elektrikli emniyet lambası | Kural II-2/17.1.1.4, Kural X/3 | Kural II-2/17.1.1.4, IMO Kararı MSC.36(63) 7.10.3.1.4 (1994 HSC Kodu) | IEC Yayını 79 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kural II-2/10.10, Kural X.3, IMO Kararı MSC.98 (73) Bölüm 3.2.1.1.4 (FSS Kodu) | Kural II-2/10, IMO Kararı MSC.97 (73) 7.10.3.1.4 (2000 HSC Kodu), IMO Kararı MSC.98 (73) Bölüm 3.2.1.1.4 (FSS Kodu) |  |  |  |  |  |  |  |
| A.2/3.9 | Kimyasal maddelere karşı dirençli koruyucu giysiler | A.1/3.50’e aktarılmıştır. |
| A.2/3.10 | Alçak alanlarda kullanılan aydınlatma sistemleri | A.1/3.40’a aktarılmıştır. |
| A.2/3.11 (A.1/3.10) | Makine alanlarında kullanılan sabit basınçlı su püskürten yangın söndürme sistemleri için hortumlar | Kural II-2/10.1 Kural X/3 | Kural II-2/10.1, IMO Yönetmeliği MSC.36 (63) 7.7.4 (1994 HSC Kodu) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KuraI I-2/10.4, IMO Kararı MSC.98 (73) Bölüm 7 (FSS Kodu). NB, 2000 HSC Koduna dahil edilmemiştir. | KuraII-2/10.4, IMO Kararı MSC 98 (73) Bölüm 7 (FSS Kodu) |  |  |  |  |  |  |  |
| A.2/3.12 | Makine alanları ve kargo pompa odaları için sabit gazlı yangın söndürme sistemleri (muadili) | A.1/3.45’e aktarılmıştır. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.2/3.13 | Sıkıştırılmış hava hattı solunum cihazları | Kural II-2/17.1.2 Kural X/3 | Kural II-2/17.1.2, IMO Kararı MSC.36 (63) 7.10.3.2.1 (1994 HSC Kodu) | EN 139 (1994) + AC (1995) + A1 (1999) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kural II-2/10.10.1, Kural X/3, IMO Kararı MSC.98 (73) Bölüm 3 (FSS Kodu) | Kural II-2/10.10.1, IMO Kararı MSC.97 (73) 7.10.3.2.1 (2000 HSC Kodu), IMO Kararı MSC.98 (73), Bölüm 3 (FSS Kodu) |  |  |  |  |  |  |  |
| A.2/3.14 | Yangın hortumları (makara tipi) | Kural II-2/4.7.1 Kural X/3 | Kural II-2/4.7.1, IMO Kararı MSC.36 (63) 7.7.8.5 (1994 HSC Kodu) | EN 671-1 (1994) + AC (1995) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kural II-2/10.2.3.1.1 II-2/10.2.3.3.2, Kural X/3 | Kural II-2/10.2.3.1.1, II-2/10.2.3.3.2, IMO Kararı MSC.97 (73) 7.7.5.5 (2000 HSC Kodu) |  |  |  |  |  |  |  |
| A.2/3.15 | Numune almak için kullanılan duman tespit sistemi bileşenleri | Kural II-2/13-1 | Kural II-2/13-1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kural II-2/7.6, II-2/19.3.3, II-2/20.4.2, IMO Kararı MSC.98 (73) Bölüm 10 (FSS Kodu) | Kural II-2/7.6, II-2/19.3.3, II-2/20.4.2, IMO Kararı MSC.98 (73) Bölüm 10 (FSS Kodu) |  |  |  |  |  |  |  |
| A.2/3.16 | Alev detektörleri | Kural II-2/132, Kural X/3 | Kural II-2/13, IMO Kararı MSC.36 (63) 7.7.1 (1994 HCS Kodu) | Pr EN 54-10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kural II-2/7.1, II-2/7.2.2, Kural X/3, IMO Kararı MSC.98 (73) Bölüm 9.2.3.1.1 (FSS Kodu) | Kural II-2/7.1, II-2/7.2.2, IMO Kararı MSC.97 (73) 7.7.1, 7.7.1..5 (2000 HSC Kodu), IMO Kararı MSC 98 (73) Bölüm 9.2.3.1.1 (FSS Kodu) |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.2/3.17 | Manuel arama noktaları | Sabit II-2/13, Kural X/3 | Kural II-2/13, IMO Yönetmeliği MSC.36 (63) 7.7.1 (1994 HSC Kodu) | Pr EN 54 - 11 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kural II-2/7.1, II-2/7.2.2, Kural X/3, IMO Kararı MSC.98 (73) Bölüm 9.2.1.1 (FSS Kodu) | Kural II-2/7.1, II-2/7.2.2, IMO Kararı MSC.97 (73) 7.7.1 (2000 HSC Kodu), IMO Kararı MSC.98 (73) Bölüm 9.2.1.1 (FSS Kodu) |  |  |  |  |  |  |  |
| A.2/3.18 | Alarm cihazları | Kural II-2/13, Kural X/3 | Kural II-2/13, IMO Kararı MSC:36 (63) 7.7.1 (1994 HSC Kodu) | Pr EN 54 – 3 (2001) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kural II-2/7.1, II-2/7.2.2, Kural X/3, IMO Kararı MSC.98 (73) Bölüm 9.2.5 (FSS Kodu) | Kural II-2/7.1, II-2/7.2.2, IMO Kararı MSC.97 (73) 7.7.1 (2000 HSC Kodu), IMO Kararı MSC.98 (73) Bölüm 9.2.5 (FSS Kodu) |  |  |  |  |  |  |  |
| A.2/3.19 | Kategori ‘A’ makine alanlarında kullanılacak sabit su bazlı lokal yangın söndürme sistemi bileşenleri | A.1/3.48’e aktarılmıştır. |
| A.2/3.20 | Sabit mobilyalar | A.1/3.20’ye aktarılmıştır. |
| A.2/3.21 (Yeni madde) | Boya kilitleyicileri ve tutuşabilir sıvı kilitleyicileri yangın söndürme sistemi bileşenleri | Kural II-2/18.7 | Kural II-2/18.7 | IMO MSC / Genelge 847 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kural II-2/10.6.3 | Kural II-2/10.6.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| A.2/3.22 (Yeni madde) | Galeri egzoz borusu sabit yangın söndürme sistemi bileşenleri | Kurall II-2/16.7.4, II-2/32.1.9.3 | Kural II-2/16.7.4, II-2/32.1.9.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kural II-2/9.7.5 | Kural II-2/9.7.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| A.2/3.23 (Yeni madde) | Helikopter borusu yangın söndürme sistemi bileşenleri | Kural II-2/18.8.2.3 | Kural II-2/18.8.2.3 | IMO Kararı A.855 (20) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kural-2/18.1.2 | Kural II-2/18.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.2/3.24 (Yeni madde) | Taşınabilir köpük uygulama birimleri | Kural-2/6.4, Kural X/3 | Kural II-2/6.4, IMO Kararı MSC.36 (63) 7.8.4.1.2 (1994 HSC Kodu) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kural X/3 | IMO Kararı MSC:97 (73) 7.8.4.1.2 (2000 HSS Kodu), IMO Kararı MSC.98 (73) Bölüm 4.1.2 (FSS Kodu) |  |  |  |  |  |  |  |
| A.2/3.25 (Yeni madde) | C sınıfı bölümler | Kural II-2/3.5 | Kural II-2/3.5 | IMO Kararı A.799 (19), IMO Kararı A.653 (16), IMO Kararı MSC.61 (67), Ek 1, Bölüm 1, 2 ve 5 ve Ek 2, ISO 1716 (1973) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kural II-2/3.10 | Kural II-2/3.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| A.2/3.26 (Yeni madde) | Evsel amaçlarla kullanılan gaz yakıt sistemleri (bileşenleri) | Kural I-2/51 | Kural II-2/51 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kural II-2/4.3 | Kural II-2/4.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| A.2/3.27 (Yeni madde) | Sabit gazlı söndürme sistemi (CO2) bileşenleri | Kural II-2/5.3, Kural X/3 | Kural II-2/5.2, II-2/7.1.1.1, II-2/38.2.1, II-2/39.1, II-2/53.1, II-2/53.2.2.1, II-2/63.1.1, IMO Kararı MSC.36 (63) 7.7.6.2, 7.15 (1994 HSC Kodu) | Pr EN 12094, Bölüm 1 - 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kural II-2/10.4.1.1.1 Kural X/3 | Kural II-2/10.4.1.1.1, I-2/ 10.5.5.1, II-2/10.6.3.1.1, II-2/ 10.7.1.1, II-2/10.7.1.3, II-2/10.9.1.1 IMO Kararı 97 (73) 7.7.3.3, 7.15, 7.17.3.8.1 (2000 HSC Kodu) IMO Kararı MSC.98 (73) Bölüm 5.2.2 (FSS Kararı) |  |  |  |  |  |  |  |
| A.2/3.28 (Yeni madde) | Orta genleşmeli köpük kullanan yangın söndürme sistemi bileşenleri – tankerler için sabit güverte köpüğü | Kural II-2/61.4 | Kural II-2/61.4 | IMO MSC / Genelge 798 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kural II-2/10.8.1 | Kural II-2/10.8.1, IMO Kararı MSC.98 (73) Bölüm 14 (FSS Kodu) |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.2/3.29 (Yeni madde) | Makine alanları için sabit düşük genleşmeli köpük kullanan yangın söndürme sistemleri ve tanker güverte koruması | Kural II-2/8, II-2/61.4 | Kural II-2/8, II-2/61.4 | IMO MSC / Genelge 582 ve Corr. 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kural II-2/10.8.1 | Kural II-2/10.8.1, IMO Kararı MSC.98 (73), Bölüm 6.2.3, Bölüm 14 (FSS Kodu) |  |  |  |  |  |  |  |
| A.2/3.30 (Yeni madde) | Kimyasal tankerlerde kullanılan sabit yangın söndürme sistemleri için genleşen köpük | IMO Kararı MSC.4 (48) Bölüm 11 paragraf 11.3 (IBC Kodu) | IMO Kararı MSC.2 (48) Bölüm 11, paragraf 11.3 (IBC Kodu) | IMO MSC / Genelge 799, 582, 553 |  |  |  |  |  |  |

Seyir Ekipmanı

Ek A.2 bölüm 4 için notlar: Seyir Ekipmanı Yön bulma aygıtları

Sütun 3 ve 4: 	Referans olarak gösterilen SOLAS Bölüm V, MSC 73 ile değişik ve 1 Temmuz 2002 tarihinde yürürlüğe giren 1974 tarihli SOLAS’tır.

Sütun 4:		Burada belirtilen ITU önerileri ile uluslararası sözleşmeler ve ilgili IMO kararları ve genelgeleri ifade edilmektedir.

| No | Madde Tanımı | “Tip onayı”nın gerekli olduğu durumlarda değişiklikleri ile birlikte SOLAS 74 Kuralı | Değişiklikleri ile birlikte uygulanabilir SOLAS 74 Kuralleri ve ilgili IMO kararları ve genelgeleri | Test Standartları | Uygunluk Değerlendirmesi için Modüller |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | B + C | B + D | B + E | B + F | G | H |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A.2/4.1 | Yüksek hızlı gemiler için cayro pusula | A.1/4.31’e aktarılmıştır. |
| A.2/4.2 | Yüksek hızlı gemiler için yön kontrol sistemi (eski otomatik pilot) | Kural X/3, IMO Kararı MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Kodu) | IMO Kararı MSC.97 (73) 13.12 (2000 HSC Kodu), IMO Kararı A.822 (19), IMO Kararı A.694 (17) | ISO 16329, EN 60945 (1997), EN 61162; ISO 16329, IEC 60945 (1996), IEC 61162 |  |  |  |  |  |  |
| A.2/4.3 | Yön iletim cihazı THD (GNSS metodu) (eski elektro manyetik pusula) | Kural V/18.1, Kural X/3, IMO Kararı MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Kodu) | Kural V/19.2.5.1, IMO Kararı MSC.97 (73) 13.2.5 (2000 HSC Kodu), IMO Kararı A.382 (X), IMO Kararı MSC.116 (73), IMO Kararı A.694 (17) | ISO 22090-X, EN 60945 (1997), EN 61162; ISO 22090-X, IEC 60945 (1996), IEC 61162 |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.2/4.4 | Gün ışığında kullanılan uyarı lambaları | Kural V/18.1, Kural X/3, IMO Kararı MSC-97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Kodu) | Kural V/19.2.2.2, IMO Kararı MSC.95 (72), IMO Kararı MSC.97 (73) 13.9 (2000 HSC Kodu), IMO Kararı A:694 (17) | EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996) |  |  |  |  |  |  |
| A.2/4.5 | Yüksek hızlı gemiler için arama ışığı | Kural X/3, IMO Kararı MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Kodu) | IMO Kararı MSC.97 (73) 13.9 (2000 HSC Kodu), IMO Kararı A.694 (17) | EN 60945 (1997); EN 61162; IEC 60945 (1996) EN 61162 |  |  |  |  |  |  |
| A.2/4.6 | Yüksek hızlı gemiler için gece görüşlü cihazlar | Kural X73, IMO Kararı MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Kodu) | IMO Kararı MSC.97 (73) 13.10 (2000 HSC Kodu), IMO Kararı MSC.94 (72), IMO Kararı A.694 (17) | EN ISO 16273, EN 60945 (1997), EN 61162; ISO 16273, IEC 60945 (1996), IEC 61162 |  |  |  |  |  |  |
| A.2/4.7 | İzleme kontrol sistemi | A.1/4.31’e aktarılmıştır. |
| A.2/4.8 | Elektronik Harita Gösterim ve Bilgi Sistemi (ECDIS) | A.1/4.31’e aktarılmıştır. |
| A.2/4.9 | Yedeklemeli Elektronik Harita Gösterim ve Bilgi Sistemi (ECDIS) | A.1/4.31’e aktarılmıştır. |
| A.2/4.10 | Taramalı harita gösterim sistemi (RCDS) | A.1/4.31’e aktarılmıştır. |
| A.2/4.11 | Birleşik GPS / GLONASS cihazı | Kural V/18.1, Kural X/3, IMO Kararı MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Kodu) | Kural V/19.2.1.6, IMO Kararı MSC.97 (73) 13.6 (2000 HSC Kodu), IMO Kararı MSC.74 (69) Ek 1, IMO Kararı A.694 (17) | EN 61108-3, EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 61108-3, IEC 60945 (1996), IEC 61162 |  |  |  |  |  |  |
| A.2/4.12 | DGPS, DGLONASS cihazı | Kural V/18.1, Kural X/3, IMO Kararı MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC Kodu) | Kural V/19.2.1.6, IMO Kararı MSC.97 (73) 13.6 (2000 HSC Kodu), IMO Kararı MSC.64 (67) Ek 2, IMO Kararı A.36 (63) 7.7.1 (1994 HSC Kodu), IMO Kararı A.694 (17) | EN 61108-4, EN 60945 (1997), EN 61162 IEC 61108-4, IEC 60945 (1996), IEC 61162 |  |  |  |  |  |  |

# Footnotes

() OJ No C 218, 23. 8. 1995, sayfa 9

() OJ No C 101, 3. 4. 1996, sayfa 3

() Avrupa Parlamento’sunun 29 Kasım 1995 tarihli görüşü (OJ No C 339, 18. 12. 1995, sayfa 21), 18 Haziran 1996 tarihli Konsey ortak tutumu (OJ No C 248, 26. 8. 1996, sayfa 10) ve Avrupa Parlamento’sunun 24 Ekim 1996 tarihli kararı (OJ No C 347, 18. 11. 1996).

() OJ No C 271, 7. 10. 1993, sayfa 1

() OJ No C 220, 30. 8. 1993, sayfa 23

() OJ No L 139, 23. 5. 1989, sayfa 19, bu Direktif en son 93/68/EEC sayılı Direktif (OJ No L 220, 31. 8. 1993, sayfa 1) ile değiştirilmiştir

() OJ No L 399, 30. 12. 1989, sayfa 18,  bu Direktif en son 93/95/EEC sayılı Direktif (OJ No L 276, 9. 11. 1993, sayfa 11) ile değiştirilmiştir

() OJ No 190, 26. 4. 1983., sayfa 8. Bu Direktif en son 1994 tarihli Katılım Kanunu ile değiştirilmiştir.

() OJ L 324 29.11.2002, sayfa 1

() OJ L 184, 17.07.1999, sayfa 23