LİMAN TESİSİ EŞDEĞER GÜVENLİK PLANI (LTEGP) HAZIRLAMA KRİTERLERİ

“Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu Uygulama Yönetmeliği”nin 26 ncı maddesinde Alternatif Tedbirler başlığı altında (26.1) bendinde; “ ISPS Kod’a tabi gemileri nadiren uğradığı ve ISPS Kod’un kalıcı olarak uygulanmasının uygun olmadığı liman tesisleri için ISPS Kod’da öngörülen tedbirlere eşit koruma sağlayacak alternatif tedbirlerin uygulanması İdare tarafından istenebilir. Alternatif tedbirlerin uygulanmasına yönelik tedbirler Liman işleticileri veya tanınmış güvenlik kuruluşları tarafından İdare’ye ulaştırılır. Bu teklifler İdare tarafından incelenir ve yapılacak işlemlere ilişkin tekliflerle birlikte nihai karar İdare tarafından verilir. Bu tür düzenlemelerin uygunluğu en geç 2 yıl arayla periyodik olarak denetlenir.” hükmü yer almaktadır.

ISPS Kod Uygulama Yönetmeliğine istinaden; uluslararası faaliyet gösteren ve ISPS Kod kapsamında değerlendirilen ancak, ISPS Kod’a tabi gemilerin nadiren uğradığı ve ISPS Kod’un kalıcı olarak uygulanmasının uygun olmadığı liman tesisleri için hazırlanan Liman Tesisi Güvenlik Değerlendirmesi onayı aşamasında, liman işletmesinin veya anlaşmalı olduğu Tanınmış Güvenlik Kuruluşunun (RSO) talebi ile Liman Başkanlığının uygunluk raporu vermesi durumunda söz konusu liman için ilgi Yönetmeliğin (26.1) maddesi kapsamında İdare tarafından alternatif tedbirlerin uygulanması için “Eşdeğer Güvenlik Planı” hazırlanması istenebilir.

İdarenin uygun görüşüne istinaden; İdarece onaylanmış Liman Tesisi Güvenlik Değerlendirmesi doğrultusunda, Tanınmış Güvenlik Kuruluşları (RSO) tarafından hazırlanacak Liman Tesisi Eşdeğer Güvenlik Planı, İdare tarafından yayımlanmış olan formata sadık kalınması şartıyla yine aşağıda belirtilen hususlarda ISPS Kod Bölüm-A, SOLAS 1974 BÖLÜM XI–2 ve Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu Uygulama Yönetmeliğinde detaylandırılan kriterlere uygunluk sağlanmalıdır.

ISPS Kod Bölüm-A

- Uygulama:

  - Kısım 3.1.2 hükümlerine rağmen, taraf devletler; kodun bu bölümünde geçen, öncelikli olarak uluslararası seferler yapmayan ancak, uluslararası bir seferden dönen ya da uluslararası sefere çıkan gemilere bazen hizmet etmesi gereken kendi sınırları içinde yer alan bu tür liman tesislerine yapılacak uygulamanın derecesine karar vereceklerdir.

3.2.1. Taraf devletler; Kısım 3.2 altında geçen kararlarını, Kod’un bu bölümü ile uyumlu olarak yapılacak bir liman tesisi güvenlik değerlendirmesini temel alarak vereceklerdir.

3.2.2.   Bir taraf devlet tarafından Bölüm 3.2 altında verilecek herhangi bir karar Bölüm XI-2 yada Kod’un bu bölümüyle elde edilmesi tasarlanan güvenlik seviyesini tehlikeye atmayacaktır.

- Taraf Devletlerin Sorumlulukları:

4.3.3 Taraf devletler Liman Tesisi Güvenlik Sorumlusu atamaya gerek duyulacak liman tesislerini belirleyecektir.

- Güvenlik Deklarasyonu:

5.2.4.  Bir gemi, onaylı bir liman tesisi güvenlik planına sahip olması ya da uygulaması zorunlu olmayan bir limanda bulunuyor ise Güvenlik Deklarasyonu’nun tamamlanmasını talep edebilir.

ISPS Kod Bölüm-B

- Taraf Devletlerin Sorumlulukları:

  - Bir liman tesisinde LTGP olması durumunda, bu bilgi Örgüt’e iletilmeli ve aynı bilgi şirket güvenlik görevlileri(ŞGG) ve gemi güvenlik görevlileri (GGG) için hazır bulundurulmalıdır. LTGP ile ilgili, onun bulunduğu yerin bilgisi dışında,  daha fazla bir bilgi yayımlanmak zorunda değildir. Taraf Devletler ilgili liman tesisi güvenlik sorumlularının ve liman tesisi güvenlik planlarının erişim detayları ile birlikte LTGP’lerin bulunduğu yerlerle ilgili güncel bilgileri sağlamak için, ya merkezi ya da bölgesel irtibat noktaları kurmayı veya başka türlü yolları dikkate alacaklardır. Bu tür irtibat noktalarının varlığı duyurulmalıdır. Bunlar, aynı zamanda; Taraf Devletin adına hareket etmek için tayin edilen tanınmış güvenlik kuruluşları ile ilgili bilgileri ve bu tanınmış güvenlik kuruluşlarını yetkilendiren otorite ile ilgili özel sorumluluk ve şartların detaylarına ait bilgileri sağlayabilirler.

4.15	Bir limanda, LTGP olmaması durumunda (bu nedenle bir LTGS olmaması), merkezi veya bölgesel irtibat noktası; gerektiğinde, geminin ziyareti süresince, karada bulunan, uygun güvenlik önlemlerinin yerinde olmasını sağlayacak uygun nitelikli birisini belirleyecektir.

4.16	Taraf Devletler, aynı zamanda, GGG, ŞGG, ve LTGS’nin güvenlikle ilgili sorunları kendisine rapor edebileceği Devlet görevlilerinin erişim detaylarını sağlamalıdır. Bu Devlet görevlileri, uygun hareket tarzını belirlemeden önce bu raporları değerlendireceklerdir. Bu rapor edilen sorunlar, başka bir Taraf Devletin yargılama yetkisi altında olan güvenlik önlemleri ile ilgili olabilir. Bu durumda, Taraf Devletler, diğer Taraf Devlette bulunan eş kuruluşla temasa geçip sorunu çözecek bir eylemin uygun olup olmayacağını tartışmayı göz önünde bulunduracaklardır. Bu amaçla, Devlet görevlilerinin erişim detayları Uluslararası Denizcilik Örgütü’ne bildirilmelidir.

4.27	Sınırlı veya özel faaliyetlerde bulunan ama belirli bir miktarın üzerinde bir trafiği olan, bazı özel liman tesisleri için,  Kod bölüm A ve bölüm XI-2’de açıklananlara eşdeğer güvenlik önlemlerinin sağlanması uygun olabilir. Bu, özellikle, fabrikalara bitişik terminaller veya sık faaliyetin olmadığı rıhtımlar için geçerli bir durum olabilir.

SOLAS-74 BÖLÜM XI-2

Kural 12: Eşdeğer Güvenlik Düzenlemeleri

12.2  ISPS Kod Bölüm A ve bu bölümü uygularken bir taraf devlet Kural 11’e uygun olarak yapılan anlaşmaların kapsamadığı, kendi yetki sahasında bulunan belirli bir liman tesisi veya bir grup liman tesisine, ISPS Kod Bölüm A ve bu bölümde belirtilen güvenlik önlemleri ile eşdeğer ve en az bu bölüm veya ISPS Kod Bölüm A’da verilen güvenlik önlemleri kadar etkili diğer güvenlik önlemlerini uygulama izni verebilir. Bu güvenlik önlemlerine izin veren taraf devlet bununla ilgili ayrıntıları örgüte bildirecektir.

Kural 13: Bilginin iletişimi

6.	Kural 12 hükümlerine uygun olarak, kendi yetki alanlarında bulunan liman tesisleri ve kendi bayraklarını taşıyan gemiler ile ilgili, herhangi bir eşdeğer güvenlik düzenlemelerine izin veren Taraf Devletler bu durumu Örgüt’e bildireceklerdir.