(TESİS İSMİ)

LİMAN TESİSİ GÜVENLİK

DEĞERLENDİRMESİ

Kontrol:  										ONAY

ID:

İÇİNDEKİLER

BÖLÜM-1 LİMAN TESİSİ GÜVENLİK DEĞERLENDİRMESİ

1. GİRİŞ

2. DEĞERLENDİRMENİN AMACI

2.1.Mevcut Riskler, Senaryolar

3. GÜVENLİK POLİTİKASI VE SORUMLULUKLAR

4. LİMAN TESİSİ KULLANIM MAKSADI

5. LİMAN TESİSİ GİRİŞ KONTROLÜ

6. BELİRLENMİŞ SINIRLI BÖLGELER (DRZ)

Geçiş kartları

Çevre Çiti ve Tabelalar

Devriyeler/Muhafızlar

Giriş Noktaları

Tavsiyeler

7. GÜVENLİK BARİYERLERİ

8. GÜVENLİK AYDINLATMASI

9. CCTV (Kapalı Devre Televizyon)

10. ALARM SİSTEMLERİ

11. ZARURİ HİZMETLER

12. ACİL DURUM OLASILIK PLANLARI

13. GENEL TAVSİYELER

14. KLASLAMA

BÖLÜM-2 LİMAN TESİSİ YERİNDE SÖRVEY FORMU

BÖLÜM-3 LİMAN TESİSİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ

BÖLÜM-4 LİMAN TESİSİ GÜVENLİK DEĞERLENDİRMESİ FORMU(MSC).

BÖLÜM-5 TESİS FOTOĞRAFLARI

BÖLÜM-6 LİMAN TESİSİ YERLEŞİM PLANI

BÖLÜM-1	LİMAN TESİSİ GÜVENLİK DEĞERLENDİRMESİ

İşletme izni sahibi kuruluş adı: ………………….

Adres: …………………..

Telefon:	……………….

Faks:		…………………..

E-mail:	…………@....................

Web :		…………………………

Liman Koordinatları : 	00° 00’.0 N  000° 00’.00 E

Maksimum Draft:		………..

Referanslar:

- Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu (ISPS Kodu)

- Liman Tesisi Güvenlik Değerlendirmesi Yerinde Survey Formu

- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Liman Tesisi Güvenlik Değerlendirmesi Modeli

# 1. GİRİŞ

# 2. DEĞERLENDİRMENİN AMACI

Değerlendirmenin amacı aşağıdaki konularda liman tesisinin mevcut durumunun kontrolü ve bunlarla ilgili korunma tedbirleri konusunda tavsiyelerde bulunmaktır.

Bir mekânın güvenlik projesi oluşturulurken hazırlanan risk analizi, mekânla ilgili potansiyel risklerin tespiti ile oluşturulacak güvenlik projesinin, tespit edilen bu risklere en uygun biçimde cevap vermesini sağlayacak şartları içermelidir.

Potansiyel riskin oluşturabileceği tehlike, bu tip bir riskin oluşma olasılığı veya başarı şansı, oluştuğunda verebileceği zarar ve doğuracağı sonuçlar gibi faktörlere göre değerlendirilmelidir.

İhtiyaçlara cevap veren, mekâna ve kullanım şartlarına uygun, gerçekçi, verimli ve ekonomik bir güvenlik projesi oluşturmadan önce aşağıda belirtilen başlıkların incelenmesi gerekmektedir.

- Mekânın karakteristik özellikleri,

- Potansiyel risklerin neler olduğu,

- Bu potansiyel risklerin hangi koşullarda gerçekleşeceği,

- Bu risklerin doğuracağı sonuçların irdelenmesi,

- Mekânın hassas ve güvenlik açısından zayıf noktalarının tespiti.

Sistem tasarımlarının verileri ve risk öncelikleri bize yatırım fazlarını belirler ve bir defada yapılamayacak yatırımlar planlı bir şekilde zaman içerisinde gerçekleştirilebilir.

## 2.1.	Mevcut Riskler, Senaryolar

2.2.1. Potansiyel Riskler

2.2.1.1 Terör Aktiviteleri (Gündüz/gece eylemeleri, bombalı mektup yada paket, roketli saldırı, telefon tehdidi, personel eylemleri, vb. tanımları ve tedbir önerileri)

2.2.1.2 Doğal afetler, yangın su baskını (tanım ve tedbir önerileri)

# 3. GÜVENLİK POLİTİKASI VE SORUMLULUKLAR

- Her tesise ayrı ayrı ve tesise özgü oluşturulacak.

# 4. LİMAN TESİSİ KULLANIM MAKSADI

- Tesis faaliyet alanı,

- Tesis fiziki özellikleri (derinlik, rıhtım, iskele, şamandıra bilgileri vb.)

- Liman Koordinatları,

- Yük elleçleme, yolcu hareketleri ve gemi kabul kapasitesi (yıllık))

- Tesisten ithalat ve ihracat yapılan belli başlı ülkeler,

- Depolama alanları (fiziki özellikleri, m2, kapalı/açık bilgileri)

gibi bilgileri içermelidir.

# 5. LİMAN TESİSİ GİRİŞ KONTROLÜ

- Liman tesisine giriş kapıları ve uygulama da olan arama/kontrol bilgilerini içerecektir.

# 6. BELİRLENMİŞ SINIRLI BÖLGELER (DRZ)

- Sınırlandırılmış alanların tanımlanması,

## - Geçiş kartları,

## - Çevre Çiti ve Tabelalar,

## - Devriyeler/Muhafızlar,

## - Giriş Noktaları,

## - Tavsiyeler’e ilişkin detaylı bilgi.

# 7. GÜVENLİK BARİYERLERİ

- Liman tesisinin giriş/çıkış kontrolünde kullanılan bariyerlerin tanımlaması.

# 8. GÜVENLİK AYDINLATMASI

- Liman tesisinde kullanılan aydınlatma şeklinin tanımlaması ve yeterlilik bilgisi.

# 9. CCTV (Kapalı Devre Televizyon)

- Liman tesisinde kullanılan CCTV kamera bilgisi (sayı,  kayıt süresi, yeterlilik, teknik özellikler vb.)

# 10. ALARM SİSTEMLERİ

- Liman tesisinde mevcut bulunan yangın, güvenlik vs. alarm sistemlerinin bilgisi.

# 11. ZARURİ HİZMETLER

- Liman tesisince verilmekte olan yakıt, kumanya, su ikmali ile kılavuzluk, römorkörcülük ve palamar hizmetleri, personel ve yolcuya yönelik hizmetlerin tanımı, değerlendirmesi.

# 12. ACİL DURUM OLASILIK PLANLARI

- Liman tesisine ilişkin ve güvenliğe yönelik Mülki İdare Amirliklerince hazırlanmış “Acil Durum Planları” bilgisi; Sabotaj Önleme, Acil Eylem Planı, Yangınla Mücadele Planı, Tahliye ve Seyrekleştirme Planı, Kayıp Önleme Planı vs.

# 13. GENEL TAVSİYELER

- Yukarıda yer alan bilgiler ve risk değerlendirmesi sonucunda tesis güvenliğinin sağlanmasına yönelik tavsiyeler.

# 14. KLASLAMA

- Eksiksiz hazırlanmış Güvenlik Değerlendirmesi sonucunda liman tesisinin güvenlik standardının belirlenmesi (Yeterli, Yetersiz veya Acil Müdahale Gerekli).

BÖLÜM-2	LİMAN TESİSİ YERİNDE SÖRVEY FORMU

- GENEL BİLGİLER

Etüt edilen Liman/Liman Tesisi:  ………………………..

Bağlı Bulunduğu Liman Başkanlığı: ………………

| 1. Liman Tesisi Güvenlik Sorumlusu, İdare tarafından onaylanmış mı? |  | HAYIR |
| --- | --- | --- |

| 2. Liman Tesisi Güvenlik Sorumlusu: |
| --- |
| ADI-SOYADI: |  |
| İŞ ADRESİ: |  |
| TELEFON: |  |
| 3. Liman Tesisi Güvenlik Sorumlusu, tüm gözden geçirme süreçlerinde yer alıyor mu? |  | HAYIR |

- LİMANDA İLK GÖZLEMDE BELİRLEDİĞİNİZ ZAYIF NOKTALARI SIRALAYINIZ

EVET    HAYIR

| LİMAN ÇEVRESİNDE TEL ÖRGÜ YA DA EŞDEĞER BİR DUVAR VAR MI? |  |  |
| --- | --- | --- |
| LİMAN ve TESİS AYRILMIŞ ALAN MI? |  |  |
| LİMAN GİRİŞLERİ KONTROLLÜ MÜ? |  |  |

- LİMANDA İLK GÖZLEMDE KORUNMASI ÖNCELİKLİ ALT YAPI VE DEĞERLERİ SIRALAYINIZ

1.Manifold ve Boru Hatları (örnek)

2.Ambar (örnek)

3.Elektrik tesisatı (örnek)

4. ………..

- LİMANDA İLK GÖZLEMDE BELİRLEDİĞİNİZ OLASI TEHDİTLERİ SIRALAYINIZ

| İnsan Kaçakçılığı(örnek: konteyner içinde) |  |
| --- | --- |
| Madde Kaçakçılığı (uyuşturucu, silah v.s.) |  |
| Hırsızlık |  |
| Sabotaj |  |
| Yangın |  |
| İşçi Hareketleri |  |
| Personelin gerçekleştirebileceği eylemler |  |

- LİMANIN ÇALIŞTIĞI GEMİ TİPİNİ BELİRTİNİZ:

| Akaryakıt Tankeri |  |
| --- | --- |
| Kimyasal Tanker |  |
| Gaz Tankeri (LNG & LPG) |  |
| Mobil Sondaj Gemisi |  |
| Hızlı Yolcu Gemisi |  |
| Yolcu Gemisi |  |
| Konteyner |  |
| Ro-Ro |  |
| Dökme Kuru Yük |  |
| Genel Kargo |  |

- LİMANIN ÇALIŞTIĞI YÜK TİPİNİ BELİRTİNİZ:

| Petrol Ve Petrol Ürünleri |  |
| --- | --- |
| Kimyasal Yükler |  |
| LNG, LPG |  |
| Yolcu |  |
| Araç |  |
| Dökme Yük |  |
| Konteyner |  |
| Genel Yükler |  |

| LİMANIN YÜZÖLÇÜMÜ |  |
| --- | --- |
| LİMANIN KARA SINIRI UZUNLUĞU: |  |
| LİMANDAKİ RIHTIM/İSKELE ADEDİ: |  |
| LİMANDA ELLEÇLENEN YILLIK YÜK MİKTARI: |  |
| LİMAN YILLIK GEMİ TRAFİĞİ: |  |

EVET    HAYIR

| LİMANDA YÜKÜN DEPOLANDIĞI AÇIK ALANLAR VAR MI? |  |  |
| --- | --- | --- |
| LİMANDA YÜKLER İÇİN TANK DEPO MEVCUT MU? |  |  |
| LİMANDA YÜK İŞLEM TEÇHİZATI MEVCUT MU? |  |  |

- LİMANDAKİ YÜK-İŞLEM TEÇHİZATI

| Sabit Kreynler |  |
| --- | --- |
| Mobil Kreynler |  |
| Konveyörler |  |
| Manifold Ve Boru Hattı(Sabit) |  |

- LİMANDA SON 10 YILDA GERÇEKLEŞMİŞ GÜVENLİK İLE İLGİLİ OLAYLARI SIRALAYINIZ

………………………….

A. GÜVENLİK PLANLAMASI:

| S.No | KONTROL EDİLECEK HUSUSLAR | EVET | HAYIR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Liman tesisinin Mevcut Liman Tesisi Güvenlik Planı (LTGP) var mı? Planın tarihi: |  |  |
| 2 | LTGP, aşağıdakileri içeriyor mu? |  |  |
| a | Patlayıcıların yerleştirilmesi olanaklarını azaltmaya yönelik önleyici tedbirler? |  |  |
| b | Patlayıcı tehditlerini değerlendirme ve yönetme prosedürleri? |  |  |
| c | Personelin tahliyesine ve emniyetine ilişkin politika? |  |  |
| d | Patlayıcı için arama yapmakta kullanılacak prosedürler? |  |  |
| e | Limanda Patlayıcı veya Patlayıcı olmasından kuşkulanılan nesne bulunması durumunda uygulanacak prosedürler? |  |  |
| f | Kolluk kuvvetleri ve bomba imha timlerinin yardımını ve desteğini alma prosedürleri? |  |  |
| g | Bombanın patlaması veya ateşlenmesi durumunda başvurulacak prosedürler? |  |  |
| 3 | Limanda sabotaj önleme planı var mı? |  |  |
| 4 | Liman Tesisi Güvenlik Sorumlusu, Fiziksel Güvenlik Etütlerinin en azından yılda bir yapılmasını sağlıyor mu? |  |  |
| 5 | Limanda sahipsiz paket/bagaj malzemenin kontrolü ile ilgili prosedür var mı? |  |  |
| 6 | Liman, tehditlerin değerlendirilmesini yılda kaç kez istiyor? | 5 yıl |
| 7 | Yolculara ve gemilere yönelik olası silahlı saldırıların önlenmesine ilişkin prosedür var mı? |  |  |

NOTLAR:

B. GÜVENLİK ÖNLEMLERİ :

| S.No | KONTROL EDİLECEK HUSUSLAR | EVET | HAYIR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Limanın Kayıp Önleme Planı var mı? |  |  |
| 2 | Liman tesislerinin en son risk ve tehdit analizinin tarihi ne? |  |
| 3 | Liman İşleticisi tarafından bazı yerler, sınırlı alan olarak yazılı şekilde gerektikçe belirlenmekte mi? |  |  |
| 4 | Sınırlı alanlara ilişkin temel güvenlik önlemleri yürürlükte mi? |  |  |
| 5 | Sınırlı tüm alan noktaları, uygun şekilde duyuruldu mu? |  |  |
| 6 | Aşağıdakileri korumaya yönelik güvenlik önlemleri yürürlükte mi? |  |  |
| a | Erişimler, girişler, yanaşma alanları |  |  |
| b | Demirleme, yaklaşım ve manevra alanları |  |  |
| c | Yük tesisleri, terminaller, depolama alanları, yük elleçleme araçları |  |  |
| d | Elektrik dağıtım sistemleri, radyo ve telekomünikasyon sistemleri, bilgisayar sistemleri |  |  |
| e | Liman araçları trafik yönetim sistemleri, seyir yardımcıları |  |  |
| f | Yük transfer hatları(boru devresi-konveyör) |  |  |
| g | Dâhili ve harici liman hizmet araçları |  |  |
| h | Limana gönderilen mektup-kolilerin aranmasına |  |  |
| ı | Liman yöneticilerine gelen posta-paketlerin aranmasına |  |  |
| 7 | Tesise girişler ile ilgili aşağıdaki denetimler mevcut mu? |  |  |
| a | Çevre güvenlik çitleri ve/veya bariyerler |  |  |
| b | Yetkili kişilerin ve taşıtların girişleri için izin/kimlik sistemleri |  |  |
| c | Kullanılmadıkları zaman güvenlik bariyerlerindeki ana kapıları ve açıklıkları güvenlik altına alacak güvenlik personeli ve/veya malzeme/teçhizatlar |  |  |
| 8 | Limanın Fiziksel Güvenlik Etütleri, LTGS’nin gözetiminde en azından yılda bir kez yapılıyor mu? |  |  |
| 9 | Limanda bulunan bir amir tarafından en son fiziki güvenlik denetlemesi, sözlü mülakat veya gözden geçirme-tetkiki hangi tarihte yapıldı? | - |
| 10 | Limanda çalışma (mesai) saatlerinden sonra veya hafta sonu için güvenlik kuvveti tarafından etkili bir sınırlı alan güvenlik kontrolü yapılıyor mu? |  |  |
| 11 | Güvenlik kontrollerinin sonuçları, Liman Tesisi Güvenlik Sorumlusuna vakit geçirilmeden rapor ediliyor mu? |  |  |
| 12 | Limanda şahsi araçları park etme planı var mı ve aşağıdakileri içeriyor mu? |  |  |
| a | Ayrıcalıklı ve sınırlı alanlarda şahsi park etmenin kısıtlanması? |  |  |
| b | Kontrollü alanlarda çitli/çevrili park etme? |  |  |
| 13 | Limanda Trafik Kontrol Programı var mı? |  |  |
| 14 | Limanda deniz tarafı için aşağıdaki önlemler mevcut mu? |  |  |
| a | Deniz tarafından canlı gözetim var mı?(varsa yöntemi nedir?) |  |  |
| b | Deniz tarafında elektronik gözetim sistemleri var mı? |  |  |
| c | Seviye 3 e çıkıldığında su altı taraması için profesyonel dalgıçlarla sözleşmesi var mı? |  |  |
| 15 | Vandalist eylemlere karşı güvenlik önlemleri var mı?(Akli denge yetersizliği, fanatizm, ideolojik sapkınlıklar) |  |  |

NOTLAR:

C. TESİSİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ:

| S.No | KONTROL EDİLECEK HUSUSLAR | EVET | HAYIR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Arazi durumunu tesisin 2 Km. yarıçapı çevresindeki koşullarla değerlendirin |  |  |
| a | Sanayi ve ticaret tesisleri ile yoğun olarak yapılanmış |  |  |
| b | Dağlık, ormanlık, yapılanmamış(gelişmemiş) |  |  |
| c | Açık serbest alan veya geliştirilmemiş çiftlik arazisi |  |  |
| 2 | Bitişik yolların tanımlanması |  |  |
| a | Ekspres yollar |  |  |
| b | Ana karayolları |  |  |
| c | Şehir caddeleri |  |  |
| d | Daha seyrek kullanılan tali yollar |  |  |
| 3 | Demiryolu ile ulaşılabilirlik |  |  |
| a | Demiryolu ulaşımı var mı? |  |  |
| b | Demiryolu ulaşımını engelleyen kapılar mevcut mu? |  |  |
| 4 | Kentsel alanlara yakınlık |  |  |
| a | Nüfusu 1.000.000’i aşan yoğun nüfuslu kentler |  |  |
| b | Nüfusu 500.000-1.000.000 arasında olan kentler |  |  |
| c | Nüfusu 500.000’den az olan kentler |  |  |
| d | Nüfusu az olup yüksek nüfusu yerleşim birimlerine 30 Km.den yakın |  |  |
| e | Nüfusu az olup yüksek nüfusu yerleşim birimlerine 30 Km.den uzak |  |  |
| f | Tecrit edilmiş alan |  |  |
| 5 | Coğrafi konum |  |  |
| a | Boğazlar ve askeri tesislere yakın liman |  |  |
| b | İç deniz limanı |  |  |
| c | Koysal liman |  |  |
| d | Açık deniz limanı |  |  |
| 6 | Uluslar arası sınırlara yakınlık |  |  |
| a | Sınırlardan 0-150 Km. uzak |  |  |
| b | 150-300 Km. arası uzak |  |  |
| c | 300 Km.den uzak |  |  |
| 7 | Liman yıllık gemi trafiği |  |  |
| a | 50’den az |  |  |
| b | 50-200 arası |  |  |
| c | 200-500 arası |  |  |
| d | 500’den fazla |  |  |
| 8 | Limanda çalışan vardiya sayısı |  |
| 9 | Limandaki İSKELE adedini belirtiniz |  |
| 10 | Tesisin aynı zamanda kaç gemiye hizmet verebildiğini belirtiniz |  |

NOTLAR:

Tesis Sadece Kendi Bünyesine Hizmet Vermektedir. 3.Şahısların Kullanımına Açık Değildir (örnek)

D. GÜVENLİK PERSONELİ:

| S.No | KONTROL EDİLECEK HUSUSLAR | EVET | HAYIR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mevcut güvenlik personeli sayısı ve bunların yapısı, gereken güvenlik koruması ile uyumlu mu? |  |  |
| 2 | Tesis yakınlarında veya bünyesinde güvenlik kuvveti mevcut mu? |  |  |
| 2 | Sabit ve seyyar tüm güvenlik noktalarında güvenlik talimatları asılmış mıdır? |  |  |
| 3 | Özel güvenlik personeli, görev yerine gönderilmeden önce bir denetmen tarafından denetleniyor mu? |  |  |
| 4 | Güvenlik personeline yönelik talimatlar Güvenlik Amiri tarafından güncelleme açısından en az ayda bir gözden geçiriliyor mu? |  |  |
| 5 | Denetmenler her bir görev yeri / devriyeyi / faaliyeti en az her vardiyada iki kez denetliyorlar mı? |  |  |
| 6 | Limanda ya da yerel yerleşim biriminde organize ve teçhizatlı bir Kriz Müdahale Gücü mevcut mu?(İtfaiye-Kirlilik mücadele) |  |  |
| 7 | Kriz Müdahale Gücü yeterince eğitiliyor mu? |  |  |
| 8 | Liman içinde kaç özel güvenlik personeli bulunuyor? |  |
| 9 | Güvenlik Personeli 5188 sayılı kanuna mı tabidir? |  |  |
| 10 | Özel Güvenlik Firması ile yapılıyorsa sözleşmesi var mı? |  |
| 11 | Özel güvenlik personeli için görev tanımları ve talimatları mevcut mu? |  |  |
| 12 | Uzmanlaşmış personelin müdahale süresi(Polis, Patlayıcı ekibi, Özel Harekât Birlikleri) |  |
| a | 30 dakika veya daha kısa |  |  |
| b | 30 dakika- 1 saat arası |  |  |
| c | 1 saatten daha uzun |  |  |
| 13 | Tehdit durumuna ilişkin erken uyarının yapılabileceği yerel polis, jandarma ve silahlı kuvvetler gibi güvenlik güçleri ile irtibat prosedürü sağlanmış mı? |  |  |
| 14 | Güvenlik personeli limandaki kilit noktalarda bulunmalarını aşağıdakileri kullanarak kayıt ve rapor ederler mi? |  |  |
| a | Taşınabilir bekçi saatleri var mı? |  |  |
| b | Genel bekçi saati istasyonları mevcut mu? |  |  |
| c | Akıllı Kalem Sistemleri? |  |  |
| d | Telefon? |  |  |
| da | İki yönlü telsiz haberleşme teçhizatı Var mı? |  |  |
| db | Diğer vasıtalar? |  |  |
| 15 | Rutinlik yaratmamak için nöbet görevleri, saatleri ve devriye güzergâhları sık aralarla değiştiriliyor mu? |  |  |
| 16 | Her vardiya değişiminde vardiya defteri tutuluyor mu? |  |  |
| 17 | Özel güvenlik personeli tanımlayıcı bir üniforma giyiyor mu? |  |  |

NOTLAR:

E. PERSONEL VE ARAÇ HAREKETLERİNİN KONTROL EDİLMESİ:

| S.No | KONTROL EDİLECEK HUSUSLAR | EVET | HAYIR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Yürürlükteki tahditli sınırlar içindeki tüm personeli tanıtmak için bir paso ya da yakaya takılan kimlik kartı sistemi kullanıyor mu? |  |  |
| 2 | Kullanılmakta olan kimlik tespit sistemi istenilen güvenlik seviyesini sağlıyor mu? |  |  |
| 3 | Geçiş kontrol sistemi kullanılıyorsa kullanım alanlarını belirtiniz |  |  |
| A | Personel girişleri |  |  |
| B | Araç girişleri |  |  |
| C | Ziyaretçi girişleri |  |  |
| D | Taşeron firma girişleri |  |  |
| E | Yerel yetkililer |  |  |
| 4 | Tahdide tabi bir alana sık girme durumunda olmayan ya da bunun için daimi bir paso ya da yaka kimlik kartı verilmemiş olan personele “ziyaretçi” muamelesi mi yapılıyor ve bunlara ziyaretçi yaka kartı ya da paso mu veriliyor? |  |  |
| 5 | Kontrol noktasındaki bekçiler / nöbetçiler, hem giriş hem de çıkışta yaka kimlik kartı üzerindeki bilgilerle bunları takanları karşılaştırıyorlar mı? |  |  |
| A | Hayır, ise bu sadece girişte mi yapılıyor? |  |  |
| B | Sadece çıkışta mı yapılıyor? |  |  |
| 6 | Personel kimlik tespiti ve kontrol sisteminin denetlenmesi her seviyede uygun mu? |  |  |
| 7 | Yaka kimlik kartları ve seri numaraları sıkı sorumluluk prosedürlerine göre kayıt edilip kontrol ediliyor mu? |  |  |
| 8 | Kaybedilen yaka kartlarının yerine üzerinde değişik seri numarası bulunan yeni kartlar veriliyor mu? |  |  |
| 9 | Daimi yaka kartlarını unutmuş olan kişilere geçici kart verilmesini öngören prosedürler tespit edilmiş midir? |  |  |
| 10 | Yaka kimlik kartları, nöbetçi ve diğer personelin, kartı takan kişinin sahip olduğu yetkileri ve uyması gereken sınırlamaları kolayca ve doğru biçimde anlamasına olanak sağlayacak biçimde tasarımlanmış ve bunlara özelliklerine göre farklı görüntüler kazandırılmış mıdır? Örneğin ziyaretçi için, taşeron için, personel için farklı renklerde mi? |  |  |
| 11 | İşten ayrılan ya da tayini çıkan personelin kimlik kartlarını iade etmesini sağlamak için uygulanan prosedür mevcut mudur? |  |  |
| 12 | Gerekli hallerde uygulanmak üzere ziyaretçi yanına refakatçi verme konusunda etkin prosedürler tespit edilmiş midir? |  |  |
| 13 | Gerekli hallerde ziyaretçilere tahdide tabi alanlarda uygun biçimde eşlik ediliyor mu? |  |  |
| 14 | Ziyaretlerin sürekli kayıtları tutuluyor mu? |  |  |
| 15 | Rutin olarak tesise girmesine izin verilen kişilerin şahsi araçları ile gemilere ikmal sağlayan araçlar güvenlik bürosuna kayıt ediliyor mu? |  |  |
| 16 | Arabaların rast gele denetimleri yapılıyor mu? |  |  |
| 17 | Liman idaresi tarafından idari denetim prosedürleri yayınlanıyor mu ve bunlar özlü ve ayrıntılı mı? |  |  |
| 18 | Ziyaretçiler için refakatçi uygulaması var mı? |  |  |

NOTLAR:

F. BARİYERLER VE AÇIKLIKLAR:

| S.No | KONTROL EDİLECEK HUSUSLAR | EVET | HAYIR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Liman alanın çitle çevrili kısmı, güvenlik çitine ilişkin asgari şartları karşılıyor mu? |  |  |
| A | Bu zincirli bağlantı (döngü) yapısında mı? |  |  |
| B | 9 ölçekli ya da daha ağır telden imal edilmiştir? |  |  |
| C | Elek örgü arasındaki açıklık en fazla 5 cm. mi? |  |  |
| D | Tel kenarları üst ve alt tarafta bükülmüş ve dikenli mi? |  |  |
| E | Çitin alt kısmı sert zeminin 5 cm. içinde mi? |  |  |
| F | Çitin sert zeminin 5 cm.den daha fazla üstünde olduğu yerlerde telafi edici tedbirler alınmış mıdır? |  |  |
| G | Üst koruma kısmı dikenli tel (ya da dikenli bant / bıçak ucu) ile sarılı mı ve korunan yerin aksi yönünde, dışarı doğru ve 45 derecelik açıda yukarı doğru bükülmüş mü? |  |  |
| H | Çitin yüksekliği gereken tüm alanlarda en az 2,5 m. Mi (donanım dâhil)? |  |  |
| 2 | Liman idaresi, ayda en az bir kez açık alanlar dâhil güvenlik bariyerinin güvenlik güçlerince denetlenmesini öngörüyor mu? Eksiklikler tespit ediliyor mu ve bunlar için çözüm yolları hemen uygulanıyor mu? |  |  |
| 3 | Kâgir duvar kullanılıyorsa, bu güvenlik çitine ilişkin asgari şartları karşılıyor mu? |  |  |
| 4 | Bariyer kapsamında duvar, tavan ve çatı inşa edilmesi bulunuyorsa, bunlar, güvenlik bariyeri tarafından sağlanan güvenliğe eşdeğer güvenlik sağlıyor mu? |  |  |
| 5 | Tüm açıklıklar uygun biçimde güvenlik altında tutuluyor mu? |  |  |
| 6 | Bariyer kapsamında bina bulunuyorsa, bu sınır güvenlik çiti ile kesişme yerinde olası sızma tehlikesi arz ediyor mu? |  |  |
| 7 | Her hangi bir bariyer kapsamında her hangi bir su kaynağı bulunuyorsa, ek güvenlik tedbirleri alınmış mıdır? |  |  |
| 8 | Liman ile girmesi yasak alanlara giriş sağlayan kanalizasyon ve elektrik, su, doğal gaz menfezleri, tünelleri ve yürüyen merdivenler gibi açıklıklar uygun biçimde emniyete alınmış mıdır? |  |  |
| 9 | Çevre hudutlarındaki bariyerlerde bulunan kapılarda nöbetçi var mı ve bunlar emniyet altına alınmış mıdır? |  |  |
| 10 | Çevre hudutlarındaki bariyerlerde bulunan kapıların ve/veya diğer girişlerin sayısı, çalışmaların emniyetli ve verimli bir biçimde yapılması için gereken sayının üzerinde mi? |  |  |
| 11 | Çevre hudutlarındaki bariyer kapıları emniyetli kilitleme cihazları ile donatılmış mıdır? Bunlar kullanılmadıkları zaman kilitleniyor mu? |  |  |
| 12 | Tüm kapılar, bir parçasını oluşturdukları bariyer tarafından sağlanan güvenliğe eşdeğer koruma sağlıyorlar mı? |  |  |
| 13 | Girilmesi yasak bölge bariyerlerinin her iki tarafında zorunlu açık bölgeler bulunduruluyor mu? |  |  |
| 14 | Açık bölge şartlarına uyulamıyorsa, telafi edici güvenlik tedbirleri alınmış mıdır? |  |  |
| 15 | Hudut çevresi Yasak Girişleri Tespit Sistemleri (Optik bariyerler veya sensörler) ile korunuyor mu? |  |  |
| 16 | Eylem gerçekleştirme riski olan noktalar var mı? |  |
| A | Gündüz girilip gündüz çıkılarak eylemin gerçekleştirilebileceği noktalar |  |  |
| b | Gece gizlice girilip gece çıkılarak eylemin gerçekleştirilebileceği noktalar |  |  |
| c | Gündüz girip saklanarak eylemin gerçekleştirilebileceği noktalar |  |  |

NOTLAR:

G. KORUYUCU AYDINLATMA:

| S.No | KONTROL EDİLECEK HUSUSLAR | EVET | HAYIR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tesis ile yasak bölgenin hudutlarındaki çitler yeterli ışık ile aydınlatılıyor mu? |  |  |
| 2 | Koruyucu aydınlatma yeterli yoğunluklu gereksinimleri karşılıyor mu? (arzulanan seviyede mi?) |  |  |
| 3 | Lambalardan gelen aydınlatma bölgeleri aşağı doğru ve nöbetçilerden uzak biçimde mi tutuluyor? |  |  |
| 4 | Güvenlik güçleri devriye elemanlarının nispeten karanlıkta kalmasını sağlamak üzere, hudut çevresi koruyucu aydınlatması kullanılıyor mu? |  |  |
| 5 | Hava kararmadan önce ışıklar uygun çalışıyor mu diye haftada en az bir kez kontrol ediliyor mu? |  |  |
| 6 | Lamba tamirleri ve çalışmayan lambaların değiştirilmesi hemen mi yoksa makul bir süre içinde mi yapılıyor? |  |  |
| 7 | Kullanılan kapılarda ve yasak girişlerin olabileceği noktalarda ek aydınlatma sağlanıyor mu? |  |  |
| 8 | Kapı nöbetçi kulübeleri için uygun aydınlatma sağlanıyor mu? |  |  |
| 9 | Liman tesislerinde kendi koruyucu aydınlatma sistemi için güvenilir bir enerji kaynağı bulunuyor mu? |  |  |
| 10 | Koruyucu Aydınlatma Sistemine ait güç beslemesi korunuyor mu? |  |  |
| 11 | Liman tesislerinde koruyucu aydınlatma için güvenilir bir yardımcı (acil durum) güç kaynağı var mı? |  |  |
| 12 | Yedek ya da acil durum korucuyu aydınlatma hususunda imkânlar mevcut mu? |  |  |
| 13 | Yedek ya da acil durum teçhizatı ayda en az bir kez test ediliyor mu? |  |  |
| 14 | Acil durum destek enerji beslemesi gerektiğinde hızlı biçimde devreye sokulabiliyor mu? |  |  |
| 15 | Acil durum destek enerji beslemesi otomatik olarak devreye giriyor mu? |  |  |
| 16 | Koruyucu aydınlatma / acil durum ya da yedek enerji kaynağı yasak bir bölge içinde mi bulunuyor? |  |  |
| 17 | Kablo tertibatında paralel devre kullanılıyor mu? |  |  |
| 18 | Çoklu devre kullanıyor mu? Evet, ise uygun şalter tertibatı mevcut mu? |  |  |
| 19 | Şalterler ve kumanda tertibatı uygun biçimde yerleştirilmiş, kontrol ediliyor ve korunuyor mu? |  |  |
| A | Bunlar, hava koşullarına karşı dayanıklı ve dışarıdan müdahaleyi önleyici özellikte midir? |  |  |
| B | Bunlara güvenlik personeli tarafından kolayca ulaşılabiliyor mu? |  |  |
| C | Bunlar, hudut çevresi dışından ulaşılamayacak biçimde konumlandırılmışlar mıdır? |  |  |
| D | Koruyucu aydınlatmaya kumanda etmek için merkezi bir yerde şalter mevcut mudur? |  |  |
| 20 | Koruyucu Aydınlatma Sistemi, tamirin acil durumda hızlı biçimde yapılabilmesine imkân verecek biçimde tasarımlanmış ve yerleri kayıt altına alınmış mıdır? |  |  |
| 21 | Sevk ve depolama alanlarındaki materyal ve teçhizat, uygun aydınlatma sağlayacak biçimde uygun olarak düzenlenmiş midir? |  |  |
| 22 | Hudut çevresi kapsamında su kaynakları ve tesisleri bulunuyorsa, uygun görülen yerlerde yeterli aydınlatma sağlanıyor mu? |  |  |
| 23 | Deniz tarafında aydınlatma sağlanıyor mu? |  |  |

NOTLAR:

H. İZİNSİZ GİRİŞ TESPİT SİSTEMLERİ:

| S.No | KONTROL EDİLECEK HUSUSLAR | EVET | HAYIR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Liman idaresi her hangi bir İzinsiz Giriş Tespit Sistemi (IGTS) kullanıyor mu? |  |  |
| 2 | Kullanıldığı yerlerde, IGTS şu şartlara uyuyor mu? |  |
| A | IGTS sinyalleri bir merkezde izleniyor mu ve güvenlik müdahalesi bu merkezden mi başlatılıyor? |  |  |
| B | Tüm algılama teçhizatı, kapı, çekmece ve sökülebilen panolar, anahtar kilitleri ya da vidalar ile güvenlik altına alınıyor mu ve bunlar izinsiz müdahaleleri önleyici anahtarlarla donatılıyor mu? |  |  |
| C | Enerji beslemeleri, aşırı yüke karşı sigorta ve devre kesiciler ile koruyor mu? |  |  |
| D | İşaret kablosu, kumanda ve gösterge alt sistemleri ayrı bir yerde mi bulunuyor ve bunlar halkın göremeyeceği bir biçimde mi konumlandırılmış? |  |  |
| E | IGTS algılayıcı yerlerine, bina /oda numaraları yerine bölge numaraları mı veriliyor? |  |  |
| 3 | Sistem uygun güvenlik alarm timleri ile destekleniyor mu? |  |  |
| 4 | Faal alanlar ya da yapılara ait alarm sistemi normal çalışma saatleri içinde erişebilir konumumda mı bulunduruluyor? |  |  |
| 5 | Sistem devreye sokulmadan önce test ediliyor mu? |  |  |
| 6 | Sistem ayda en az bir kez denetleniyor mu? |  |  |
| 7 | Açık alanda bulunan IGTS sistemi hava koşullarına dayanıklı mı? |  |  |
| 8 | Elektrik kesilmesi durumunda sistemde kullanılmak üzere alternatif ya da bağımsız bir güç kaynağı mevcut mu? |  |  |
| 9 | Acil durum güç kaynağı, Şebeke enerjisi kesildiğinde otomatik olarak devreye girip çalışacak biçimde tasarımlanmış mıdır? |  |  |
| 10 | IGTS sisteminin bakımı, eğitim görmüş ve gerekli güvenlik klerensine sahip personel tarafından yapılıyor mu? |  |  |
| 11 | Alarm sistemlerine müdahalenin yeterliliği ve hızlılığını tespit etmek için sık sık test yapılıyor mu? |  |  |
| 12 | Liman tesis güvenlik planları ITGS ile korunarak tutuluyor mu? |  |  |

NOTLAR:

I. İHBAR DEĞERLENDİRME:

| S.No | KONTROL EDİLECEK HUSUSLAR | EVET | HAYIR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Limana gelecek ihbarların ve telefon tehditlerinin yönlendirildiği özel bir birim var mı? |  |  |
| 2 | Telefon tehdidini alan kişiler, bilinçli ve soğukkanlı olabilmeleri için eğitimler almışlar mı? |  |  |
| 3 | Telefon tehdidini alan kişi tehdit edeni konuşması ile değerlendirebiliyor mu? |  |  |
| 4 | İhbarlar alındığında Liman çalışma düzeni Seviye2’ye çıkartılıyor mu? |  |  |
| 5 | İhbar ve/veya telefon tehdidi alındığında yerel emniyet birimlerine bilgi geçiliyor mu? |  |  |
| 6 | Eylem riski yüksek günlerde emniyet tedbirleri arttırılıyor mu? |  |  |

NOTLAR:

J. YAZILIM VE AĞ BAĞLANTI KORUMASI:

| S.No | KONTROL EDİLECEK HUSUSLAR | EVET | HAYIR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Limanda kullanılan mevcut bir özel yazılım mevcut mu? |  |  |
| 2 | Personel kayıtları bilgisayar ortamında saklanıyor mu? |  |  |
| 3 | Liman tesisinde kullanılan mevcut bir yerel ağ ve internet erişimi mevcut mu? |  |  |
| 4 | İnternet erişimi bir güvenlik duvarı ile korunuyor mu? |  |  |
| 5 | Limanda bilgisayar ile kullanılan teçhizat mevcut mu? |  |  |
| 6 | Bilgi işlem odası belirlenmiş mi? |  |  |
| 7 | Bilgi işlem odasına giriş izni olan personel mevcut mu? |  |  |

NOTLAR:

K. RIHTIM OPERASYONU:

| S.No | KONTROL EDİLECEK HUSUSLAR | EVET | HAYIR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rıhtıma yanaşacak geminin güvenlik seviyesi tespit ediliyor mu? |  |  |
| 2 | Rıhtıma yanaşmış geminin güvenlik zabiti ile karşılıklı güvenlik tedbirleri değerlendirmesi yapılıyor mu? |  |  |
| 3 | Rıhtımdaki yük işlem teçhizatı mevcut mu?(evetse aşağıda olanları işaretleyiniz) |  |  |
| a | Sabit kreynler |  |  |
| b | Mobil kreynler |  |  |
| c | Konveyörler |  |  |
| d | Manifold ve boru hattı(sabit) |  |  |
| 4 | Yük işlem teçhizatında açıkta elektrik devresi var mı? |  |  |
| 5 | Yük işlem teçhizatının acil durum stop butonları var mı? |  |  |
| 6 | Liman tesisinde özellikle nakil için kullanılan konveyör ve/veya boru hatlarının sürekli izlemesi yapılıyor mu? |  |  |
| 7 | Gemiye yüklenecek ya da gemiden tahliye edilecek yükün muhteviyatı aşağıdaki kriterlerde değerlendiriliyor mu? |  |  |
| a | Yük tehlikeli yük mü? |  |  |
| b | Yükün zararlı yük mü? |  |  |
| c | Yükün rıhtımda depolanmasında sakınca var mı? |  |  |
| d | Yükün atmosfer şartlarından etkilenme riski var mı? |  |  |
| e | Yükleme-tahliye esansında ekstra önlem gerektiriyor mu? |  |  |
| 8 | Yük yukarıdaki riskleri içeren bir yük ise yükleme-boşaltma için alınacak önlemlere ilişkin prosedür var mı? |  |  |
| 9 | Gemiden dışarı verilecek malzeme yağ atığı ve sintine suyu analizi var mı? |  |  |
| 10 | Gemiye yük operasyonları sırasında girecek personel belirleniyor mu? |  |  |
| 11 | Rıhtımdaki gemi personeline liman hudutlarında ve liman şehrinde kullanılmak üzere geçici kimlik veriliyor mu? |  |  |
| 12 | Geminin olası ikmal listeleri kontrol ediliyor mu? |  |  |
| 13 | İkmaller esnasında kontrol personeli atanıyor mu? |  |  |
| 14 | (yolcu gemileri için)Gemiye katılacak ya da gemiden ayrılacak yolcuların limanda bulunma süreleri aşağıdaki kriterlerde değerlendiriliyor mu? |  |  |
| a | Yolcu bekleme salonları limanın diğer noktalarından ayrılmış mı? |  |  |
| b | Yolcuların gemi-çıkış kapısı arasındaki hareket güzergâhı belirlenmiş mi? |  |  |
| c | Yolcu salonlarında izleme sistemleri mevcut mu? |  |  |
| 15 | (yolcu gemileri için) yolcu bagajlarının kontrolü yapılabiliyor mu? |  |  |
| 16 | Gemi personel değişikliklerinde personel ve bagajı konusunda inceleme yapılabiliyor mu? |  |  |
| 17 | Rıhtımda ikmal maksatlı tatlı su hidrantları mevcut mu? |  |  |
| 18 | Rıhtımda ikmal maksatlı yakıt devresi mevcut mu? |  |  |
| 19 | Yakıt ikmalleri denizden mi karadan mı yapılıyor? |  |  |
| 20 | Geminin yapacağı ikmal için belirlenen kumanyacı(s/chandler) tanımlanabiliyor mu? |  |  |
| 21 | Gemiye giriş-çıkış noktasında kontrol personeli mevcut mu? |  |  |

NOTLAR:

L. PERSONEL GÜVENLİK EĞİTİM PROGRAMI:

| S.No | KONTROL EDİLECEK HUSUSLAR | EVET | HAYIR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Söz konusu faaliyet kapsamında, liman güvenlik konularını ele alan mevcut bir personel eğitim programı bulunuyor mu? |  |  |
| 2 | Görevlendirilen tüm personele liman güvenliğinin önemi aşılanmış mıdır? |  |  |
| 3 | Tüm personel için yılda en az bir kez tüm personel için resmi güvenlik eğitimi ve öğretimi veriliyor mu? |  |  |
| 4 | Tüm personele görevlerini yaparlarken geçerli olan güvenlik prosedürlerinin önemi aşılanmış mıdır? |  |  |
| 5 | Program aşağıda sıralanan konuları kapsıyor mu? |  |  |
| a | Paso ve yaka kimlik kartı sistemleri |  |  |
| b | Özel araç tanıtım ve kontrol sistemi? |  |  |
| c | Rast gele paket ve araç aramaları? |  |  |
| d | Güvenlik ihlallerinin derhal rapor edilmesine dair prosedürler? |  |  |
| e | Güvenlik personelinin görevlendirildiği sahil tesisinin yerleşimi? |  |  |
| f | Sahil tesise su ve kara tarafından erişilebilecek imkânlar / sokaklar / yollar? |  |  |
| g | Tesis içinde ve tesiste demirlemiş olan gemi üzerinde, beklenen kargo çalışması türleri? |  |  |
| h | Genel güvenlik konuları vb. |  |  |
| 6 | Yerel güvenlik güçlerinden programın ilgili bölümlerine aktif biçimde katılmaları istendi mi? |  |  |

NOTLAR:

M. GÜVENLİK PERSONELİNİN EĞİTİLMESİ:

| S.No | KONTROL EDİLECEK HUSUSLAR | EVET | HAYIR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Liman idaresi, güvenlik personeli için zorunlu eğitim sağlıyor mu? |  |  |
| 2 | Liman idaresi, güvenlik ve yasa uygulama konularının tüm yönlerini kapsayacak biçimde yeterli ders planları sağlıyor mu? |  |  |
| 3 | “Harici” yasa uygulama / güvenlik eğitimi sağlanıyor mu? Evet, ise okulun (okulların) isimlerini belirtiniz: |  |  |
| 4 | Güvenlik personeli için kişisel eğitim kayıtları yeterli biçimde tutuluyor mu? |  |  |
| 5 | Ateşli silah taşıması zorunlu olan tüm güvenlik personeli eğitim alıyor mu? |  |  |
| 6 | Tüm güvenlik personeli, güç kullanımı konusunda yeterince eğitiliyor mu? |  |  |

NOTLAR:

N. GÜVENLİK PERSONELİ HABERLEŞME İMKÂNLARI:

| S.No | KONTROL EDİLECEK HUSUSLAR | EVET | HAYIR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Güvenlik personeli, Güvenlik Merkezi ile güvenlik unsurları arasında doğrudan haberleşme araçlarına sahip kendi haberleşme sistemine sahip mi? |  |  |
| 2 | Haberleşme sistemi için bir yardımcı güç kaynağı mevcut mu? |  |  |
| 3 | Güvenlik personelinin her bir unsuru ile sürekli haberleşmeyi sürdürmek için yeterli miktarda teçhizat mevcut mu? |  |  |
| 4 | Güvenlik personelinin kullanabileceği alternatif haberleşme imkânları mevcut mu? |  |  |
| 5 | Güvenlik personelinin için ana haberleşme imkânları nelerdir? Alternatif imkânlar mevcut mudur? |  |  |
| 6 | Telsiz haberleşmesi: |  |  |
| a | Uygun telsiz prosedürleri uygulanıyor mu? |  |  |
| b | Tüm haberleşme teçhizatının bakımı uygun biçimde yapılıyor mu? |  |  |
| c | Güvenlik personelinin kullanımı için tahsis edilmiş en az iki adet telsiz frekansı var mı? |  |  |
| d | Taşınabilir telsizler çoklu frekans özelliği ile donatılmış mıdır? |  |  |
| e | Taşınabilir telsizler, zorunlu durumlarda otomatik mandal ya da anahtar ile devreye sokulabilen bir frekansa sahip mi? |  |  |
| 7 | Güvenlik personel acil durumlarda acil durum şifresi kullanıyorlar mı? |  |  |
| 8 | Acil durum şifresi en az ayda bir kez değiştiriliyor mu? |  |  |
| 9 | Haberleşme merkezine silahlı saldırıya karşı yeterli fiziki güvenlik sağlanıyor mu? |  |  |
| 10 | Haberleşme sistemleri, aynı anda hızlı ve zamanında tüm kilit noktalara talimat gönderme kapasitesine sahip mi? |  |  |

NOTLAR:

O. GÜVENLİK TEÇHİZATI:

| S.No | KONTROL EDİLECEK HUSUSLAR | EVET | HAYIR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Güvenlik personeli, devriye gezmek, alarmlara ve acil durumlara müdahale etmek ve denetim yapmak için yeterli ve uygun teçhiz edilmiş araçlara sahip mi? |  |  |
| a | Güvenlik personelinin araçları aşağıdakileri ile teçhiz edilmiş midir? |  |  |
| a1 | Aracın güvenlik aracı olduğunu belirten, göze çarpacak biçimde işaretler? |  |  |
| a2 | Üstünde acil durum ışıkları? |  |  |
| a3 | Elektronik siren? |  |  |
| b | Güvenlik personelinin araçları nispeten düşük kat edilmiş km seviyesine sahip midir? |  |  |
| 2 | Güvenlik Amirleri ile denetim elemanları, ateşli silahlar ile cephane gereksinimlerini, bunların yeterliliğini sağlamak için sık sık gözden geçiriyorlar mı? |  |  |
| 3 | Gözetleme kuleleri, güvenlik personeline güvenlik bölgelerini yeterli biçimde gözetleme imkânı veriyor mu? |  |  |
| 4 | Silahlı güvenlik personeli tarafından ne tür cephane kullanılıyor? |  |
| 5 | Cephane uygun biçimde güvenlik altına alınıyor mu ve bunlar sadece izin verilmiş amaçlar için mi veriliyor? |  |  |
| 6 | Silahlar, kullanılmadıkları vakit, uygun biçimde muhafaza edilip güvenlik altına alınıyor mu? |  |  |
| 7 | Güvenlik personeli güvenlikle ilgili olmayan görevler de yapıyor mu? |  |  |
| 8 | Liman idaresi, güvenlik personeli tarafından kullanılmak üzere cihaz ve özel teçhizat sağlıyor mu? |  |  |
| 9 | Liman idaresi, güvenlik elemanlarına şahsi teçhizat sağlıyor mu? |  |  |
| 10 | Liman lumbarağızlarında emniyet ile irtibatlı özel alarm merkezleri ile acil alarm butonu var mı? |  |  |

NOTLAR:

Planda Gösterilen Güney Deniz Tarafı Aydınlatması Yok. (örnek)

BÖLÜM-3	LİMAN TESİSİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ

Tablo 1: Sonuç Kategorileri ve Tanımlamaları

| Kategori | Tanım |
| --- | --- |
| Ölüm ve Yaralanma | Can kaybı ve yaralanmaların büyük çoğunluğu bir saldırı senaryosunun sonucu olarak meydana gelir. |
| Ekonomik Etki | Bir saldırı senaryosunun potansiyel ekonomik etkisidir. |
| Çevresel Etki | Bir saldırı senaryosunun potansiyel çevresel etkisidir. |
| Toplum Güvenliği/Savunma Etkisi | Savunma Bölümüne ait hedefleri de kapsayan farklı hedefler için düzenlenmiş ve toplum güvenliği/savunması üzerindeki potansiyel etkileri içeren senaryo |
| Sembolik Etki | Ülkenin ekonomik, siyasi sistem, askeri ve toplumsal refahının sembolleriyle yakından ilişkili hedef potansiyelidir. |

Verilen senaryolara göre her bir hedefin yaratacağı sonuç belirlenmelidir, ancak sonuçta hedef/senaryo kombinasyonu yüksek, orta ve düşük olarak sınıflandırılmalıdır.

Tablo 2: Hassasiyet Kategorileri

| Kategori | Tanımlama |
| --- | --- |
| Kullanıma Hazırlılık (Mevcut olma) | Bir saldırının planlamasına olanak verecek şekilde bir hedefin mevcudiyeti veya mevcudiyetinin tahmin edilebilmesi |
| Erişilebilirlik (Hedefe ulaşma) | Saldırı senaryosunda hedefe erişilebilirlik. Organik güvenlik olmaksızın tehdidi caydıracak fiziksel ve coğrafi engellerle ilgilidir. |
| Organik Güvenlik | Güvenlik personelinin saldırıyı caydırma yeteneği. Güvenlik planları, iletişim kapasitesi, güvenlik kuvveti, zorla girmeyi tespit sistemleri ve saldırıyı önleyici yasa gücünü içerirler. |
| Hedefin Yapısı /saldırılara direnci | Hedefin yapısı ve materyali nedeniyle saldırılara karşı dayanıklı olması |

Liman Güvenlik Değerlendirme Komitesi veya timi, belirli bir senaryo için her hassasiyet unsurunu tartışmalı ve aynı zamanda, yüksek, orta ve düşük nitelikli her hedef/senaryo kombinasyonu için ayrı ayrı saptanan nota ilişkin tartışmayı da özetlemelidir. Başlangıç hassasiyet değerlendirmesi, yürürlükte olan stratejileri içerse bile, hassasiyeti azaltan yeni stratejileri hesaba katmaksızın yapılmalıdır.

Gelecek için, yürürlükteki organik güvenlik bileşenleri kayda geçirilmelidir. Stratejiler olmaksızın hassasiyet değerlendirmesi, senaryoyla iştirakli daha hassas bir referans notu sağlayacaktır. Başlangıç değerlendirmesi yapıldıktan sonra, düşünülen yeni senaryolarla bir karşılaştırma yapılabilir.

Tablo 3: Hassasiyet Değerlendirme Kriterleri

| Kategori | Kullanıma Hazırlılık (Mevcut Olma ) | Erişilebilirlik (Hedefe Ulaşma) | Organik Güvenlik | Hedef yapısı /tipi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Yüksek | Her zaman mevcut (örn; belirli bir çizelgeye göre günlük veya sürekli olarak mevcudiyet) | Herhangi bir coğrafi Caydırıcılık yok. (örn; hedefe ulaşmada sınırsız hareket kabiliyeti) | Caydırma kapasitesi yok. (örn; plan yok, güvenlik kuvveti yok, acil iletişim yok, yasal yaptırım gücünün zamanında önleme yetkisi yok, tespit yeteneği yok) | Yapılacak saldırının kolayca-başarıya ulaşması (örn; Kolayca hasara uğratabilme veya tahrip edebilme ) |
| Orta | Hedef sık sık mevcut (örn; ayda birkaç defa gelebilir/birçok kez hazır, varış zamanları 1 hafta- 2 ay öncesinden tahmin edilebilir veya tahmin edilebilir kalkış zamanları) | İyi caydırma (örn; gerçek bir bariyer, hedefin 100 mt içine sınırsız erişim) | İyi caydırma yeteneği(örn; dar kapsamlı güvenlik planı, kısmi iletişim, hedefin durumuna bağlı olarak güvenlik kuvveti, yasal yaptırım kuvvetinin zamanında önleme yetisi yok, sınırlı tespit sistemi) | Saldırıya karşı iyi yetenek (örn; basit dizayn ancak nispeten güçlü yapı) |
| Düşük | Ara sıra hazır (örn; belirli bir çizelge yok, istenmeyen ve beklenmeyen belirli bir günde mevcudiyet, yılda bir kez veya birkaç saatten az varma, varış toplumca bilinmiyor) | Mükemmel caydırma (saldırının caydırılması umulur. Hedefin 500 mt içine sınırlı sızma. Çok sayıda fiziksel, coğrafi engel) | Saldırıyı caydırması beklenen mükemmel caydırma yeteneği. İlave görünmeyen unsurlarla takviyeli güvenlik unsurları. | Saldırıya dayanıklı hedef, (örn; hedefin karmaşık dizaynlı ve dayanıklı yapısı saldırının başarısızlığını arttırır.) |

Formun bu kısmında Liman Tesisi Güvenlik Değerlendirmesi bünyesinde kullanılmak üzere bir risk değerlendirmesi yapılmaktadır.

(Her Soru İçin tek bir cevap olmalıdır)

Tesisin güvenlik boşluklarını saptamak için, belli başlı 10 etken göz önüne alınır:

-- Tesis özellikleri

-- Güvenlik kuvvetinin tipi

-- Fiziksel güvenlik önlemleri

-- Giriş/çıkış güzergahları

-- Haberleşme olanakları

-- Liman güvenliği için ek kaynak ve imkanların mevcudiyeti

-- Güvenlik personeli için müdahale süresi/mesafesi

-- Kentsel / yerleşim alanlarına yakınlık

-- Coğrafi konum

-- Uluslararası sınırlara yakınlık

1.	Tesisin Özellikleri ve Hassaslığı. Tesisi en iyi yansıtan tanımı seçin.

a.	Mevcut Tehdit Analizi.

| Tehdit analizi var. |  | 3 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tehdit analizi yok. |  | 0 | 0 |

b.	Tesise Girişler (Giriş denetimleri): aşağıdakileri kapsayabilir, ancak bunlarla sınırlı değildir,

- Çevre güvenlik çitleri ve / veya bariyerleri;

- Yetkili kişilerin ve taşıtların girişleri için izin/kimlik sistemleri;

- Kullanılmadıkları zaman güvenlik bariyerlerindeki ana kapıları veya açıklıkları güvenlik altına alacak güvenlik kuvvetleri ve / veya malzeme-teçhizatlar;

- Belirlenmiş sınırlı alanlar;

- Girişi kontrollü alanlarda dolaşan muhafızlar / devriyeler.

| Tesiste kontrolsüz girişler mevcut, |  | 2 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tesise giriş denetimleri, sınırlı; yani yukarda sıralanan giriş denetimlerinin en az ikisi var. |  | 1 | 1 |
| Tesise giriş, kontrollü; yani, örnekleri aşağıda sıralanan giriş denetimlerinden dördü veya daha fazlası var. |  | 0 | 0 |

c.	Limandaki yıllık gemi trafiği.

| Yüksek (300’ün üzerinde). |  | 2 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Orta (100-300). |  | 1 | 0 |
| Düşük (100’ün altında). |  | 0 | 0 |

d.	Tesisin bulunduğu yerin çok yakınında Güvenlik Kuvveti Mevcudiyeti.

| Var. |  | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Yok. |  | 1 | 0 |

2.	Tesis Özel Güvenlik Personelinin Özellikleri.

a.	Değerlendirilmekte olan tesisin özel güvenlik personelini en iyi yansıtan tanımı seçin.

| Özel güvenlik personeli yok. |  | 12 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tesiste güvenlik amiri var, fakat özel güvenlik personeli yok. |  | 9 | 0 |
| Tesiste güvenlik amiri, özel güvenlik personeli var; fakat güvenlik eğitimi, ya az veriliyor ya hiç verilmiyor. |  | 6 | 0 |
| Tesiste güvenlik amiri ile eğitilmiş tesis özel güvenlik personeli var; fakat tam teçhizatlı değiller. |  | 3 | 0 |
| Tesiste güvenlik amiri ile tam eğitilmiş ve teçhizatlı özel güvenlik personeli var. |  | 1 | 0 |
| Tesiste güvenlik amiri ile eğitilmiş ve tam teçhizatlı özel güvenlik personeli var ve güvenlik tatbikatları, düzenli olarak yapılmakta. |  | 0 | 0 |

Özel güvenlik personeli için eğitim, aşağıdakileri kapsamakla birlikte, bunlarla sınırlı olmamalıdır:

- Haberleşme olanakları,

- Giriş denetimi,

- Devriye prosedürleri,

- Acil durumlara müdahale,

- Raporlama,

- Yasa dışı fiillerde bulunabilecek kişilerin özellikleri ve davranışları,

(Güvenlik eğitiminin tarih ve tip kayıtları, mutlaka tesiste muhafaza edilmelidir.)

3.	Fiziksel Güvenliğin Özellikleri.

a.	Kara Tarafı. Değerlendirilmekte olan tesiste mevcut kara tarafı için fiziksel güvenlik önlemlerini en iyi yansıtan tanımı seçin. Bu, bariyer, çit, aydınlatma, erişim / giriş denetimi, kimlik sistemleri, elektronik gözetim veya diğer zorla giriş tespit sistemi, alarm sistemi vb. unsurları kapsamalı.

| Yukarda sıralanan fiziksel güvenlik önlemlerinden hiçbiri yok. Aydınlatma iyi |  | 4 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Yalnızca çevre çiti, kara tarafı aydınlatması var. |  | 3 | 0 |
| Çit, aydınlatma ve canlı gözetim/devriye sistemleri var. |  | 2 | 0 |
| Çit, aydınlatma ve elektronik gözetim sistemleri var. |  | 1 | 0 |
| Çit, aydınlatma, elektronik ve canlı gözetim sistemleri var. |  | 0 | 0 |

b.	Deniz Tarafı. Değerlendirilmekte olan tesiste mevcut deniz tarafı fiziksel güvenlik önlemlerini en iyi yansıtan tanımı seçin. Devriye taşıtı, canlı veya elektronik gözetim sistemleri (örneğin yüzey radarı, yüzücü sonarı, bariyer/ağ, sualtı dağıtım taşıtları için dedektör veya sensör) gibi unsurları kapsamalı.

| Deniz tarafı güvenlik önlemleri yok. |  | 6 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Yalnızca deniz tarafı aydınlatması var. |  | 5 | 0 |
| Yalnızca canlı gözetim var. |  | 4 | 0 |
| Tek elektronik gözetim sistemi var. |  | 3 | 0 |
| Birden çok elektronik gözetim sistemi var. |  | 2 | 0 |
| Elektronik gözetim sistemleri ve canlı gözetim/devriyeler var. |  | 1 | 1 |
| Elektronik ve canlı gözetim sistemleri ile su tarafı aydınlatması var. |  | 0 | 0 |

4.	Tesisin fiziksel özellikleri

a.	Arazi Durumu. Tesisin yaklaşık iki km. yarıçapı içindeki arazi durumunu analiz edip bunu en iyi yansıtan tanımı seçin.

| Yoğun olarak yapılanmış, sanayi ve ticari |  | 2 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dağlık, ormanlık, yapılanmamış (gelişmemiş). |  | 1 | 0 |
| Açık serbest alan veya geliştirilmemiş çiftlik arazisi. |  | 0 | 0 |

b.	Giriş ve Çıkış Güzergahları. Değerlendirilmekte olan tesise bitişik yolları en iyi yansıtan tanımı seçin.

| Ekspres yollar. |  | 3 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ana karayolları. |  | 2 | 0 |
| Şehir caddeleri. |  | 1 | 1 |
| Daha seyrek kullanılan yollar. |  | 0 | 0 |

c.	Demiryolu ile Ulaşılabilirlik. Değerlendirilmekte olan tesisteki demiryolu sistemini en iyi yansıtan tanımı seçin.

| Demiryolu kapıları her an açık oluyor. |  | 3 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Demiryolu kapıları, yalnızca kullanıldığında açık oluyor. |  | 2 | 0 |
| Demiryolu ulaşımı, kullanılmıyor. |  | 1 | 0 |
| Tesiste demiryolu ulaşımı yok. |  | 0 | 0 |

d.	Su Kanalları. Değerlendirilmekte olan tesise ulaşım için kullanılan su kanalını en iyi yansıtan tanımı seçin.

| 3’ten fazla kesme noktası* var. |  | 3 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-3 kesme noktası var. |  | 2 | 0 |
| Kesme noktası yok. |  | 1 | 1 |

*Kesme Noktası - Bir suyolunun liman içinde yer alan ve hidrografik, jeolojik veya sınırlı başka özellikler dolayısıyla kolayca bloke edilebilen veya engellenebilen kesimi. Seyrüsefere elverişli kanalın genişliğine ve derinliğine, tekne trafiğinin yoğunluğuna, tekne trafiği alternatif güzergâh planlarına ve tekne trafiğini aksatacak her türlü nesne (örneğin köprü, yüksek gerilim kuleleri) hasarına gereken dikkat gösterilmeli.

5.	Tesiste hazır durumdaki veya hemen hazır duruma getirilebilecek haberleşme olanakları. Değerlendirilmekte olan tesiste kullanıma hazır durumda olan haberleşme olanaklarının en iyi tanımını seçin.

a.	Tesiste kullanıma hazır durumda veya hemen kullanıma hazır duruma getirilebilecek haberleşme olanağı?

| Var. |  | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Yok. |  | 4 | 0 |

b.	Karşılıklı Kullanılabilir Haberleşme Olanağı, tesis ile yalnızca kanun uygulatma kuruluşları (Güvenlik güçleri) arasında var.

| Güvenli değil. |  | 3 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Güvenli. |  | 2 | 2 |

c.	Karşılıklı Kullanılabilir Haberleşme Olanağı, tesis ile yerel resmi kuruluşlar, daha üst devlet kuruluşları ve kanun uygulatma kuruluşları (Emn. Md. Lüğü-Savcı vb.) arasında var.

| Güvenli değil. |  | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Güvenli. |  | 0 | 0 |

6.	Ek güvenlik kaynaklarının sürdürülebilirliği. Yerel güvenlik/kanun uygulama kaynaklarının, belirtilen tehdit seviyelerinde yardım için dışardan kuvvet çağırmadan sürdürülebileceği günlerin sayısını seçin.

a.	Yüksek tehdit. Tesis içinde yakında belli türden saldırı olacağına dair istihbarat.

| 1 gün. |  | 8 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 gün. |  | 6 | 0 |
| 7 gün. |  | 4 | 0 |
| Belirsiz. |  | 2 | 2 |

b.	Orta tehdit. Tesis alanı içinde belli türden saldırı olabileceğine dair  istihbarat.

| 1 gün. |  | 7 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 gün. |  | 5 | 0 |
| 7 gün. |  | 3 | 0 |
| Belirsiz. |  | 1 | 1 |

c.	Düşük tehdit.  Terörist / yıkıcı faaliyet olasılığına dair istihbarat.

| 1 gün. |  | 6 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 gün. |  | 4 | 0 |
| 7 gün. |  | 2 | 0 |
| Belirsiz. |  | 0 | 0 |

7.	Kolluk kuvvetlerinin müdahale süresi. Saldırı, önceden uyarı / istihbarat olmadan vuku bulmuşsa uzmanlaşmış kolluk kuvvetlerinin değerlendirilmekte olan tesise saldırıya müdahale için varmasının ne kadar zaman alacağını tahmin edin.

a.	Polis devriyesi.

| 30 dakika veya daha kısa. |  | 2 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 30-60 dakika. |  | 3 | 0 |
| 60 dakika veya daha uzun. |  | 4 | 0 |

b.	Bomba ekibi.

| 30 dakika veya daha kısa. |  | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 30-60 dakika. |  | 2 | 0 |
| 60 dakika veya daha uzun. |  | 3 | 0 |

c.	Özel Harekat Birlikleri (Askeri ya da İçişlerine bağlı)

| 30 dakika veya daha kısa. |  | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 30-60 dakika. |  | 1 | 1 |
| 60 dakika veya daha uzun. |  | 2 | 0 |

8.	Uzmanlaşmış acil durum personelinin müdahale süresi. Aşağıda belirlenen acil durum personelinin değerlendirilmekte olan tesise, kazaya / yangına müdahale için varmasının ne kadar zaman alacağını tahmin edin.

a.	İtfaiye.

| 15 dakika veya daha kısa. |  | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 15-45 dakika. |  | 2 | 0 |
| 45 dakika veya daha uzun. |  | 3 | 0 |

b.	Kirlilik müdahale ekibi.

| 15 dakika veya daha kısa. |  | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 15-45 dakika. |  | 1 | 0 |
| 45 dakika veya daha uzun. |  | 2 | 0 |

9.	Kentsel alanlara yakınlık.

a.	Değerlendirilmekte olan tesisi çevreleyen alanı yansıtan en iyi tanımı seçin.

| Nüfusu 100.000’i aşan, yoğun nüfuslu kentsel alan. |  | 7 | 7 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nüfusu 50.000 ile 100.000 arasında olan alan. |  | 6 | 0 |
| Nüfusu 50.000’den az olup kendisine en yakın 100.000’den fazla nüfuslu şehir 30 kmden daha yakında olan alan. |  | 5 | 0 |
| Nüfusu 50.000’den az olup kendisine en yakın 100.000’den fazla nüfuslu şehir 30 ile 75 km arası uzaklıkta olan alan. |  | 4 | 0 |
| Nüfusu 50.000’den az olup kendisine en yakın 100.000’den fazla nüfuslu şehir 75 ile 150 km arası uzaklıkta olan alan. |  | 3 | 0 |
| Nüfusu 50.000’den az olup kendisine en yakın 100.000’den fazla nüfuslu şehir 150 kmden daha uzak olan alan. |  | 2 | 0 |
| Alan, tecrit edilmiş durumda olup yapılanmamış kırsal bölgeyle çevrili. |  | 1 | 0 |

10.	Coğrafi konum.

a.	Değerlendirilmekte olan tesisin coğrafi konumunu en iyi yansıtan tanımı seçin.

| Boğazlar ve Askeri tesislere yakın liman |  | 8 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| İç Deniz Limanı(İzmit körfezi) |  | 6 | 0 |
| Koysal liman |  | 4 | 4 |
| Açık Deniz Limanı |  | 2 | 0 |

11.	Uluslararası sınırlara yakınlık. Değerlendirilmekte olan tesisi, 1.A. soruda saptanılan mevcut tehdit seviyesinde en iyi yansıtan tanımı seçin.

a.	Yüksek tehdit.

| 0-150 km. |  | 3 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 151-750 km. |  | 2 | 0 |
| + 750 km. |  | 1 | 0 |
| Adalar. |  | 0 | 0 |

b.	Orta tehdit.

| 0-150 km. |  | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 151-750 km. |  | 1 | 0 |
| + 750 km. |  | 0 | 0 |
| Adalar. |  | 0 | 0 |

c.	Düşük tehdit.

| 0-150 mil. |  | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 151-750 km. |  | 0 | 0 |
| + 750 km. |  | 0 | 0 |
| Adalar. |  | 0 | 0 |

Hassasiyet Değerlendirmesi : (Ort. Puan: 32)

Hassasiyet Değerlendirmesi puanı hesaplanırken yukarıdaki tablolarda 3. sütunda yer alan katsayılar kullanılır. 2. sütunda işaretlenen kutucukların karşılığı olark 3. sütunda yer alan puanlar alınır, boş bırakılan kutucuklar için sıfır değeri alınır. Yukarıdaki tablolarda yer alan tüm sorular cevaplandıktan sonra 4. sütunda yer alan sayılar toplanarak Hassasiyet Değerlendirme Puanı bulunur.

Hassasiyet Değerlendirme Puanı < 40 (Düşük Hassasiyet)

40 < Hassasiyet Değerlendirme Puanı > 60 (Orta Hassasiyet)

Hassasiyet Değerlendirme Puanı > 60 (Büyük Hassasiyet)

HASSASİYET DEĞERLENDİRMESİ SONUÇ TABLOSU

|  | Ölüm/ Yaralanma | Ekonomik Etki | Çevresel Etki | Ulusal Savunma | Sembolik Etki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Yüksek | 500 ve üzeri ölüm veya ciddi yaralanma | 5 Milyon $ ve üzeri | Ekosistemin bir bölümünün büyük bir alanda tümüyle tahrip olması | Kamu güvenliği /savunmasında kritik, uzun vadeli zaaflar yaratması | Uluslararası alanda tanınmış, ulusal önemi haiz sembollere ciddi hasarlar verilmesi |
| Orta | 100 ila 500 arası ölüm veya ciddi yaralanma | 1 ila 5 milyon $ arası | Ekosistemin bir bölümüne uzun vadeli zararlar verilmesi | Kamu güvenliği /savunmasında kısa vadeli aksamalar | Bölgesel veya yerel öneme sahip sembollere ciddi zarar verilmesi |
| Düşük | 0 ila 100 arası ölüm veya ciddi yaralanma | 0 ila 1 milyon $ arası | Ekosistem üzerinde minimal, yerel etkilere sahip küçük kirlilikler | Ciddi bir kamu güvenliği /savunması etkisi yok. | Önemli bir sembole önemsiz bir zarar gelmesi veya zarar gelmemesi |

BÖLÜM-4 : LİMAN TESİSİ GÜVENLİK DEĞERLENDİRMESİ FORMU(MSC).

(Daha önce LTGS’si onaylanmış liman tesisleri için doldurulması zorunludur. (MSC               79/WP.7/Add.1 ANNEX 4))

VOLUNTARY SELF-ASSESSMENT TOOL FOR PORT FACILITY SECURITY

LİMAN TESİSİNİN GÜVENLİĞİNE MAHSUS BAĞIMSIZ ÖZEL DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ

The following tool can be used to examine the status of ISPS Code implementation. This tool will help to identify any aspects of the ISPS Code that the port facility / port facility security officer (PFSO) or SOLAS Contracting Government can address to enhance the ISPS Code implementation process. SOLAS regulation XI-2/10 and ISPS Code section A/14.2 establish mandatory requirements for the ISPS Code implementation at a port facility. Therefore, the heading of each subsection is taken directly from ISPS Code section A/14.2.

When using this tool,  the person conducting the voluntary self-assessment should consider

SOLAS chapter XI-2, ISPS Code part A, and part B as applicable in accordance with national

legislation and as guidance.

The following section should be completed prior to completing the tool. It can be used by the PFSO, RSO or others and will help to establish an overview of the port facility’s operations.

Aşağıdaki çizelge, ISPS Kodunun yürütülmesinin (icrasının) durumunu test etmek için kullanılabilir. Bu çizelge, ISPS kodun herhangi bir durumunu tanımlamaya yardım edecektir. Liman tesisi / Liman Tesisi Güvenlik Sorumlusu (LTGS) veya SOLAS’ı imzalamış Hükümetler; ISPS kodunun yürütülmesi işlemlerini genişletmeyi söyleyebilirler, SOLAS Kural XI-2/10 ve ISPS Kod Bölüm A/14.2, bir liman tesisinde ISPS kodunun icrası için mecburi gereklilikleri tanımlar. Bu yüzden her alt bölümün başlığı doğrudan ISPS Kod Bölüm A/14.2’den alınmıştır.

Bu çizelgeyi kullanırken, bağımsız olarak özel değerlendirmeye önderlik edecek kişi SOLAS Bölüm XI-2, ISPS Kod Kısım A ve ulusal mevzuata göre uygulanabildiği kadarıyla bir rehber olarak Kısım B’yi göz önünde bulundurmalıdır.

Çizelgeyi bitirmeden önce aşağıdaki kısım tamamlanmalıdır. Bu çizelge LTGS, RSO veya diğerleri tarafından kullanılabilir ve bu çizelge liman tesisi operasyonlarının gözden geçirilmesine yardımcı olacaktır.

- PORT FACILITY OVERVIEW:

Liman Tesisine Genel Bakış

| NAME OF PORT FACILITY Liman tesisinin ismi |  |
| --- | --- |
| NAME OF OPERATOR/AUTHORITY İşleten operatorün/yetkilinin ismi |  |
| NAME OF PORT ,IF APPLICABLE (Eğer varsa) Limanın tesisinin ismi |  |
| NAME OF PFSO LTGS ismi |  |
| AVERAGE NUMBER OF SOLAS VESSELS HANDLED PER ANNUM Yıllık ortalama gemi elleçleme sayısı |  |

- PARTICULAR CHARACTERISTICS OF THE PORT FACILITY ; If Any ,Including The

Vessel Traffic, Which May Increase The Likelihood Of Being The Target Of Security Incident.

LİMAN TESİSİNE MAHSUS ÖZELLİKLER; Tekne trafiği de dahil eğer aşağıdakilerden herhangi biri var ise, güvenlik tehdidinin hedefi olma olasılığını arttırabilir.

| PASSENGER SHIPS Yolcu Gemisi |  | OTHER DANGEROUS GOODS Diğer Tehlikeli Mallar |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RO-RO/CONTAINER TERMINAL Ro-ro/Konteyner Gemisi |  | NEAR MILITARY INSTALLATIONS Askeri Tesislere Yakınlık |  |
| EXPLOSIVES Patlayıcılar |  | MILITARY VESSELS Askeri Gemi |  |
| OIL/GAS REFINERY/TERMINAL Petrol veya Gaz Rafinerisi veya Terminali |  | EMBERGATION OF MILITARY PERSONNEL OR CARGO Askeri personelin veya malzememin gemiye yüklenmesi |  |
| LPG,LNG OR PETROL STORAGE LPG, LNG veya Petrol Deposu |  | OTHER (DESCRIBE) Bunların Dışında (Tanımlayınız) |  |

Guidance for using the voluntary self-assessment tool for port facility security:

Liman tesisinin güvenliğine mahsus bağımsız özel değerlendirme çizelgesinin kullanılması kılavuzu;

- Ensure that one of the boxes is ticked for each question.

Her bir soru için kutulardan sadece bir tanesinin işaretlendiğinden emin olunuz.

- If you ticked ’yes’, but the measures/procedures are not documented in the PFSP, please enter a short description of them in the comments box.

Eğer “Evet”i işaretlediyseniz ve önlemler/işlemler LTGP’nda metne yazılmamış ise, lütfen yorum kısmına kısaca bir açıklama yazınız.

- If you tick the ‘no’ response against Part A questions, please describe the reason in the comments box.

Kısım A sorularına karşılık “Hayır”ı işaretlediyseniz, lütfen yorum kısmında nedenini açıklayınız.

  - If you ticked .other. against Part B questions, please enter a short description in the comment box.

Other. could include instances where alternative agreements or equivalent arrangements have been implemented.

Kısım B sorularına karşılık “Diğer”i işaretlediyeniz, lütfen yorum kısmına da kısaca bir açıklama yazınız. “Diğer” seçeneği, alternatif anlaşmaları veya yerine geçmiş eşdeğer mukavelelerdeki örnekleri içerebilir.

  - Please tick .other. if the question is not applicable and add n/a in the comment box.

Eğer soru uygulanabilir değil ise lütfen “diğer-other”i işaretleyiniz ve yorum kısmına N/A yazınız.

  - If alternative measures/procedures from those listed in the ISPS Code are used, please enter a short description in the comments box.

Eğer ISPS Kodunda sıralanmış olanlardan farklı önlemler/işlemler kullanılmış ise lütfen yorum kısmına kısa bir açıklama yazınız.

  - If work to implement the measures outlined in Part B or any alternative solutions is still in progress, a work schedule should be entered into the comment box.

Kısım B’de özetlenmiş önlemlerin veya farklı herhangi bir çözümün iyileştirilme çalışmaları halen devam ediyor ise yorum kısmına bir çalışma takvimi girilmelidir.

  - If there is not enough space in the comment box, assessors should continue the answer on a separate page. The relevant question number should be added in these circumstances as a reference aid.

Eğer yorum kısmında yeterli boşluk yok ise, denetçi boş bir kağıtta cevaba devam etmelidir. Bu durumda başvuruya yardımcı olmak için ilgili sorunun numarası yazılmalıdır.

  - Recommendation. boxes should be used to record any identified deficiencies and how these could be mitigated.

Herhangi bir eksikliğin tanımlanması ve bu eksikliklerin nasıl düzeltilebileceğini kaydetmek için Öneriler kısmı kullanılmalıdır.

  - The .Outcome of Voluntary Self-Assessment. box should be used to provide a brief record of the assessment process, and along with the comments in the Recommendation. boxes, form the basis for future security planning. A schedule for the implementation of recommendations should be included.

Değerlendirme işleminin kısa bir kaydını yapmak ve Öneriler kısmındaki yorumlara devam etmek ve gelecekteki güvenlik planlarına zemin hazırlamak için Bağımsız Özel Değerlendirmenin Sonuçları Kısmı kullanılmalıdır.

- ENSURING THE PERFORMANCE OF PORT FACILITY SECURITY DUTIES (ISPS CODE SECTIONS A/14.2.1. AND A/14.3.)

LİMAN TESİSİ GÜVENLİK GÖREVLERİNİN ETKİNLİĞİNİN SAĞLANMASI

PART   A

| DESCRIPTION TANIMLAMA | YES EVET | NO HAYIR | OTHER DİĞER |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Does the port facility.s means of ensuring the performance of all security duties meet the requirements set out in the PFSP for Security level 1 and 2 ? (ISPS Code section A/14.2.1) Liman tesisine ait bütün güvenlik görevlerinin etkinliğini sağlama vasıtaları, Güvenlik Seviyesi 1 ve 2 için LTGP’nda belirlenen ihtiyaçları karşılamaktamıdır? |  |  |  |
| COMMENT (YORUM) |  |  |  |

| 1.2 Has the port facility established measures to prevent weapons or any other dangerous substances and devices intended for use against persons, ships, or the port, from entering the facility? (ISPS Code section A/16.3.1) Liman tesisi, tesise girişten itibaren kişi, gemi veya limana karşı kullanılmak üzere niyetlenilen silahlar veya herhangi diğer tehlikeli materyal ve cihazların girişinin önlenmesine yönelik önlemleri sağlamış mı? |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMMENT (YORUM) |  |  |  |

| 1.3 Has the port facility established evacuation procedures in case of security threats or breaches of security? (ISPS Code section A/16.3.5) Güvenlik ihlali veya güvenlik tehditlerine karşı liman tesisi tahliye işlemlerini oluşturmuşmudur? |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMMENT (YORUM) |  |  |  |

| 1.4 Has the port facility established procedures for response to an activation of a ship security alert system? (ISPS Code section A/16.3.14) Liman tesisi bir gemi güvenlik alarm sisteminin aktif hale gelmesi durumuyla ilgili sorumluluklara ait prosedürleri tesis ettimi? |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMMENT (YORUM) |  |  |  |

PART B - ORGANIZATION OF PORT FACİLITY SECURİTY DUTIES (ISPS CODE PARAGRAPH B/16.8)

LİMAN TESİSİ GÜVENLİK GÖREVLERİNİN DÜZENLENMESİ

| 1.5 Has the port facility established the role and structure of the Security organization? (ISPS Code paragraph B/16.8.1) Güvenlik biriminin görevini ve yapısını, liman tesisi oluşturmuşmudur? |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMMENT (YORUM) |  |  |  |

| DESCRIPTION TANIMLAMA | YES EVET | NO HAYIR | OTHER DİĞER |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.6 Has the port facility established the duties and responsibilities for personnel with security roles? (ISPS Code paragraph B/16.8.2) Liman tesisi, personelin güvenlik rolleri ile birlikte görev ve sorumluluklarını belirlemişmidir? |  |  |  |
| COMMENT (YORUM) |  |  |  |

| 1.7 Has the port facility established the training requirements for personnel with security roles? (ISPS Code sections A18.1, A/18.2, A/18.3 and paragraph B/16.8.2) Liman tesisi, personelin güvenlik rolleri ile birlikte eğitim ihtiyaçlarını belirlemişmidir? |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMMENT (YORUM) |  |  |  |

| 1.8 Has the port facility established the performance measures needed to assess the individual effectiveness of personnel with security roles? (ISPS Code paragraph B/16.8.2) Liman tesisi, güvenlik rollerinin yanında personelin kişisel etkinliğini değerlendirmek için gereken performans (etkinlik) ölçümlerini oluşturmuşmudur? |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMMENT (YORUM) |  |  |  |

| 1.9 Has the port facility established their security organization.s link with other national or local authorities with security responsibilities? (ISPS Code paragraph B/16.8.3) Liman tesisi kendi güvenlik organizasyonu ile güvenlik sorumluluklarına göre diğer ulusal ve yerel otoritelerle bağlantısını tesis etmiş mi? |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMMENT (YORUM) |  |  |  |

| 1.10 Has the port facility established procedures and practices to protect security-sensitive information held in paper or electronic format? (ISPS Code paragraph B/16.8.6) Liman tesisi, kağıt kopyada veya elektronik ortamda bulunan hassas güvenlik bilgilerinin korunması için işlemler ve uygulamalar oluşturmuşmudur? |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMMENT (YORUM) |  |  |  |

| 1.11 Has the port facility established procedures to assess the continuing effectiveness of security measures and procedures? (ISPS Code paragraph B/16.8.7) Liman tesisi, güvenlik önlemlerinin ve işlemlerinin etkinliğinin sürekliliğinin değerlendirilmesine yönelik işlemleri oluşturmuşmudur? |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMMENT (YORUM) |  |  |  |

| DESCRIPTION TANIMLAMA | YES EVET | NO HAYIR | OTHER DİĞER |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.12 Has the port facility established procedures to assess Security equipment, to include identification of, and response to, equipment failure or malfunction? (ISPS Code paragraph B/16.8.7) Liman tesisi, güvenlik cihazlarının değerlendirilmesi için cihaz arızasının tanımlanması veya yanlış çalışmasına karşılık yapılacak işlemleri oluşturmuşmudur? |  |  |  |
| COMMENT (YORUM) |  |  |  |

| 1.13 Has the port facility established procedures governing submission and assessment of reports relating to possible breaches of security or security concerns? (ISPS Code paragraph B/16.8.8) Liman tesisi, olası güvenlik ihlalleri veya güvenlik sorunları ile ilgili raporların sunulması ve değerlendirilmesi işlemlerini oluşturmuşmudur? |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMMENT (YORUM) |  |  |  |

| 1.14 Has the port facility established procedures to maintain and update records of dangerous goods and hazardous substances, including their location within the port facility? (ISPS Code paragraph B/16.8.11) Liman tesisi tehlikeli maddelerin ve zararlı kimyasalların muhafazası ve liman tesisindeki yerleri de dahil kayıtlarının güncellenmesi işlemlerini oluşturmuşmudur? |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMMENT (YORUM) |  |  |  |

| 1.15 Has the port facility established a means of alerting and obtaining the services of waterside patrols and search teams, to include bomb and underwater specialists? (ISPS Code paragraph B/16.8.12) Liman tesisi, bomba ve sualtı uzmanlarının da dahil olduğu arama takımları ve kıyı devriye hizmetlerini temin etmek ve harekete geçirmek için bir yöntem oluşturmuşmudur? |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMMENT (YORUM) |  |  |  |

| 1.16 Has the port facility established procedures for assisting, when requested, Ship Security Officers in confirming the identity of those seeking to board the ship? (ISPS Code paragraph B/16.8.13) Gemiye binmek isteyenlerin araştırılırken kimlikleri teyit etmekte olan GGZ’ne gerektiğinde yardımcı olacak işlemleri liman tesisi oluşturmuşmudur? |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMMENT (YORUM) |  |  |  |

| 1.17 Has the port facility established the procedures for facilitating shore leave for ship.s crew members or personnel changes? (ISPS Code paragraph B/16.8.14) Liman tesisi gemi mürettebatının karaya çıkışını veya personel değişimlerini kolaylaştıran işlemleri oluşturmuşmudur? |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMMENT (YORUM) |  |  |  |

| DESCRIPTION AÇIKLAMA | YES EVET | NO HAYIR | OTHER DİĞER |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.18 Has the port facility established the procedures for facilitating visitor access to the ship, to include representatives of seafarers. welfare and labour organizations? (ISPS Code paragraph B/16.8.14) Liman tesisi gemi adamlarının, sağlıkçıların ve işçi kuruluşlarının temsilcilerinin de dahil olduğu ziyaretçilerin gemiye erişimlerini kolaylaştıran işlemleri oluşturmuşmudur? |  |  |  |
| COMMENT (YORUM) |  |  |  |

2. CONTROLLING ACCESS TO THE PORT FACILITY (ISPS CODE SECTIONS A/14.2.2, A/14.2.1 AND A/14.3)

LİMAN TESİSİNE GİRİŞİN KONTROLÜ

PART –A

| DESCRIPTION AÇIKLAMA | YES EVET | NO HAYIR | OTHER DİĞER |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 Does the port facility.s means of controlling access to the port facility meet the requirements set out in the PFSP for security level 1 and 2? Liman tesisine girişin kontrolü hususunda Güvenlik Seviyesi 1 ve 2 için LTGP’nda belirlenen ihtiyaçları liman tesisi karşılamaktamıdır? |  |  |  |
| COMMENT (YORUM) |  |  |  |

PART B -  ESTABLISH FACILITY SECURITY MEASURES (ISPS CODE PARAGRAPHS B/16.10 AND B/16.19.1)

TESİSİN GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİN OLUŞTURULMASI

| DESCRIPTION AÇIKLAMA | YES EVET | NO HAYIR | OTHER DİĞER |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2 Has the port facility identified the appropriate location(s) where security measures can be applied to restrict or prohibit access. These should include all access points identified in the PFSP at security level 1 and 2? (ISPS Code paragraphs B/16.11, B/16.19.1) Girişi kısıtlamak veya yasaklamak için liman tesisi, güvenlik önlemlerinin uygulanabileceği uygun yerleri belirlemişmidir? Bunlar güvenlik seviyesi 1 ve 2 için LTGP’nda belirlenmiş tüm giriş noktalarını içermelidir. |  |  |  |
| COMMENT (YORUM) |  |  |  |

| 2.3 Does the port facility specify the type of restrictions or prohibitions, and the means of enforcement to be applied at all access points identified in the PFSP at security level 1 and 2? (ISPS Code paragraphs B/16.11 B/16.19.2, B/16.19.3) Güvenlik seviyesi 1 ve 2 için LTGP’nda belirlenmiş tüm giriş noktalarında uygulanabilecek yasakların veya sınırlamaların ve zorlayıcı vasıtaların tipini liman tesisi belirlemişmidir? |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMMENT (YORUM) |  |  |  |

| DESCRIPTION AÇIKLAMA | YES EVET | NO HAYIR | OTHER DİĞER |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.4 Has the port facility established measures to increase the frequency of searches of people, personal effects, and vehicles at security level 2? (ISPS Code paragraph B/16.19.4) Liman tesisi, güvenlik seviyesi 2’de kişilerin, kişisel eşyaların ve araçların aranma sıklığını arttımak için önlemler oluşturmuşmudur? |  |  |  |
| COMMENT (YORUM) |  |  |  |

| 2.5 Has the port facility established measures to deny access to visitors who are unable to provide verifiable justification for seeking access to the port facility at security level 2 (ISPS Code paragraph B/16.19.5) Liman tesisi, güvenlik seviyesi 2’de liman tesisine girmek için kimliğini ispatlayamayan ziyaretçilerin girişlerinin geri çevrilmesi için önlemler oluşturmuşmudur? |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMMENT (YORUM) |  |  |  |

PART B - ESTABLISH SECURITY MEASURES FOR INDIVIDUALS (ISPS CODE PARAGRAPH B/16.12)

BİREYSEL GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİN OLUŞTURULMASI

| 2.6 Has the port facility established the means of identification required to access and remain unchallenged within the port facility? (ISPS Code paragraph B/16.12) Giriş için gereken tanıtım kartları ve tesiste kimlik sorulmaksızın kalınmasının vasıtalarını liman tesisi oluşturmuşmudur? |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMMENT (YORUM) |  |  |  |

| 2.7 Does the port facility have the means to differentiate the identification of permanent, temporary, and visiting individuals? (ISPS Code paragraph B/16.12) Liman tesisi, şahısların sürekli, geçici veya ziyaret amaçlı tanımlanması imkanına sahipmidir? |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMMENT (YORUM) |  |  |  |

| 2.8 Does the port facility have the means to verify the identity and legitimacy of passenger boarding passes, tickets, etc? (ISPS Code paragraph B/16.12) Yolcu biniş kartları, biletleri vs tanımlanmasının ve geçerliliğinin ispatlanmasının vasıtalarına liman tesisi sahipmidir? |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMMENT (YORUM) |  |  |  |

| DESCRIPTION AÇIKLAMA | YES EVET | NO HAYIR | OTHER DİĞER |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.9 Has the port facility established provisions to ensure that the identification systems are regularly updated? (ISPS Code paragraph B/16.12) Liman tesisi, kimlik sistemlerini düzenli olarak güncellemeyi sağlayacak hazırlıkları oluşturmuşmudur? |  |  |  |
| COMMENT (YORUM) |  |  |  |

| 2.10 Has the port facility established provisions to facilitate disciplinary action against those whom abuse the identification system procedures? (ISPS Code paragraph B/16.12) Liman tesisi, kimlik sistemi işlemlerini suistimal edenlere karşı disiplin eylemleri uygulama hazırlıkları oluşturmuşmudur? |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMMENT (YORUM) |  |  |  |

| 2.11 Has the port facility created procedures to deny access and report all individuals who are unwilling or unable to establish their identity or purpose for visit to the PFSO and to the national or local authorities? (ISPS Code paragraph B/16.13) Liman tesisi, kimliğini kanıtlamaya istekli olmayan veya kanıtlayamayan veya ziyaret nedenlerini doğrulayamayan bütün şahısların girişlerinin geri çevrilmesi ve LTGS’na ve ulusal veya yerel yetkililere raporlanması için işlemler yaratmışmıdır? |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMMENT (YORUM) |  |  |  |

PART B - SEARCH LOCATIONS (ISPS CODE PARAGRAPH B/16.14)

ARAMA BÖLGELERİ

| 2.12 Has the port facility identified a location(s) for searches of persons, personal effects, and vehicles that facilitates continuous operation, regardless of prevailing weather conditions? (ISPS Code paragraph B/16.14) Liman tesisi, kişilerin, kişisel eşyaların ve araçların hava koşullarından etkilenmeksizin sürekli olarak aranmasına imkan verecek şekilde bir alan belirlemişmidir? |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMMENT (YORUM) |  |  |  |

| 2.13 Does the port facility have procedures established to directly transfer persons, personal effects, or vehicles subjected to search to the restricted holding, embarkation, or vehicle loading area? (ISPS Code paragraph B/16.14) Liman tesisi, aramadan geçmiş hem kişilerin, hem kişisel eşyaların hem de araçların; kısıtlanmışların tutulduğu alana, gemiye sevk edilenlerin bulunduğu alana veya araç yükleme alanına doğrudan ilerlemesini sağlayacak işlemlere sahipmidir? |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMMENT (YORUM) |  |  |  |

| 2.14 Has the port facility established separate locations for embarking and disembarking passengers, ship.s personnel, and their effects to ensure that unchecked persons do not come in contact with checked persons? (ISPS Code paragraph B/16.15) Kontrol edilmeyen kişilerin kontrol edilmiş kişilerle temas etmediğinden emin olmak için gemiye binen ve gemiden inen yolcular, gemi mürettebatı ve onların eşyaları için liman tesisi ayrı ayrı yerler oluşturmuşmudur? |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMMENT (YORUM) |  |  |  |

| 2.15 Does the PFSP establish the frequency of application of all Access controls? (ISPS Code paragraph B/16.16) LTGP’nda bütün giriş kontrollerinin uygulama sıklığı belirlenmişmidir? |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMMENT (YORUM) |  |  |  |

PART B - ESTABLISH CONTROL POINTS (ISPS CODE PARAGRAPH B/16.17)

KONTROL NOKTALARININ OLUŞTURULMASI

| 2.16 Does the PFSP establish control points for restricted areas bounded by fencing or other barriers to a standard which is approved by the national government? (ISPS Code paragraph B/16.17.1) Ulusal hükümet tarafından onaylanmış bir standarttaki çit veya diğer bariyerler ile çevrilmiş kısıtlı alanlar için LTGP’nda kontrol noktaları oluşturulmuşmudur? |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMMENT (YORUM) |  |  |  |

| 2.17 Does the PFSP establish the identification of and procedures to control access points not in regular use which should be permanently closed and locked? (ISPS Code paragraph B/16.17.7) Sürekli olarak kapalı ve kilitli bulundurulması gereken, düzenli olarak kullanılmayan giriş noktalarının LTGP’nda tanımlanması ve kontrol işlemleri oluşturulmuşmudur? |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMMENT (YORUM) |  |  |  |

3. MONITORING OF THE PORT FACILITY, İNCLUDING ANCHORING AND BERTHING AREA(S) (ISPS CODE  SECTİONS A/14.2.3 AND A/14.3)

DEMİRLEME VE YANAŞMA ALANLARI DA DAHİL LİMAN TESİSİNİN İZLENMESİ

PART –A

| DESCRIPTION AÇIKLAMA | YES EVET | NO HAYIR | OTHER DİĞER |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 Does the facility.s means of monitoring the port facility, including berthing and anchorage area(s) meet the requirements set out in the PFSP for security level 1 and 2? Yanaşma ve demirleme alanları dahil tesisin tamamını izleme araçları, güvenlik seviyesi 1 ve 2 için LTGP’nda belirlenmiş gereklilikleri karşılamaktamıdır? |  |  |  |
| COMMENT (YORUM) |  |  |  |

PART B - SCOPE OF SECURITY MONITORING (ISPS CODE PARAGRAPH B/16.49)

GÜVENLİK GÖZETLEMESİNİN KAPSAMI

| DESCRIPTION AÇIKLAMA | YES EVET | NO HAYIR | OTHER DİĞER |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2 Does the port facility have the capability to continuously monitor on land and water the port facility and its nearby approaches? (ISPS Code paragraph B/16.49) Yaklaşma suları da dahil tesisin tamamının kara ve deniz tarafının sürekli olarak izlenmesi olanağına Liman tesisi sahipmidir? |  |  |  |
| COMMENT (YORUM) |  |  |  |

| 3.3 Which of the following means are employed to monitor the port facility and nearby approaches? (ISPS Code paragraph B/16.49) Liman tesisi ve yaklaşma sularının izlenmesine yönelik aşağıdaki hangi araçlar kullanılmaktadır? A. Patrols by security guards (Güvenlik görevlilerinin devriyeleri) B. Patrols by security vehicles (Güvenlik araçlarının devriyeleri) C. Patrols by watercraft ( bot ile devriye) D. Automatic intrusion-detection devices (otomatik arama /algılama cihazları) E. Surveillance equipment (gözetleme ekipmanları) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A |  |  |
|  | B |  |  |
|  | C |  |  |
|  | D |  |  |
| COMMENT (YORUM) | E |  |  |

| 3.4 If automatic intrusion-detection devices are employed, do they activate an audible and/or visual alarm(s) at a location(s) that is continuously monitored? (ISPS Code paragraph B/16.50) Eğer otomatık arama-algılama cihazları kullanılıyorsa, devamlı gözetlemenin olduğu alanlarda sesli ve görsel alarmlar çalışır durumdamıdır? |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMMENT (YORUM) |  |  |  |

| 3.5 Does the PFSP establish procedures and equipment needed at each security level? (ISPS Code paragraph B/16.51) Liman tesisi, her güvenlik seviyesinde gerekli işlemleri ve cihazları sağlamışmıdır? |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMMENT (YORUM) |  |  |  |

| DESCRIPTION AÇIKLAMA | YES EVET | NO HAYIR | OTHER DİĞER |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.6 Has the port facility established measures to increase the Security measures at security level 1 and 2 (ISPS Code paragraphs B/16.51, B/16.53.1, B/16.53.2 and B/16.53.3) Güvenlik seviyesi 1 ve 2’de güvenlik önlemlerinin artırılması için liman tesisi gerekli tedbirleri almışmıdır? A. Increase intensity and coverage of lighting and surveillance equipment (Aydınlatma ve gözetleme cihazlarının yoğunluğunun ve kapsama alanının arttırılması) B. Increase frequency of foot, vehicle & waterborne patrols (Yaya, araç ve deniz devriyesi sıklığının arttılması) C. Assign additional personnel (ek personel ataması) D. Surveillance (dikkatli gözetleme ) |  |  |  |
|  | A |  |  |
|  | B |  |  |
|  | C |  |  |
|  | D |  |  |
| COMMENT (YORUM) |  |  |  |

| 3.7 Does the PFSP establish procedures and equipment necessary to ensure that monitoring equipment will be able to perform continually, including consideration of the possible effects of weather or power disruptions? (ISPS Code paragraph B/16.51) Olası hava koşullarını veya elektrik kesintilerini de dikkate alarak, gözetleme cihazlarının kesintisiz çalışabilmesini sağlamak için gerekli işlemler ve donanım LTGP’nda oluşturulmuşmudur? |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMMENT (YORUM) |  |  |  |

PART B - ILLUMINATION AT PORT FACILITY  (ISPS CODE SECTİON A/14.3 AND

PARAGRAPH B/16.49.1)

LİMAN TESİSİNİN AYDINLATILMASI

| 3.8 Does the port facility have adequate illumination, to allow for detection of unauthorized persons at or approaching access points, the perimeter, restricted areas and ships, at all times including the night hours and periods of limited visibility? (ISPS Code paragraph B/16.49.1) Gece saatleri ve yetersiz görüş mesafesi olduğu zamanlar da dahil bütün gün sürekli olarak; giriş noktasına, kısıtlı alanlara ve gemilere yetkisiz kişilerin yaklaşımının saptanmasına olanak verecek şekilde liman tesisi uygun bir aydınlatmaya sahipmidir? |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMMENT (YORUM) |  |  |  |

4. MONITORING OF RESTRICTED AREAS (ISPS CODE SECTİONS A/14.2.4 AND A/14.3)

SINIRLI ALANLARIN İZLENMESİ

PART –A

| DESCRIPTION AÇIKLAMA | YES EVET | NO HAYIR | OTHER DİĞER |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 Does the port facility.s means of limiting and monitoring access to restricted areas meet the requirements of the PFSP for security level 1 and 2? (ISPS Code sections A/14.2.4 and A/14.3) Liman tesisinin sınırlı alanları için girişi kısıtlama ve izleme vasıtaları, Güvenlik seviyesi 1 ve 2 için LTGP’ndaki gereklilikleri karşılamaktamıdır? |  |  |  |
| COMMENT (YORUM) |  |  |  |

PART B - ESTABLISHMENT OF RESTRICTED AREAS (ISPS CODE PARAGRAPH B/16.21)

SINIRLI ALANLARIN KURULMASI

| DESCRIPTION AÇIKLAMA | YES EVET | NO HAYIR | OTHER DİĞER |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2 Are restricted areas identified within the port facility? (ISPS Code paragraph B/16.21) Liman tesisi içinde sınırlı alanlar belirlenmişmidir? |  |  |  |
| COMMENT (YORUM) |  |  |  |

| 4.3 Which of the following elements are identified for restricted areas in the PFSP? (ISPS Code paragraph B/16.21) Aşağıdaki seçeneklerden hangileri, LTGP’nda sınırlı alanlar olarak tanımlanmıştır? A. Extent of area (Alanın kapsamı) B. Times of application (uygulama zamanı) C. Security measures to control access to areas (Alanlara girişi kontrol etmek için güvenlik önlemleri) D. Security measures to control activities within areas (Alan içindeki faaliyetleri kontrol etmek için güvenlik önlemleri) E. Measures to ensure restricted areas are swept before and after establishment (Sınırlı alanların oluşturulmasından önce ve oluşturulduktan sonra, arandığından emin olmak için önlemler) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A |  |  |
|  | B |  |  |
|  | C |  |  |
|  | D |  |  |
|  | E |  |  |
| COMMENT (YORUM) |  |  |  |

PART B - SECURITY MEASURES (ISPS CODE PARAGRAPH B/16.22)

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

| 4.4 Are restricted areas clearly marked, indicating that access to the area is restricted and that unauthorized presence constitutes a breach of security? (ISPS Code paragraph B/16.23) Bu alanlara girişin kısıtlandığı ve yetkisiz şekilde burada bulunmanın bir güvenlik ihlali olacağını gösterecek şekilde sınırlı alanlar açıkça işaretlenmişmidir? |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMMENT (YORUM) |  |  |  |

| 4.5 Are measures established to control access by individuals to restricted areas? (ISPS Code paragraph B/16.22.1) Sınırlı alanlara kişilerin girişlerini kontrol etmek için önlemler oluşturulmuşmudur? |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMMENT (YORUM) |  |  |  |

| 4.6 Does the port facility have the means to ensure that passengers do not have unsupervised access to restricted areas? (ISPS Code paragraph B/16.12) Liman tesisi, yolcuların refakatsiz olarak sınırlı alanlara girişini önlemeyi sağlayacak araçlara sahipmidir? |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMMENT (YORUM) |  |  |  |

| DESCRIPTION AÇIKLAMA | YES EVET | NO HAYIR | OTHER DİĞER |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.7 Are measures established to control the entry, parking, loading, and unloading of vehicles? (ISPS Code paragraph B/16.22.2) Araçların girişini, park etmesini, yüklenmesini veya boşaltılmasını kontrol edecek önlemler oluşturulmuşmudur? |  |  |  |
| COMMENT (YORUM) |  |  |  |

| 4.8 Are measures established to control movement and storage of cargo and ship.s stores? (ISPS Code paragraph B/16.22.3) Yük ve gemi kumanyasının yer değiştirmesi ve depolanmasını kontrol etmek için önlemler oluşturulmuşmudur? |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMMENT (YORUM) |  |  |  |

| 4.9 Are measures established to control unaccompanied baggage or personal effects? (ISPS Code paragraph B/16.22.4) Sahipsiz bagaj ve kişisel eşyaların kontrolü için önlemler oluşturulmuşmudur. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMMENT (YORUM) |  |  |  |

| 4.10 If automatic intrusion-detection devices are installed, do they alert a control centre capable of responding to the alarm? (ISPS Code paragraph B/16.24) Eğer otomatik zorla giriş tespit aygıtları kurulmuş ise, bu aygıt alarmla harekete geçme olanağına sahip bir kontrol merkezine uyarı vermektemidir? |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMMENT (YORUM) |  |  |  |

| 4.11 Which of the following security measures are utilized to control access to restricted areas? (ISPS Code paragraph B/16.27) Aşağıdaki güvenlik önlemlerinin hangisinden sınırlı alanlara girişi kontrol etmek için yararlanılmaktadır? A. Permanent or temporary barriers to surround restricted area Sınırlı alanları çevrelemek için daimi veya geçici bariyerler B. Access points controlled by security guards when in use Faaliyette olduğunda güvenlik görevlilerince kontrol edilen giriş noktaları C. Access points that can be locked or barred when not in use Faaliyette olmadığında kilitlenebilen veya kapatılabilen giriş noktaları D. Use of passes to indicate a person.s authorization for access Giriş için kişisel bir yetki gösteren geçiş kartlarının kullanımı E. Marking of vehicles that are allowed access Geçişine izin verilmiş araçların işaretlenmesi F. Use of guards and patrols Nöbetçilerin ve devriyelerin kullanımı G. Use of automatic intrusion-detection devices or surveillance equipment and systems Otomatik zorla giriş tespit aygıtlarının veya gözetleme cihaz ve sistemlerinin kullanılması H. Control of vessel movement in vicinity of ships using port facility Liman tesisini kullanmakta olan gemilerin civarındaki tekne hareketlerinin kontrolü |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A |  |  |
|  | B |  |  |
|  | C |  |  |
|  | D |  |  |
|  | E |  |  |
|  | F |  |  |
|  | G |  |  |
|  | H |  |  |
| COMMENT (YORUM) |  |  |  |

| DESCRIPTION AÇIKLAMA | YES EVET | NO HAYIR | OTHER DİĞER |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.12 Has the port facility established measures to enhance the security of restricted areas for security level 2? (ISPS Code paragraph B/16.28) Güvenlik seviyesi 2’de sınırlı alanların emniyetini sağlamak için liman tesisi önlemler oluşturmuşmudur? A. Enhance barriers Bariyerlerin artırılması B. Reduce access points Giriş noktalarının azaltılması C. Enhance control of access points Giriş noktalarının kontrolunun artırılması D. Restrict parking Park etmenin kısıtlanması E. Control movement within İçeride hareketlerin kontrolu F. Continuously monitorring Sürekli izleme G. Enhance frequency of patrols Devriyelerin sıklığının artırılması H. Limiting access to spaces adjacent to ship Gemilere bitişik alanlara girişin sınırlanması |  |  |  |
|  | A |  |  |
|  | B |  |  |
|  | C |  |  |
|  | D |  |  |
|  | E |  |  |
|  | F |  |  |
|  | G |  |  |
|  | H |  |  |
| COMMENT (YORUM) |  |  |  |

| 4.13 Has the port facility established measures to enhance the effectiveness of barriers, reduce access points, and enhance access control for restricted areas at security level 2 (ISPS Code paragraph B/16.28)) Güvenlik seviyesi 2’de bariyerlerin etkinliğinin arttırılması, giriş noktalarının azaltılması ve sınırlı alanlara giriş kontrolünün arttırılması tedbirlerini liman tesisi oluşturmuşmudur? |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMMENT (YORUM) |  |  |  |

5. SUPERVISING THE HANDLING OF CARGO (ISPS CODE SECTİONS A/14.2.5 AND A/14.3)

YÜKLERİN ELLEÇLENMESİNE NEZARET ETME

PART –A

| DESCRIPTION AÇIKLAMA | YES EVET | NO HAYIR | OTHER DİĞER |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 Does the port facility.s means of supervising the handling of cargo meet the requirements identified in the PFSP for security level 1 and 2? Liman tesisinin yük elleçlemeye nezaret vasıtaları, güvenlik seviyesi 1 ve 2 için LTGP’nda belirlenmiş ihtiyaçları karşılamaktamıdır? |  |  |  |
| COMMENT (YORUM) |  |  |  |

PART B - PREVENT TAMPERING (ISPS CODE PARAGRAPH B/16.30.1)

KARIŞTIRMANIN ÖNLENMESİ

| 5.2 Are measures employed to routinely monitor the integrity of cargo, including the checking of seals, upon entry to the port facility and whilst stored in the port facility at security level 1 and 2? (ISPS Code paragraph B/16.32.1) Güvenlik Seviyesi 1 ve 2 için; liman tesisine girişte ve liman tesisi içinde depolandığında mühürlerin kontrolü de dahil yükün bütünlüğünün düzenli olarak izlenmesi önlemleri kullanılmaktamıdır? |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMMENT (YORUM) |  |  |  |

| DESCRIPTION AÇIKLAMA | YES EVET | NO HAYIR | OTHER DİĞER |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.3 Are measures employed to routinely monitor cargo transport units prior to and during cargo handling operations? (ISPS Code paragraph B/16.32.1) Yük elleçleme operasyonu öncesinde ve esnasında yük taşıma ünitelerinin düzenli olarak izlenmesıne yönelik önlemler kullanılmaktamıdır? |  |  |  |
| COMMENT (YORUM) |  |  |  |

| 5.4 Which of the following means are employed to conduct cargo checking? (ISPS Code paragraph B/16.33) Aşağıdaki vasıtalardan hangisi yükün kontrolünü yapmak için kullanılmaktadır? A. Visual exam ( görsel test) B. Physical exam (fiziki test) C. Scanning or detection equipment (tarama veya algılama ekipmanları) D. Other mechanical means (Diğer mekanik araçlar) E. Dogs (köpekler) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A |  |  |
|  | B |  |  |
|  | C |  |  |
|  | D |  |  |
| COMMENT (YORUM) | E |  |  |

| 5.5 Are restricted areas designated to perform inspections of cargo transport units if a container seal appears to have been compromised? (ISPS Code paragraph B/16.32.4) Eğer bir konteynerin mührü sağlam gibi görünüyor ise, yük taşıma ünitelerinin denetimini yapacak şekilde sınılır alanlar tasarlanmışmıdır? |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMMENT (YORUM) |  |  |  |

| 5.6 Has the port facility established measures to intensity checks to ensure that only documented cargo enters the facility, and if necessary, is only stored on a temporary basis at security level 2? (ISPS Code paragraph B/16.35.2) Güvenlik seviyesi 2’de sadece belgeleri tamamlanmış yükün tesise girmesini ve eğer gerekli ise sadece geçici olarak depolanmasını sağlamak için liman tesisi sıkı kontrol önlemleri oluşturmuşmudur? |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMMENT (YORUM) |  |  |  |

| 5.7 Has the port facility established measures to intensify vehicle searches, the frequency and detail of examining cargo seals, and other tampering prevention methods at security level 2? (ISPS Code paragraph B/16.35.3) Güvenlik seviyesi 2’de araçların sıkı kontrolü, yük mühürlerinin muayenesinin sıklığı ve ayrıntısı ve diğer karıştırmayı önleme yöntemlerini sağlamak için liman tesisi gerekli tedbirleri almışmıdır? |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMMENT (YORUM) |  |  |  |

PART B - PREVENTING THE ACCEPTANCE OF UNAUTHORIZED CARGO (ISPS CODE PARAGRAPH B/16.30.2)

GEÇERSİZ YÜKLERİN KABULUNE ENGEL OLUNMASI

| DESCRIPTION AÇIKLAMA | YES EVET | NO HAYIR | OTHER DİĞER |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.8 Are cargo delivery orders or equivalent cargo documentation verified before acceptance? (ISPS Code paragraph B/16.32.2) Yükün kabulünden önce sevk irsaliyesinin veya eşdeğerde başka yük evrakının doğruluğu kontrol edilmişmidir? |  |  |  |
| COMMENT (YORUM) |  |  |  |

| 5.9 Are procedures utilized to randomly or selectively search vehicles at facility access points? (ISPS Code paragraph B/16.32.3) Tesise giriş noktalarında, araçları rastgele veya seçerek arayacak işlemler uygulanıyormu? |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMMENT (YORUM) |  |  |  |

PART B - INVENTORY CONTROL (ISPS CODE PARAGRAPH B/16.31)

ENVANTER KONTROLU

| 5.10 Are inventory control procedures employed at facility access points? (ISPS Code paragraph B/16.31) Tesis giriş noktalarında envanter (giriş/çıkış defteri) kontrol işlemleri oluşturulmuşmudur? |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMMENT (YORUM) |  |  |  |

| 5.11 Are means of identification used to determine whether cargo inside the port facility awaiting loading has been either checked and accepted or temporarily stored in a restricted area? (ISPS Code paragraph B/16.31 Liman tesisi içerisinde yüklenmek için bekleyen yükün kontrol edilip kabul edildiği veya sınırlı alana geçici olarak stoklandığını belirlemek için tanımlama vasıtaları kullanılıyormu? |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMMENT (YORUM) |  |  |  |

6. SUPERVISING THE HANDLING OF SHIPS STORES (ISPS CODE SECTIONS A/14.2.6 AND A/14.3)

GEMİ KUMANYASININ ELLEÇLENMESİNE NEZARET ETME

PART –A

| DESCRIPTION AÇIKLAMA | YES EVET | NO HAYIR | OTHER DİĞER |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 Does the port facility.s means of supervising the handling of ship.s stores meet the requirements identified in the PFSP at security level 1 and 2? (ISPS Code section A/14.2.6) Liman tesisine ait gemi kumanyasının elleçlenmesine nezaret etme vasıtaları, güvenlik seviyesi 1 ve 2 için LTGP’ndaki tanımlama gerekliliklerini karşılamaktamıdır? |  |  |  |
| COMMENT (YORUM) |  |  |  |

PART B - SHIPS STORES SECURITY MEASURES (ISPS CODE PARAGRAPH B/16.38)

GEMİ KUMANYASI GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

| DESCRIPTION AÇIKLAMA | YES EVET | NO HAYIR | OTHER DİĞER |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.2 Are ship.s stores examined to ensure package integrity at security level 1 and 2? (ISPS Code paragraphs B/16.38.1 and B/16.42.1) Güvenlik seviyesi 1 ve 2’de paketlerin bütünlüğününden emin olmak için gemi kumanyası incelenmektemidir? |  |  |  |
| COMMENT (YORUM) |  |  |  |

| 6.3 Are procedures established to ensure that no ship.s stores are accepted into the port facility without checking at security level 1 and 2? (ISPS Code paragraphs B/16.38.2 and B/16.42.2) Güvenlik seviyesi 1 ve 2’de kontrol edilmemiş hiçbir gemi kumanyasının liman tesisine kabul edilmemesini sağlayacak işlemler oluşturulmuşmudur? |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMMENT (YORUM) |  |  |  |

| 6.4 Which of the following means are employed to inspect ship.s stores? (ISPS Code paragraph B/16.41) Aşağıdaki yöntemlerden hangileri, gemi kumanyasının gözetimi için kullanılmaktadır? A. Visual exam ( görsel test) B. Physical exam (fiziki test) C. Scanning or detection equipment (tarama veya algılama ekipmanları) D. Other mechanical means (Diğer mekanik araçlar) E. Dogs (köpekler) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A |  |  |
|  | B |  |  |
|  | C |  |  |
|  | D |  |  |
| COMMENT (YORUM) | E |  |  |

| 6.5 Are procedures established to prevent the tampering of ship.s stores? (ISPS Code paragraph B/16.38.3) Gemi kumanyasının karıştırılmasını önleyecek işlemler oluşturulmuşmudur? |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMMENT (YORUM) |  |  |  |

| 6.6 Are ship.s stores deliveries preceded with an advanced notification of load composition, driver information, and vehicle registration? (ISPS Code paragraph B/16.40.2) Yükün içeriğinin, sürücü bilgilerinin ve araç ruhsatının önceden bildirilmesiyle gemi kumanyasının teslimatı yapılıyormu? |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMMENT (YORUM) |  |  |  |

| 6.7 Are unscheduled deliveries of ship.s stores declined access to the port facility? (ISPS Code paragraph B/16.38.4) Planlanmamış gemi kumanyası teslimatları, liman tesisine girişte red edilmektemidir? |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMMENT (YORUM) |  |  |  |

| DESCRIPTION AÇIKLAMA | YES EVET | NO HAYIR | OTHER DİĞER |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.8 Are there procedures in place to prevent ships. stores being accepted unless ordered? Are manifests and order documentation validated prior to allowing then into the port facility at security level 1 and 2? (ISPS Code paragraph B/16.38.4) Sipariş edilmemiş gemi kumanyasının kabulünü önlemek için işlemler varmıdır? Seviye 1 ve 2’de limana girişine izin vermeden önce bildirim ve sevk irsaliyesi doğrulanıyormu? (teyit ediliyormu). |  |  |  |
| COMMENT (YORUM) |  |  |  |

| 6.9 Are searches of vehicles delivering ship.s stores performed prior to entry into the port facility? (ISPS Code paragraph B/16.38.5) Gemi kumanyasının teslimat aracının aranması, liman tesisine girmeden önce yapılmaktamıdır? |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMMENT (YORUM) |  |  |  |

| 6.10 Are escorts provided for ship.s stores delivery vehicles within the port facility at security level 1 and 2? (ISPS Code paragraphs B/16.38.6 and B/16.42.4) Güvenlik seviyesi 1 ve 2’de liman tesisi içindeki gemi kumanyası teslimat araçları için eskort (refakat aracı) sağlanmaktamıdır? |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMMENT (YORUM) |  |  |  |

| 6.11 Does the port facility increase the use of scanning/detection equipment mechanical devices, or dogs at security level 2? (ISPS Code paragraph B/16.14.2) Güvenlik seviyesi 2’de tarama/algılama cihazlarının, mekanik cihazların veya köpeklerin kullanımı liman tesisi tarafından arttırılmaktamıdır? |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMMENT (YORUM) |  |  |  |

7. ENSURING SECURITY COMMUNICATION IS READILY AVAILABLE (ISPS CODE SECTİONS A/14.2.7 AND A/14.3)

GÜVENLİK İLETİŞİMİNİN KOLAYLIKLA KULLANILABİLMESİNİN SAĞLANMASI

PART –A

| DESCRIPTION AÇIKLAMA | YES EVET | NO HAYIR | OTHER DİĞER |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1 Do the port facility.s communication equipment and procedures meet the requirements identified in the PFSP at security level 1 and 2? (ISPS Code section A/14.2.7) Liman tesisinin iletişim cihazları ve işlemleri, güvenlik seviyesi 1 ve 2 için LTGP’nda tanımlanmış ihtiyaçları karşılamaktamıdır? |  |  |  |
| COMMENT (YORUM) |  |  |  |

PART B - EFFECTIVENESS OF COMMUNICATİON EQUIPMENT AND PROCEDURES (ISPS CODE

PARAGRAPH B/16.8.4)

İLETİŞİM CİHAZLARININ ve İŞLEMLERİNİN ETKİNLİĞİ

| DESCRIPTION AÇIKLAMA | YES EVET | NO HAYIR | OTHER DİĞER |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.2 Is the port facility equipped with auxiliary communication systems for both internal and external communications that are readily available regardless of security level, weather conditions or power disruptions at security level 1 and 2? (ISPS Code paragraph B/16.8.4) Güvenlik seviyesi 1 ve 2’de, güvenlik seviyesine, hava durumuna veya elektrik kesilmesine bakılmaksızın, hem dahili ve hem de harici haberleşmelerde kolaylıkla kullanılabilecek şekilde, liman tesisi yedek haberleşme sistemleri ile donatılmışmıdır? |  |  |  |
| COMMENT (YORUM) |  |  |  |

| 7.3 Are security personnel trained on communication equipment to ensure efficiency? (ISPS Code paragraph B/16.8.4) Güvenlik görevlileri, iletişim cihazlarını etkin şekilde kullanmaları için eğitilmişlermidir? |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMMENT (YORUM) |  |  |  |

| 7.4 Are telephone numbers for key personnel accurate and routinely validated? (ISPS Code paragraph B/16.8.4) Önemli kişilerin telefon numaraları doğrumudur ve düzenli olarak doğrulanıyormu? |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMMENT (YORUM) |  |  |  |

| 7.5 Are procedures in place to ensure that port facility communication systems and equipment are serviced and maintained? (ISPS Code paragraph B/16.8.4) Liman tesisi iletişim sistemlerinin ve cihazlarının yerinde bakım ve onarımının yapılması için işlemler mevcutmudur? |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMMENT (YORUM) |  |  |  |

| 7.6 Has the port facility established procedures and means for the PFSO to effectively disseminate changes in the security level at the port facility or with a vessel interfacing with the port? (ISPS Code paragraph B/16.8.4) Liman tesisinin veya limandaki bir teknenin güvenlik seviyesindeki değişimleri LTGS’nun etkili şekilde yayımlaması için, gerekli işlemleri ve vasıtaları liman tesisi oluşturmuşmudur? |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMMENT (YORUM) |  |  |  |

PART B - PROTECTION OF COMMUNICATION EQUIPMENT AND FACILITIES

(ISPS CODE PARAGRAPH B/16.8.5)

İLETİŞİM CİHAZLARININ ve TESİSLERİNİN KORUNMASI

| 7.7 Are security procedures established to protect radio, telecommunication equipment and infrastructure, and computer systems? (ISPS Code paragraph B/16.8.5) Telsiz, iletişim cihazları ve altyapısı ve bilgisayar sistemlerinin korunması için emniyet işlemleri oluşturulmuşmudur? |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMMENT (YORUM) |  |  |  |

| DESCRIPTION AÇIKLAMA | YES EVET | NO HAYIR | OTHER DİĞER |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.8 Are entry control procedures established to restrict access of communication facilities and infrastructure? (ISPS Code paragraph B/16.8.5) İletişim tesislerine ve alt yapısına sınırlı erişim için giriş kontrol işlemleri oluşturulmuşmudur? |  |  |  |
| COMMENT (YORUM) |  |  |  |

8. TRAINING, DRILLS AND EXERCISES (ISPS CODE SECTİON A/18)

EĞİTİM, TALİMLER VE TATBİKATLAR

PART –A

| 8.1 Has the PFSO and appropriate port facility security personnel received sufficient training to perform their assigned duties as identified in the PFSP? (ISPS Code sections A/18.1 and A/18.2) LTGS ve liman tesisi güvenlik görevlileri, LTGP’nda tanımlandığı şekilde kendileri ile ilgili görevleri yapacak yeterli eğitimleri almışlarmıdır? |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMMENT (YORUM) |  |  |  |

| 8.2 Has the port facility implemented drills and exercises? (ISPS Code sections A/18.3 and A/18.4) Liman tesisi talim ve tatbikatları icra etmişmidir? |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMMENT (YORUM) |  |  |  |

PART B . TRAINING, DRILLS, AND EXERCISES ON PORT FACILITY SECURITY

(PARAGRAPHS B/18.1, B/18.2, B/18.3, AND B/18.6)

LİMAN TESİSİ GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ EĞİTİM, TALİM VE TATBİKATLAR

| 8.3 Are the PFSO, personnel with security duties and all other port facility personnel familiar with the relevant provisions of the PFSP and have they received the appropriate levels of training? (paragraphs B/18.1, B/18.2 and B/18.3) 8.3 LTGS, güvenlikle ilgili görevi olan personel ve diğer bütün liman tesisi personeli; LTGP’nda kendilerine verilmiş sorumlulukları anlamışlarmıdır ve uygun seviyede eğitim almışlarmıdır? |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMMENT (YORUM) |  |  |  |

| 8.4 Are security drills conducted at least every three months and Security exercises conducted at least once each calendar year with no more than 18 months between the exercises? (ISPS Code paragraphs B/18.5 and B/18.6) 8.4 Güvenlik talimleri en azından üç ayda bir yapılmışmı ve tatbikatlar arasında 18 aydan daha uzun süre olmaksızın her takvim yılında en az bir kere güvenlik tatbikatı yapılmışmıdır? |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMMENT (YORUM) |  |  |  |

9. MISCELLANEOUS

MUHTELİF

| DESCRIPTION AÇIKLAMA | YES EVET | NO HAYIR | OTHER DİĞER |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1 Has the port facility established procedures and adopted measures with respect to ships operating at a higher security level than the port facility? (ISPS Code paragraphs B/18.5 and B/18.6) Liman tesisinden daha yüksek güvenlik seviyesindeki gemilerin operasyonları ile ilgili önlemlerin uyarlanmasını ve işlemlerini liman tesisi oluşturmuşmudur? |  |  |  |
| COMMENT (YORUM) |  |  |  |

| 9.2 Has the port facility established procedures and adopted measures which can be applied when: Aşağıdaki hususların uygulanabildiği durumlarda, liman tesisi gerekli işlemleri oluşturmuş ve önlemleri uyarlamışlarmıdır? A. it is interfacing with a ship which has been at a port of a State which is not a Contracting Government Koda tabi olmayan bir ülkenin gemisi limanda iken B. it is interfacing with a ship to which the ISPS Code does not apply ISPS kodu uygulamayan bir geminin olması durumunda |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A |  |  |
|  | B |  |  |
| COMMENT (YORUM) |  |  |  |

RECOMMENDATIONS

ÖNERİLER

This section should be used to record any deficiencies identified by the voluntary self-assessment

and how these could be mitigated. In essence this will provide an action plan for the PFSO.

Bu kısım, bağımsız özel değerlendirme yapanlar tarafından belirlenmiş herhangi bir eksikliğin ve bunun nasıl giderileceğinin kaydedilmesi için kullanılmalıdır. Ayrıca bu, LTGS için bir eylem planı sağlayacaktır.

Recommendations/For Action: Section 1: Ensuring The Performance Of Port Security Duties. TAVSİYELER/İŞLEM İÇİN BÖLÜM 1: LİMAN TESİSİ GÜVENLİK GÖREVLERİNİN ETKİNLİĞİNİN SAĞLANMASI

Recommendations/For Action: Section 2: Controlling Access To The Port Facility. TAVSİYELER/İŞLEM İÇİN BÖLÜM 2: LİMAN TESİSİNE GİRİŞİN KONTROLÜ

Recommendations/For Action: Section 3: Monitoring Of The Port Facility, İncluding Anchoring And Berthing Areas. TAVSİYELER/İŞLEM İÇİN BÖLÜM 3: DEMİRLEME VE YANAŞMA ALANLARI DA DAHİL LİMAN TESİSİNİN İZLENMESİ

Recommendations/For Action: Section 4: Monitoring of restricted areas. TAVSİYELER/İŞLEM İÇİN BÖLÜM 4: KISITLI ALANLARIN İZLENMESİ

Recommendations/For Action: Section 5: Supervising The Handling Of Cargo. TAVSİYELER/İŞLEM İÇİN BÖLÜM 5: YÜKLERİN ELLEÇLENMESİNE NEZARET ETME

Recommendations/For Action: Section 6: Supervising The Handling Of Ships. Stores. TAVSİYELER/İŞLEM İÇİN BÖLÜM 6: GEMİ KUMANYASININ ELLEÇLENMESİNE NEZARET ETME

Recommendations/For Action: Section 7: Ensuring Security Communication İs Readily Available. TAVSİYELER/İŞLEM İÇİN BÖLÜM 7: GÜVENLİK İLETİŞİMİNİN KOLAYLIKLA KULLANILABİLMESİNİN SAĞLANMASI

Recommendations/For Action: Section 8: Training, Drills And Exercises. TAVSİYELER/İŞLEM İÇİN BÖLÜM 8: EĞİTİM, TALİM VE TATBİKATLAR

OUTCOME OF VOLUNTARY SELF-ASSESSMENT BAĞIMSIZ ÖZEL DEĞERLENDİRMENİN SONUÇLARI This section should be used to record the findings of the voluntary self-assessment and any other issues arising. These findings could be raised with port facility staff or be used as the basis to seek guidance from the Designated Authority, as appropriate. Bu bölüm, bağımsız özel değerlendirmeden ve diğer kaynaklardan ortaya çıkarılan sorunların kaydedilmesi için kullanılmalıdır. Tespit edilen bu sorunlar, liman tesisi görevlilerinden derlenebilir. Ayrıca bunlar DA (yetkili otorite) tarafından araştırma rehberine esas olmak üzere uygun olduğunda kullanılabilir.

Signature Of Assessor	Date Of Completion

Denetçinin İmzası	Tamamlandığı tarih

………………………….	……………………….

BÖLÜM-5	TESİS FOTOĞRAFLARI

- Giriş kapıları, Sınırlı alanlar, Çevre çitleri (genel görüntü), rıhtım, iskele, dolfen içeren tesis görüntüleri yer almalıdır.

BÖLÜM-6	LİMAN TESİSİ YERLEŞİM PLANI

- A4 veya A2 sayfaya sığacak şekilde hazırlanmış tesis yerleşim planı aşağıdaki bilgileri içermelidir.

1) Liman tesisi deniz yaklaşım (varsa demir yerlerini)

2) Liman tesis alanı (tüm verilerin tek bir plan üzerinde gösterilmesi karışıklık yaratıyorsa birden fazla sayfaya uygun şekilde döküm yapılabilir)

a) İdari binalar,

b) Rıhtım, iskele, şamandıralar ve boru hatları,

c) Depo, antrepo, yolcu salonu, açık depolama sahaları, yollar

d) Tesis giriş kapıları,

e) Tesis aydınlatması,

f) CCTV kamera mevkileri ve tarama sektörleri,

g) Sınırlı alanlar,

h) Kontrol noktaları.

# Text boxes

VARSA

TESİSE AİT

VEYA

TEMSİLEN

RESİM YADA LOGO