LTGP Hazırlama Kriterleri

Tanınmış Güvenlik Kuruluşları veya Liman Tesisi Güvenlik Sorumlusu tarafından hazırlanacak Liman Tesisi Güvenlik Planında ve tesis güvenlik tedbirlerinde, İdare tarafından yayımlanmış olan formata sadık kalmak şartıyla yine aşağıda belirtilen hususlarda ISPS Kod Bölüm-A ve Bölüm-B’de detaylandırılan kriterlere uygunluk sağlanmalıdır.

ISPS Kod Bölüm-A

- Liman tesisi güvenliği

  - Bir liman tesisi, sorumluluk sahasında bulunduğu Taraf Devlet tarafından uygulamaya koyulan güvenlik seviyelerine göre hareket etmek zorundadır. Liman tesisindeki güvenlik önlemleri ve işlemleri; yolcular, gemi, gemi personeli ve ziyaretçiler, mallar ve hizmetler  için, en az müdahale gerektirecek veya onlarda en az gecikmeye neden olacak şekilde uygulanacaktır.

  - Güvenlik seviyesi 1’de, güvenlik olaylarını tanımak ve onlara karşı önleyici önlemler almak için, bu kodun B bölümünde yer alan kılavuzu dikkate alarak,  bütün liman tesislerinde, uygun önlemlerle beraber, aşağıda sıralanan çalışmalar yapılacaktır:

.1	tüm liman tesisi güvenlik görevlerinin performansının sağlanması;

.2	liman tesisine girişin kontrolü;

.3	demirleme ve yanaşma yerleri dahil, tüm liman tesisinin kontrolü;

.4	sadece yetkili personelin girişini sağlamak için, girişe yasaklanmış bölgelerin	 kontrolü;

.5	yük elleçlemesinin denetimi;

.6	gemi kumanyasının elleçlemesinin denetimi;

.7	halen mevcut güvenlik iletişiminin sağlanması.

14.3  Güvenlik seviyesi 2’de, liman tesisi güvenlik planında belirtilmiş olan, ek koruyucu önlemler, bu Kod’un B bölümünde yer alan kılavuzu dikkate alarak, kısım 14.2’de belirtilen her bir çalışma için uygulanacaktır.

14.4    Güvenlik seviyesi 3’de, liman tesisi güvenlik planında belirtilmiş olan, daha ileri düzeyde

özel koruyucu önlemler, bu Kod’un B bölümünde yer alan klavuz dikkate alınarak, kısım 14.2’de belirtilen her bir çalışma için uygulanacaktır.

14.4.1	Ek olarak, güvenlik seviyesi 3’de, liman tesisleri, bölgesinde bulundukları Taraf Devlet tarafından verilen güvenlik talimatlarına cevap verecek ve uygulayacaklardır.

14.5	Bir liman tesisi güvenlik sorumlusuna; bir geminin, bölüm XI-2 ve bu bölümün gereklerini karşılamada veya gemi güvenlik planında belirtilen uygun önlemleri ve işlemleri uygulamada ve güvenlik seviyesi 3 durumunda iken, liman tesisinin bölgesinde bulunduğu Taraf Devlet tarafından verilen talimatları uygulamada,  zorlukla karşılaştığı bildirilirse, liman tesisi güvenlik sorumlusu ve gemi güvenlik zabiti birlikte çalışacak ve uygun çalışmaları koordine edecektir.

14.6	Liman tesisi güvenlik sorumlusuna, bir geminin güvenlik seviyesinin, bulunduğu limanın güvenlik seviyesinden yüksek olduğu bildirilirse, liman tesisi güvenlik sorumlusu durumu yetkili otoriteye bildirecek ve eğer gerekirse, gemi güvenlik zabiti ile birlikte çalışacak ve uygun çalışmaları koordine edecektir.

## 16    Liman tesisi güvenlik planı

16.1	Liman tesisi güvenlik planı, her liman tesisi için, gemi/liman arabirimi için uygun olarak, liman tesisi güvenliği değerlendirmesine göre geliştirilmeli ve sürdürülmelidir. Plan, Kod’un bu bölümünde tanımlandığı üzere,  3 güvenlik seviyesi için kurallar koymalıdır.

16.1.1	Bir tanınmış güvenlik kuruluşu, Kısım 16.2’deki kurallara tabi olarak, belirli bir liman tesisinin liman tesisi güvenlik planını hazırlayabilir.

16.2	Liman tesisi güvenlik planı , liman tesisinin yetki bölgesi içinde bulunduğu Taraf Devlet tarafından onaylanacaktır.

16.3	Böyle bir plan, bu Kod’un B bölümünde yer alan klavuz dikkate alınarak geliştirilecek

ve liman tesisinin çalışma lisanında olacaktır. Plan, en azından, aşağıdakileri içerecektir:

.1	kişilere, gemilere veya limanlara karşı kullanılmak üzere niyetlenilen ve gemide taşınmasına izin verilmemiş silahları, tehlikeli maddeleri ve cihazları  önlemek için tasarlanmış önlemler;

.2	liman tesislerine, limanda bağlı gemilere ve tesisin yasaklanmış bölgelerine yetkisiz girişleri önlemek için alınan önlemler;

.3	liman tesisi veya gemi/liman arabirimindeki kritik işlemleri sürdürmekle ilgili hükümleri de kapsayan, güvenlik tehditlerine veya güvenlik ihlallerine karşılık vermek için gerekli işlemler;

.4  liman tesisinin, yetki bölgesi içinde bulunduğu Taraf Devletin, güvenlik seviyesi 3 ‘de vereceği güvenlik talimatlarına cevap verecek işlemler;

.5	güvenlik tehditleri ya da güvenlik ihlalleri söz konusu olduğu zaman yapılacak tahliyelerle ilgili işlemler;

.6 güvenlikle ilgili sorumluluklar yüklenen liman tesisi personelinin  ve diğer tesis personelinin güvenlik konusu ile ilgili görevleri;

.7  gemi güvenlik çalışmaları ile etkileşimde bulunmak için işlemler;

.8  planın periyodik olarak gözden geçirilmesi ve güncellenmesi için işlemler;

.9  güvenlik olaylarını raporlamak için işlemler;

.10 24 saat irtibat detayları da dahil, liman tesisi güvenlik sorumlusunun  belirlenmesi;

.11 plana ait bilgilerin güvenliğini sağlayan önlemler;

.12	 liman tesisindeki yükün ve yük elleçleme ekipmanının etkin güvenliğinin sağlanması               için tasarlanmış önlemler;

.13  liman tesisi planının denetimi için işlemler;

.14 liman tesisinde bulunan gemideki, gemi güvenlik alarm sisteminin devreye girmesi     durumunda verilecek cevaplarla ilgili işlemler;

15. gemi personelinin kıyıya çıkışını veya  personel değişikliğini, işçi örgüt ve    gemi adamları temsilcileri gibi gemi ziyaretçilerin girişlerini kolaylaştırıcı işlemler;

16.4	Planda belirtilmiş olan güvenlik faaliyetlerinin iç denetimlerini yapan veya onun uygulanmasını değerlendiren personel, liman tesisinin yapısı ve büyüklüğü nedeni ile uygulanmasının pratik olmadığı durumlar dışında, denetlenen faaliyetlerden bağımsız olmalıdır.

16.5	Liman tesisi güvenlik planı, liman güvenlik planı veya herhangi bir liman acil planı yada planlarının bir parçası olabilir veya bunlar ile birleştirilebilir.

16.6	Yetki alanında liman tesisinin bulunduğu Taraf Devlet, planla ilgili değişiklikler kendileri tarafından onaylanmadıkça, liman tesisi güvenlik planına ait hangi değişikliklerin uygulanmayacağını belirleyecektir.

16.7	Plan elektronik formatta saklanabilir. Böyle bir durumda, yetkisiz silme, imha etme ve değişikliği önlemek için gerekli işlemlerle korunacaktır.

16.8	Plan yetkisiz  erişim ve açıklamaya karşı korunmalıdır.

16.9	Taraf Devlet bir liman tesisi güvenlik planının, eğer liman tesislerinin operatör, mevki, operasyon, ekipman ve dizayn şekilleri benzer ise, birden fazla liman tesisini kapsamasına izin verebilir. Böyle bir düzenlemeye izin veren Taraf Devlet  Örgüt’e bilgi verecektir.

ISPS Kod Bölüm-B

#### 16	Liman tesisi güvenlik planı

##### Genel

16.1	Liman tesisi güvenlik planının hazırlanması (LTGP), liman tesisi güvenlik sorumlusunun (LTGS) sorumluluğundadır. LTGS’nin konumu ile ilgili tüm görevleri şahsen yürütmek zorunda olmasa da, bütün bu görevlerin gerektiği şekilde yerine getirilmesini sağlamak tamamen LTGS’nin sorumluluğundadır.

16.2   Her bir LTGP’nın içeriği, kapsadığı liman tesisi veya tesislerindeki özel şartlara bağlı olarak değişiklik gösterecektir. Liman tesisi güvenlik değerlendirmesi (LTGD),  liman tesisinin belirli özelliklerini ve, bir LTGS atanması ve bir LTGP hazırlanması ihtiyacını doğuran, potansiyel güvenlik risklerini tanımlamış olacaktır. LTGP’nın hazırlanması, bu özelliklerin ve diğer yerel ve ulusal güvenlik konularının LTGP’da yer almasını, ve potansiyel risk sonuçlarını ve güvenlik ihlallerinin olabilirliklerini minimize etmek için uygun güvenlik önlemlerinin oluşturulmasını gerekli kılacaktır. Taraf Devletler, LTGP’nın hazırlanması ve içeriği ile ilgili tavsiyede bulunabilirler.

16.3	Bütün liman tesisi güvenlik planları:

.1	liman tesisinin güvenlik kuruluşunu detaylandıracak;

.2	kuruluşun diğer ilgili otoriteler ile bağlantılarını, ve limandaki gemiler dahil diğerleri ile bağlantılarını ve kuruluşun sürekli etkin çalışmasını sağlayacak gerekli iletişim sistemini, detaylandıracak;

.3	yürürlükte olacak, operasyonel ve fiziksel, temel güvenlik seviyesi 1 önlemlerini detaylandıracak;

.4	liman tesisinin, güvenlik seviyesi 2 ve gerektiğinde güvenlik seviyesi 3 durumuna, gecikme olmadan geçebilmesini sağlayacak ek güvenlik önlemlerini detaylandıracak;

.5	LTGP ve ona ait değişikliklerin, kazanılan deneyime ve değişen şartlara göre, düzenli olarak gözden geçirilmesini veya denetiminin yapılmasını sağlayacak; ve

.6	Taraf Devlet’in uygun irtibat noktalarına raporlama işlemlerini detaylandıracaktır.

16.4  Etkili bir LTGP’nın hazırlanması, özellikle her bir liman tesisinin fiziksel ve operasyonel özelliklerinin eksiksiz değerlendirmesinin dahil olduğu, liman tesisinin güvenliği ile ilgili tüm konuların eksiksiz değerlendirmesinde yatmaktadır.

16.5    Taraf Devletler, kendi yetki alanındaki liman tesislerinin LTGP’larını onaylamalıdır. Taraf Devletler, her bir LTGP’nın sürekli etkinliğini değerlendirmek için işlemler geliştirmelidir ve, ilk onayından önce veya onaylanmasını takiben LTGP’na düzeltmelere ihtiyaç duyabilirler. LTGP; gerekliliklere uygunluğun kanıtı olarak, güvenlik olayları ve tehditleri, gözden geçirmeler, denetimler, eğitim, talim ve tatbikatların kayıtlarının tutulması için düzenlemeler yapmalıdır.

16.6    LTGP’nın içinde yer alan güvenlik önlemleri, LTGP’nın onaylanması ile uygun bir süre içinde uygulanmaya koyulmalı ve LTGP, her bir önlemin  ne zaman uygulamaya koyulacağını belirlemelidir. Eğer bunların sağlanmasında muhtemel bir gecikme olur ise, bu konu LTGP’nın onaylanmasından sorumlu Taraf Devlet ile tartışılmalı ve geçici bir süreyi kapsayan eşdeğer seviyede bir güvenlik sağlayacak tatminkar, alternatif  geçici güvenlik önlemleri üzerinde anlaşılmalıdır.

16.7    Gemilerde veya yakınlarında ve liman tesislerinde ateşli silahların kullanımı, özellikle belirli tehlikeli veya zararlı maddelerle birlikte kullanıldığında belirgin ve önemli güvenlik riskleri ortaya çıkarabilir ve çok dikkatli olarak göz önüne alınmalıdır. Bir Taraf Devletin, bu alanlarda silahlı personelin kullanılması gerektiğine karar verdiği durumlarda, o Taraf Devlet, bu personelin silahlarının kullanımına tam yetkili olduklarını ve bu konuda eğitildiklerini ve bu bölgelerdeki  güvenliğe yönelik özel risklerin bilincinde olmalarını sağlayacaktır.

Eğer, bir Taraf Devlet, ateşli silahların kullanımı için yetki verirse, bu silahların kullanımıyla ilgili özel güvenlik kılavuzları düzenlemelidir. LTGP, bu konu ile ilgili, özellikle tehlikeli veya zararlı maddeler taşıyan gemiler için uygulanmasına yönelik, özel kılavuz içermelidir.

Liman tesisi güvenlik görevlerinin organizasyonu ve performansı

16.8	LTGP, 16.3 no’lu maddede verilen kılavuza ek olarak, tüm güvenlik seviyeleri ile ilgili aşağıda belirtilen konuları da oluşturmalıdır:

.1	liman tesisi güvenlik kuruluşunun rolü ve yapısı;

.2	güvenlik rolü olan tüm liman tesisi personelinin, görevleri, sorumlulukları ve eğitim ihtiyaçları ile kişisel etkinliklerinin değerlendirilmesini sağlamak için ihtiyaç duyulan performans ölçümleri;

.3	liman tesisi güvenlik kuruluşunun, güvenlik sorumluluğuna  sahip  diğer ulusal ve yerel otoriteriler ile bağlantıları;

.4	liman tesisi güvenlik personeli , limandaki gemi ve, gerekli olduğunda, güvenlik sorumluluğuna sahip ulusal ve yerel otoriteriler arasındaki etkin ve sürekli iletişimi sağlayan iletişim sistemi;

.5	bu sürekli iletişimin her zaman sürdürülmesini sağlamak için gerekli işlem ve koruyucu hususlar;

.6	yazılı veya elektronik formatta tutulan güvenliğe duyarlı bilgilerin korunması için işlemler ve uygulamalar;

.7	ekipman yetersizliği veya arızasının tanımı  ve onlara verilecek cevap da dahil, güvenlik önlemlerinin, işlemlerin ve ekipmanın sürekli etkinliğinin değerlendirilmesi için işlemler;

.8	muhtemel güvenlik ihlalleri veya güvenlik sorunları ile ilgili raporların sunulması ve değerlendirilmesi ile ilgili işlemler;

.9	yük elleçlemesi ile ilgili işlemler;

.10	gemi kumanyasının teslimatını kapsayan işlemler;

.11	tehlikeli yük ve zararlı maddelerin ve onların liman tesisinde bulundukları yerlere ait kayıtların muhafazası ve güncellenmesine ilişkin işlemler;

.12	bomba arama ve sualtı arama dahil, alarm verme ve deniz tarafı devriyeleri ve özel arama timleri ile ilgili yöntemler;

.13	talep edildiğinde, gemiye binmek isteyenlerin kimliklerinin belirlenmesinde gemi güvenlik zabitine yardımcı olmak için işlemler;

.14	işçi kuruluşları ve gemi adamlarının sağlık kuruluş temsilcileri de dahil, gemiye ziyaretçilerin erişimini, gemi personelinin karaya çıkışını veya personel değişimlerini kolaylaştıran işlemler.

16.9	Kısım 16’nın geri kalan bölümü, özellikle her bir güvenlik seviyesi için  alınabilecek ve aşağıda sıralanan hususları kapsayan güvenlik önlemlerini tanımlamaktadır:

.1	liman tesisine giriş;

.2	liman tesisi içindeki kısıtlı alanlar;

.3	yük elleçlenmesi;

.4	gemi kumanyasının teslimatı;

.5	sahipsiz bagajların elleçlenmesi;

.6	liman tesisi güvenliğinin gözlemlenmesi.

##### Liman tesisine giriş

16.10  LTGP, LTGD’de tanımlanan liman tesisine girişin tüm yollarını kapsayan güvenlik önlemlerini oluşturmalıdır.

16.11	Bunlardan her biri için, LTGP, her bir güvenlik seviyesinde uygulanacak, giriş  kısıtlamaları ve yasaklamalarının olduğu uygun yerleri tanımlamalıdır. Her bir güvenlik seviyesi için LTGP, uygulanacak kısıtlama ve yasaklamanın  tipini ve uygulama araçlarını belirlemelidir.

16.12  LTGP, her bir güvenlik seviyesi için, kişilerin liman tesisinde sorgulanmadan kalmaları için ve liman tesisine giriş yapmalarına izin verecek, gerekli kimlik araçlarını oluşturmalıdır. Bu, liman tesisi personeli için sürekli ve ziyaretçiler için geçici kimlik oluşturan uygun bir kimlik sistemi geliştirmeyi içerebilir. Bir liman tesisi kimlik sistemi, yapılması pratik olduğunda, liman tesisini düzenli olarak kullanan gemilere uygulanacak sistem ile koordine edilmelidir. Yolcular kimliklerini biniş kartları, biletler, v.s. ile kanıtlayabilmelidir, fakat, refakat edilmedikçe sınırlı alanlara girişlerine izin verilmemelidir. LTGP, kimlik sistemlerinin düzenli olarak güncelleştirilmelerini ve işlemleri uygulamayanların disiplin cezalarına tabi olmalarını sağlayan hükümler oluşturmalıdır.

16.13  Sorulduğunda kimliklerini kanıtlamaya istekli olmayan veya kanıtlayamayanların ve/veya ziyaret sebeplerini doğrulayamayanların liman tesislerine girişleri geri çevrilecek ve giriş çabaları LTGS ve güvenlik sorumluluğuna sahip ulusal ve yerel otoritelere rapor edilecektir.

16.14 LTGP, kişilerin, kişisel eşyalarının ve araçların aranmalarının yapılacağı alanları belirlemelidir. Bu alanlar,  hava koşullarından etkilenmeyecek ve LTGP’nda belirtilen sıklıkta olmak üzere sürekli operasyona izin verecek şekilde korunmalıdır. Aranmaya tabi tutulduktan sonra, kişiler, kişisel eşyalar ve araçlar doğruca kısıtlanmışların tutulduğu bölgeye, biniş ve araba yükleme alanına ilerlemelidir.

16.15  LTGP, kontrol edilen ve edilmeyen kişiler ve onların eşyaları için ayrı yerler oluşturmalı  ve eğer mümkün ise, kontrol edilmeyen kişiler ile kontrol edilen kişilerin birbirleri ile irtibat kurmaları önlemek için, gemiye giren/çıkan  yolcular , geminin personeli ve onların eşyaları için ayrı alanlar oluşturmalıdır.

16.16   LTGP, herhangi bir giriş kontrolünün, özellikle bunlar rastlantısal veya arada sırada olacak şekilde uygulanacak ise,  uygulama sıklığını belirlemelidir.

Güvenlik seviyesi 1

16.17 Güvenlik seviyesi 1’de, LTGP, aşağıda belirtilen güvenlik önlemlerinin uygulanabilir olduğu yerlerde, kontrol  noktalarını kurmalıdır:

.1	Taraf Devletçe onaylanması  gereken bir standartta çit veya diğer bariyerler ile çevrilmesi gereken kısıtlı alanlar;

.2	yolcular, gemi personeli ve ziyaretçiler dahil, gemi ile ilgili olarak liman tesisine girmek isteyen bütün kişilerin kimliklerinin  kontrolü, ve katılım talimatları, yolcu biletleri, biniş kartları, iş emirleri, v.s. belgelerin kontrolü ile girişlerinin onaylanması;

.3	gemi ile ilgili olarak liman tesisine girmek isteyen araçların kontrolü;

.4	liman tesisi personelin ve liman tesisinde çalıştırılanların ve bunlara ait araçlarının kimlik doğrulamaları;.

.5	kimliklerini doğrulayamayan ve liman tesisine ait olmayan veya orada çalıştırılmayan personelin uzaklaştırılması için girişi kısıtlama;

.6	kişilerin, kişisel eşyaların , araçların ve içeriklerinin aranmalarını gerçekleştirme ve

.7	düzenli olarak kullanılmayan ve sürekli olarak kapalı ve kilitli bulundurulmak zorunda olunan giriş noktalarının tanımlanması.

16.18  	Güvenlik seviyesi 1’de, liman tesisine girmek isteyen tüm kişiler aranmaya tabi tutulmalıdır. Rastlantısal aramalar dahil, bu aramaların sıklığı, onaylı LTGP’nda belirtilmelidir ve özellikle Taraf Devlet tarafından onaylanmalıdır. Eğer yapılması için açık güvenlik nedenleri yok ise, gemi personeline ait kişilerin, kendi arkadaşlarını veya onların şahsi eşyalarını aramaları zorunlu kılınamaz. Bu şekilde herhangi bir arama, ancak kişinin insan haklarını dikkate alacak ve  temel kişi saygınlığını koruyacak şekilde gerçekleştirilecektir.

Güvenlik seviyesi 2

16.19	Güvenlik seviyesi 2’de, LTGP uygulanmak üzere aşağıdakileri de içerebilecek ek güvenlik önlemleri oluşturmalıdır:

.1	giriş noktalarını korumak ve çevre bariyerleri devriyesi için ek personel görevlendirme;

.2	liman tesisine giriş noktalarının sayısının sınırlanması, ve kapalı tutulacakların ve bunların yeterli güvenliğini sağlamak için gerekli araçların belirlenmesi;

.3	mevcut  giriş  noktalarına doğru hareketi sağlamak için engeller oluşturma, örneğin güvenlik bariyerleri;

.4	kişilerin, kişisel eşyaların ve araçların aranmasının sıklığını arttırma;

.5	liman tesisine girmek için gerekli doğrulamayı sağlayamayan ziyaretçilerin girişlerinin geri çevrilmesi; ve

.6	deniz tarafı güvenliğini sağlamak için devriye tekneleri kullanma.

Güvenlik seviyesi  3

16.20	Güvenlik seviyesi 3’de, liman tesisi, güvenlik olay ve tehditlerine karşılık verenler tarafından bildirilmiş talimatlara uyacaktır. LTGP, karşılık verenler ve liman tesisinde bulunan gemiler ile işbirliği içinde olarak, liman tesisi tarafından alınmış güvenlik önlemlerini detaylandırmalıdır. Bunlar aşağıdakileri içerebilir:

.1	liman tesisinin tümüne ve bir bölümüne girişlerin askıya alınması;

.2	sadece güvenlik olayı ve tehdidine karşılık verenlere giriş izni verilmesi;

.3	liman tesisinin tümünde veya bir bölümünde yaya ve araç trafiğinin askıya alınması;

.4	eğer uygun ise, liman tesisi içerisinde arttırılmış güvenlik devriyeleri;

.5	liman tesisinin tümünde veya bir bölümünde liman operasyonlarının askıya alınması;

.6	liman tesisinin tümü veya bir bölümü ile ilgili tekne trafiğinin yönlendirilmesi;

.7	liman tesisinin tümünün veya bir bölümünün boşaltılması.

###### Liman tesisi içindeki sınırlı alanlar

16.21  LTGP, liman tesisi içinde oluşturulacak sınırlandırılmış alanları tanımlamalı ve onların kapsamlarını, uygulama zamanlarını, girişi kontrol etmek için alınacak güvenlik önlemlerini, ve içindeki faaliyetleri kontrol etmek için alınacak önlemleri belirtmelidir. Bu aynı zamanda,  uygun koşullarda, geçici sınırlandırılmış alanların oluşturulmadan önce ve sonra güvenlik taramasından geçtiğini sağlayacak önlemleri kapsamalıdır. Sınırlı alanların  amacı:

.1	yolcuları, gemi personelini, liman tesisi personelini , gemiyle bağlantılı olarak yapılan ziyaretler de dahil, ziyaretçileri korumak;

.2	liman tesisini korumak;

.3         liman tesisini kullanan veya hizmet veren gemileri korumak;

.4	liman tesisi içindeki güvenlik hassasiyeti olan bölgeleri korumak;

.5	güvenlik ve gözetim ekipman ve sistemlerini korumak; ve

.6	yük ve gemi kumanyasını karıştırılmaya karşı korumak.

16.22 LTGP, aşağıdakileri sağlamak için, bütün sınırlı alanların açık bir şekilde güvenlik kontrollerini oluşturduklarını sağlamalıdır:.

.1	kişilerin geçişleri;

.2	araçların; giriş, park, yükleme ve boşaltmaları;

.3	yük ve gemi kumanyasının yer değiştirmesi ve depolanması; ve

.4	sahipsiz bagaj veya kişisel eşyalar.

16.23  LTGP,  tüm sınırlı alanların, alana girişin sınırlı olduğunu ve bu alanda yetkisiz şekilde bulunmanın bir güvenlik ihlali oluşturacağını gösterecek şekilde,  açık bir şekilde işaretlenmesini sağlamalıdır.

16.24	Otomatik detektör cihazı kurulu olduğunda, cihazlar, bir alarmı tetikleyen bir kontrol merkezine alarm vermelidir.

16.25  Sınırlı alanlar aşağıdakileri içerebilir:

.1	gemiye bitişik konumdaki kıyı ve deniz alanları;

.2	giriş, çıkış alanları, arama noktalarını da kapsayan yolcu ve gemi personelini tutma ve işlem yapma alanları;

.3	yük ve kumanyanın yükleme, boşaltma veya depolamasının yapıldığı alanlar;

.4	yük belgeleri dahil, hassas güvenlik bilgilerinin bulunduğu bölgeler;

.5	tehlikeli yük ve zararlı maddelerin tutulduğu alanlar;

.6	gemi trafik yönetim sistemi kontrol odaları, seyir yardımcıları ve güvenlik ve gözetim  kontrol odaları da dahil liman kontrol binaları;

.7	güvenlik ve gözetim ekipmanlarının depolandığı veya bulunduğu yerler;

.8	başlıca elektrik, radyo, telekomünikasyon, su ve diğer yardımcı donanımlar; ve

.9	gemiler, araçlar, ve kişiler tarafından girişin sınırlı olması gereken liman tesisi içindeki diğer alanlar.

16.26 Güvenlik önlemlerinin kapsamı, ilgili otoritelerin anlaşmasıyla, liman tesisinin gözlenebildiği yapılara yetkisiz girişin sınırlandırılabilmesi için genişletilebilir.

Güvenlik seviyesi 1

16.27  Güvenlik seviyesi 1’de, LTGP, sınırlı alanlara uygulanacak ve aşağıdakilerin dahil olduğu, güvenlik önlemlerini oluşturmalıdır:

.1	standardının Taraf Devlet tarafından kabul edileceği sınırlı alanı çevrelemekte kullanılan daimi ve geçici bariyerlerin sağlanması;

.2	kullanımda olduğunda etkili olarak kilitlenebilen veya kapatılabilen ve faaliyette olduğunda güvenlik korumaları tarafından girişin kontrol edildiği, giriş noktalarının sağlanması;

.3	sınırlı alanlarda kişilerin kimliklerini tanıma için gösterilmek zorunda olan geçiş kartlarının sağlanması;

.4	sınırlı alanlara girişine izin verilmiş araçların açıkça işaretlenmesi;

.5	koruma ve devriyelerin sağlanması;

.6	sınırlı alana yetkisiz girişi veya içindeki hareketleri belirleyecek otomatik izinsiz girişi algılama cihazları ve gözetim ekipman ve sistemlerinin sağlanması; ve

.7	liman tesisini kullanan gemilerin yakınında buluna teknelerin hareketlerinin kontrolü.

Güvenlik seviyesi 2

16.28  Güvenlik seviyesi 2’de, LTGP, sınırlı alanlara girişin kontrolü ve o bölgelerin gözlemlenmesi yoğunluğunun ve sıklığının arttırılmasını sağlamalıdır. LTGP, aşağıdakilerin dahil olabileceği ek güvenlik önlemlerini oluşturmalıdır:

.1	devriyelerin ve otomatik izinsiz giriş algılama cihazlarının kullanımı dahil sınırlı alanları çevreleyen bariyer veya parmaklıkların etkinliğini arttırma;

.2	sınırlı alanlara giriş noktalarının sayısını azaltma ve diğer girişlere uygulanan kontrolleri arttırma;

.3	limanda yanaşık durumda bulunan gemilerin yakınında park yapmayı sınırlama;

.4	sınırlı alanlara ve bunların içindeki hareketlere ve depolamaya daha ileri düzeyde sınırlamalar getirme;

.5	sürekli gözlemlenen ve kayıt yapan gözetim ekipmanının kullanımı;

.6	sınırlı alanların çevreleri boyunca ve alanların içinde yapılan deniz devriyeleri de dahil devriyelerin sayısını ve sıklığını arttırma;

.7	sınırlı alanlara bitişik konumdaki  alanlara girişin belirlenip sınırlanması;

.8	liman tesisini kullanan gemilere bitişik sulara yetkisiz teknelerin girişine sınırlamaların uygulanması.

Güvenlik seviyesi 3

16.29   Güvenlik seviyesi 3’de, liman tesisi, güvenlik olayı ve tehditlerine karşılık verenler tarafından bildirilmiş talimatlara uyacaktır. LTGP, cevap verenler ve liman tesisindeki gemiler ile işbirliği içinde olarak, liman tesisi tarafından alınmış güvenlik önlemlerini detaylandırmalıdır. Bunlar aşağıdakileri içerebilir:

.1	liman tesisi içinde ve güvenlik olayına yakın olan veya güvenlik tehditinin olduğuna inanılan yerlerde, girişin yasak olduğu ek sınırlı alanların oluşturulması;ve

.2	liman tesisinin tamamının veya bir kısmının aranmasının bir parçası olarak sınırlı alanların aranmak için  hazırlanması.

##### Yük Elleçleme

  - Yük elleçleme ile ilgili güvenlik önlemleri aşağıdakileri sağlamalıdır:

.1	karıştırılmayı önleme; ve

.2	taşınma amaçlı olmayan yükün, liman tesisi içinde kabul edilip depolanmasının önlenmesi;

16.31 Güvenlik önlemleri, liman tesisine giriş noktalarında, envanter kontrol işlemlerini  içermelidir. Yükün, liman tesisinde bulunduğu sırada, gemiye yüklenmek üzere veya yükleme için beklerken sınırlı alan içinde geçici olarak depolanmak üzere, kontrol edilip kabul edildiğinin tanımlanabilmesi gerekir. Onaylı bir yükleme tarihi olmayan yükün, liman tesisine girişinin kısıtlanması uygun olabilir.

Güvenlik seviyesi 1

16.32	Güvenlik seviyesi 1’de, LTGP, yük elleçlemesi sırasında uygulanacak ve aşağıdakileri de içerebilecek güvenlik önlemlerini oluşturmalıdır:

.1	yük elleçleme işlemlerinden önce veya yürütüldüğü sırada, liman tesisi içindeki yük, yük nakil üniteleri ve yük depolama alanlarının düzenli kontrolü;

.2	liman tesisine giren yükün, teslim belgesi  veya eşdeğer yük belgesine  uygun olduğunu sağlamak için yapılan kontroller;

.3	araçların kontrolü; ve

.4	liman tesisine girdiğinde ve liman tesisi içinde depolandığında, karıştırılmayı önlemek için mühür veya diğer metotların kontrolü.

16.33	Yük kontrolü, aşağıdaki araçlardan bazıları veya tamamı ile gerçekleştirilebilir:

.1	görsel ve fiziksel kontrol; ve

.2	tarama/saptama ekipmanları, mekanik cihazlar, veya köpekler.

16.34	Düzenli veya tekrarlanan yük hareketleri sırasında, ŞGS veya GGZ, liman tesisine de danışarak, göndericiler ve yükten sorumlu diğer kişiler ile, liman dışı kontroller, mühürleme, zamanlama ve destekleyici belgeleme v.s. gibi hususları kapsayan düzenlemeler üzerine anlaşabilir. Bu düzenlemeler ilgili LTGS’ye bildirilmeli ve üzerinde anlaşılmalıdır.

Güvenlik seviyesi 2

16.35	Güvenlik seviyesi 2’de, LTGP, yük elleçlemesi sırasında kontrolün artırılması için aşağıdakileri de içerebilecek ek güvenlik önlemlerini oluşturmalıdır:

.1	liman tesisi içindeki yük, yük nakil üniteleri ve yük depolama alanlarının detaylı kontrolü;

.2	uygun olduğunda, sadece belgelenmiş yükün liman tesisine girmesinin ve orada geçici olarak depolanması ve sonra da gemiye yüklenmesinin sağlanması için yoğunlaştırılmış kontroller;

.3	araçların yoğunlaştırılmış kontrolü; ve

.4	karıştırılmayı önlemek için kullanılan, mühürlerin kontrolü ve benzeri diğer metotların detay ve sıklığının arttırılması.

16.36  Yükün detaylı olarak kontrolü aşağıdaki araçlardan bazıları veya tümü ile yerine getirilebilir:

.1	liman tesisi içindeki yük, yük nakil üniteleri ve yük depolama alanlarının kontrolünün detay ve sıklığının arttırılması ( görsel ve fiziksel kontrol);

.2	tarama/saptama ekipmanları, mekanik cihazlar, veya köpeklerin kullanımının sıklığının arttırılması;

.3	oluşturulmuş anlaşma ve işlemlere ek olarak, gönderici veya diğer sorumlular ile  arttırılmış güvenlik önlemlerinin koordinesi.

Güvenlik seviyesi 3

16.37   Güvenlik seviyesi 3’de, liman tesisi, güvenlik olayı ve tehditlerine karşılık verenler tarafından bildirilmiş talimatlara uyacaktır. LTGP, cevap verenler ve liman tesisindeki gemiler ile işbirliği içinde olarak, liman tesisi tarafından alınmış güvenlik önlemlerini detaylandırmalıdır. Bunlar aşağıdakileri içerebilir:

.1	liman tesisi veya belirli gemilerdeki yük hareketleri veya işlemlerin tümünün veya bir kısmının sınırlandırılması veya askıya alınması;

.2	liman tesisi içinde tutulan tehlikeli ürünler ve zararlı maddelerin envanterinin ve bulunduğu yerlerin doğrulanması.

##### Gemi kumanyasının teslimi

16.38   Gemi kumanyasının teslimi ile ilgili güvenlik önlemleri aşağıdakileri sağlamalıdır:

.1	gemi kumanyasının kontrolünün ve paketlerin bütünlüğünü sağlama;

.2         gemi kumanyasının kontrol yapılmadan kabul edilmesini önleme;

.3	karıştırılmayı önleme;

.4	gemi kumanyasının sipariş verilmedikçe kabulünü önleme.

.5	teslim aracının aranmasını sağlama; ve

.6	liman tesisi içinde teslim aracına refakati sağlama.

16.39	 Liman tesisini düzenli olarak kullanan gemiler için; gemi, tedarikçiler ve liman tesisleri arasında, teslimatın bildirimi, zamanlaması ve belgelendirilmesini kapsayan işlemler belirlemek, uygun olabilir. Teslimat için getirilen kumanya, onun gemi tarafından sipariş edildiğini gösteren bir kanıt ile birlikte her zaman teyid edilmelidir.

Güvenlik seviyesi 1

16.40	Güvenlik seviyesi 1’de, LTGP, gemi kumanyası tesliminin kontrolü sırasında uygulanacak ve aşağıdakileri de içerebilecek güvenlik önlemlerini oluşturmalıdır:

.1	gemi kumanyasının kontrolü;

.2	yükün bileşimi, sürücü detayları ve araç ruhsatı ile ilgili önceden bildirim;

.3	teslim aracının aranması.

16.41	Gemi kumanyasının kontrolü, aşağıdaki araçlardan bazıları veya tamamı ile gerçekleştirilebilir:

.1	görsel ve fiziksel kontrol; ve

.2	tarama/saptama ekipmanları, mekanik cihazlar, veya köpekler.

Güvenlik seviyesi 2

16.42 Güvenlik seviyesi 2’de, LTGP, gemi kumanyası teslimi kontrolünün artırılması için aşağıdakileri de içerebilecek ek güvenlik önlemlerini oluşturmalıdır:

.1	gemi kumanyasının detaylı kontrolü;

.2	teslim araçlarının detaylı aranması;

.3	liman tesisine girmeden önce, siparişin, teslim belgelerine göre kontrolü için gemi personeli ile koordinasyon; ve

.4	liman tesisi içinde teslim aracına refakat etme.

16.43	Gemi kumanyasının detaylı olarak kontrolü aşağıdaki araçlardan bazıları veya tümü ile yerine getirilebilir:

.1	teslim araçlarının aranma detay ve sıklığının arttırılması;

.2	tarama/saptama ekipmanları, mekanik cihazlar, veya köpeklerin kullanımının sıklığının arttırılması; ve

.3	belirlenmiş süre içinde liman tesisini terk etmeyecek kumanyanın girişini kısıtlama veya yasaklama.

Güvenlik seviyesi 3

16.44 Güvenlik seviyesi 3’de, liman tesisi, güvenlik olayı ve tehditlerine karşılık verenler tarafından bildirilmiş talimatlara uyacaktır. LTGP, cevap verenler ve liman tesisindeki gemiler ile işbirliği içinde olarak, liman tesisi tarafından alınmış, liman tesisinin tümünde veya bir kısmında gemi kumanyası tesliminin sınırlandırılması veya askıya alınmasını da içerebilecek, güvenlik önlemlerini detaylandırmalıdır.

Sahipsiz bagajların elleçlenmesi

16.45  LTGP, sahipsiz bagajların (denetim veya arama noktasındaki,  şahsi eşyalar dahil yolcu veya gemi personeli ile birlikte olmayan herhangi bir bagaj) liman tesisine kabul edilmeden önce ve depolama düzenlemelerine bağlı olarak, liman tesisi ve gemi arasında transfer edilmeden önce tanımlanması, ve aranması da dahil uygun taramaya tabi tutulmasını sağlamak için uygulanacak güvenlik önlemlerini belirlemelidir. Bu bagajların gemi ve liman tesisinin her ikisi tarafından taramaya tabi tutulacağı göz önüne alınamaz ve her ikisininde uygun cihazlara sahip olması durumunda bile, tarama için sorumluluk liman tesisinde olmalıdır. Gemi  ile yakın işbirliği esastır ve sahipsiz bagajların tarama işleminden sonra güvenli şekilde muhafaza edilmesini sağlamak için gerekli önlemler alınmalıdır.

Güvenlik seviyesi 1

16.46 	Güvenlik seviyesi 1’de, LTGP, sahipsiz bagajların yüzde yüzünün x-ray taraması da dahil, tarama ve aranmadan geçip geçmediğini kontrol amacıyla uygulanacak güvenlik önlemlerini belirlemelidir.

Güvenlik seviyesi 2

16.47 	Güvenlik seviyesi 2’de, LTGP, sahipsiz bagajların elleçlenmesi sırasında uygulanacak, sahipsiz bagajların  %100’nün  x-ray  taraması da dahil , ek güvenlik önlemleri belirlemelidir.

Güvenlik seviyesi 3

16.48 	Güvenlik seviyesi 3’de, liman tesisi, güvenlik olay ve tehditlerine karşılık verenler tarafından bildirilmiş talimatlara uyacaktır. LTGP, cevap verenler ve liman tesisindeki gemiler ile işbirliği içinde olarak, liman tesisi tarafından alınmış güvenlik önlemlerini detaylandırmalıdır. Bunlar aşağıdakileri içerebilir:

.1	bu bagajların, örneğin en az iki değişik açıdan x-ray’ den geçirmek gibi, daha kapsamlı taramaya tabi tutulması;

.2	sahipsiz bagajların elleçlenmesinin sınırlanması veya ertelenmesi için hazırlık; ve

.3	sahipsiz bagajların liman tesisine alınmasının ret edilmesi.

Liman tesisi güvenliğinin kontrolü

16.49	Liman tesisi güvenlik kuruluşu, liman tesisi ve deniz ve kara tarafındaki yaklaşım bölgelerini gece saatleri ve kısıtlı görüş olduğu zamanlar da dahil sürekli olarak, liman tesisi içindeki kısıtlı alanları, liman tesisindeki gemileri ve bunların çevrelerindeki alanları kontrol etmek için yeteneğe sahip olmalıdır. Böyle bir kontrol aşağıdakilerin kullanımını içerebilir:

.1	ışıklandırma;

.2	yaya, araç ve deniz devriyeleri dahil güvenlik korumalar; ve

.3	otomatik izinsiz girişi algılama cihazları ve gözetim araçları.

16.50	Kullanıldığında, otomatik izinsi girişi algılama cihazları, sesli ve/veya sürekli bulunulan veya gözlemlenen bir yerdeki görsel bir alarmı harekete geçirmelidir.

16.51 	LTGP, her güvenlik seviyesinde gerekli olan işlem ve ekipmanı ve kontrol ekipmanının, hava koşullarının etkisi ve güç kesintisini de dikkate alarak sürekli çalışır durumda olmasını temin eden araçları, belirlemelidir

Güvenlik seviyesi 1

  - Güvenlik seviyesi 1’de, LTGP, ışıklandırma, güvenlik korumalar, veya güvenlik ve gözetim araçlarının kullanımının bileşiminden oluşan ve aşağıdakileri sağlamak amacı ile uygulanacak güvenlik önlemleri belirlemelidir:

.1	kıyı ve deniz tarafı girişlerini de kapsayacak şekilde, genel liman tesisi alanının gözlenmesi;

.2	giriş noktaları, bariyerler ve sınırlı alanların gözlenmesi; ve

.3	aydınlatmanın geminin kendisi  tarafından sağlanan olanak ile arttırılması da dahil, liman tesisini kullanan gemilere bitişik hareketleri ve alanları kontrol için liman tesisi güvenlik personeline izin vermek

Güvenlik seviyesi 2

  - Güvenlik seviyesi 2’de, LTGP, kontrol ve gözetim yeteneklerini geliştirmek için uygulanacak ve aşağıdakileri içerebilecek, ek güvenlik önlemleri belirlemelidir:

.1	ek aydınlatma ve gözetim kapsaması sağlanması yolu ile, ışıklandırmanın yoğunluğunu ve kapsamını arttırma;

.2	yaya, araç ve deniz devriyelerinin sıklığını arttırma; ve

.3	kontrol ve devriye için ek güvenlik personeli görevlendirme.

Güvenlik seviyesi 3

16.54	Güvenlik seviyesi 3’de, liman tesisi, güvenlik olay ve tehditlerine karşılık verenler tarafından bildirilmiş talimatlara uyacaktır. LTGP, cevap verenler ve liman tesisindeki gemiler ile işbirliği içinde olarak, liman tesisi tarafından alınmış güvenlik önlemlerini detaylandırmalıdır. Bunlar aşağıdakileri içerebilir:

.1	bütün ışıkların yakılması veya liman tesisinin çevresinin aydınlatılması;

.2	liman tesisi içindeki ve civarında faaliyetlerin kayıtını yapan, bütün gözetim ekipmanının çalışır durumda tutulması;

.3	bu gözetim ekipmanının kayıt süresinin azami seviyede tutulması;

Güvenlik seviyeleri farklılığı

16.55   LTGP, liman tesisinin, bir gemiye uygulanan güvenlik seviyesinden daha düşük seviyede güvenlik seviyesine sahip olması durumunda, liman tesisinin uygulayacağı güvenlik işlem ve önlemlerine ait detayları belirlemelidir.

Kod kapsamında olmayan faaliyetler

16.56 	LTGP, liman tesisi aşağıdaki durumlarla karşılaştığında uygulanacak işlem ve güvenlik önlemleri belirlemelidir:

.1	Taraf Devlet olmayan bir devletin limanında  bulunmuş bir gemi ile karşılaşıldığında;

.2	bu Kod’un uygulanmadığı bir gemi ile karşılaşıldığında; ve

.3	sabit veya yüzer platformlarla veya bölgesinde bulunan seyyar sondaj üniteleri ile karşılaşıldığında.

Güvenlik Deklarasyonu

16.57 	LTGP, Taraf Devletin talimatları üzerine, LTGS bir Güvenlik Deklarasyonu (GD) talep ettiğinde veya GD bir gemi tarafından talep edildiğinde, takip edilecek işlemleri belirlemelidir.

Denetleme, gözden geçirme ve değişiklik yapma

16.58 	LTGP, LTGS’nin, LTGP’nın sürekli etkinliğini nasıl denetleyeceğini ve uygulanacak gözden geçirme, güncelleme ve değişiklik yapma işlemlerini belirlemelidir.

  - LTGP,  LTGS’nin uhdesinde gözden geçirilmelidir. Ek olarak aşağıdaki durumlarda gözden geçirilmelidir:

.1	eğer, liman tesisi ile ilgili LTGD değiştirilmiş ise;

.2	eğer, LTGP’nın bağımsız denetimi veya Taraf Devlet’in liman tesisi güvenlik kuruluşunun testi, kuruluştaki başarısızlıkları tanımlıyor ise veya onaylı LTGP’nın önemli unsurlarının devamlı uygunluğunu sorguluyor ise;

.3	liman tesisinin dahil olduğu güvenlik olayları ve bunlarla ilgili tehditleri takiben;ve

.4	liman tesisinin işletme ile ilgili kontrolünün ve sahipliğinin değişmesini takiben.

  - LTGS, planın gözden geçirilmesini takiben, onaylı plana uygun değişiklikleri tavsiye edebilir. LTGP’na aşağıda sıralanan hususlar ile ilgili yapılan değişiklikler orijinal LTGP’nı onaylamış Taraf Devlet’e, incelemesi ve onayı için sunulmalıdır:

.1	liman tesisinin güvenliğini sağlayan kabul edilmiş yaklaşımı temel olarak değiştirecek önerilen değişiklikler; ve

.2	daha önce liman tesisinin güvenliğini sağlamak için temel kabul edilen sabit bariyerlerin, güvenlik ve gözetim ekipman ve sistemlerinin, v.s. kaldırılması, değiştirilmesi ve yenilenmesi.

Bu onaylar, Taraf Devlet tarafından veya onun adına, önerilen değişikliklerle veya onlar olmadanlar, verilebilir. LTGP’nın onayında, Taraf Devlet hangi işlemsel veya fiziksel değişikliklerin onay için sunulması gerektiğini belirtmelidir.

Liman tesisi güvenlik planlarının onayı

16.61 LTG Planları, aşağıda sıralanan hususların temini için uygun işlemler oluşturması gereken ilgili Taraf Devlet tarafından onaylanmalıdır:

.1 LTG Planlarının ona sunulması;

.2 LTG Planlarının incelenmesi;

.3 LTG Planlarının değişikliklerle veya olmadan onayı;

.4 onaydan sonra sunulmuş değişikliklerin incelenmesi; ve

.5 onaylı LTGP’nın devamlı uygunluğunun denetimi veya yoklaması için işlemler;

Bütün aşamalarda LTGP içeriğinin gizli kalmasını sağlamak için gerekli işlemler yapılmalıdır.

Liman Tesisi Uygunluk Beyanı

16.62   Yetki sahasında bir liman tesisinin bulunduğu Taraf Devlet, aşağıdaki hususları belirten, uygun bir Liman Tesisi Uygunluk Beyanı (LTUB) yayımlayabilir:

.1	liman tesisi;

.2	liman tesisinin bölüm XI-2 ve Kod bölüm A hükümlerini sağladığı;

.3	Taraf Devlet tarafından belirtilen fakat beş yılı aşmayacak LTUB’nın geçerlilik süresi; ve

.4	Taraf Devlet tarafından oluşturulan sonraki doğrulama düzenlemeleri ve bunların yapılma zamanının teyidi.

16.63  Liman Tesisi Uygunluk Beyanı,  Kod’un bu bölümüne ait ek’te verilen formda olmalıdır. Eğer kullanılan dil İspanyolca, Fransızca veya İngilizce değil ise , Taraf Devlet, eğer uygun olarak nitelerse, bu dillerden birine tercümeyi dahil edilebilir.

##### 17       Liman tesisi güvenlik sorumlusu

##### Genel

17.1	 Gemi güvenlik zabitinin, gemiye resmi amaçla alınmayı bekleyenlerin inandırıcılığının      uygunluğu hakkında endişeleri olduğu olağanüstü durumlarda, Liman tesisi güvenlik sorumlusu, yardımcı  olmalıdır.

17.2	 Liman tesisi güvenlik sorumlusu, gemiye alınmayı bekleyenlerin kimliklerinin rutin onayından   sorumlu  olmamalıdır.

Ek olarak, ilgili klavuz  15, 16 ve 18  inci bölümlerde verilmiştir.

18	Liman tesisi güvenliğine ait eğitim, talim ve tatbikatlar

Eğitim

18.1	Liman tesisi güvenlik sorumlusu, uygun olduğunda, aşağıdaki hususların bazıları veya tümü ile ilgili bilgiye sahip olmalı veya eğitim almış olmalıdır:

.1	güvenlik yönetimi;

.2	ilgili uluslararası anlaşmalar, kodlar ve tavsiyeler;

.3	ilgili Devlet yasa ve yönetmelikleri;

.4	diğer güvenlik kuruluşlarının sorumlulukları ve fonksiyonları;

.5	liman tesisi güvenlik değerlendirmesinin metodolojisi;

.6	gemi ve liman tesisi güvenlik sörveyleri ve yoklamaları;

.7	gemi ve liman operasyonları ve şartları;

.8	gemi ve liman tesisi güvenlik önlemleri;

.9	acil durum hazırlıkları ve cevapları ve olasılık planları;

.10	güvenlik önlem ve işlemlerini içeren  güvenlik talim ve eğitim talimat teknikleri;

.11	güvenlikle ilgili hassas bilgilerin ve güvenlikle ilgili iletişimlerin idaresi;

.12	mevcut güvenlik tehditleri ve paternlerinin bilgileri;

.13	silahların, tehlikeli madde ve cihazların tanınması ve ortaya çıkarılması;

.14	güvenliği tehdit eden kişilerin, ayrım gözetmeksizin, tipik ve davranışsal özelliklerinin tanınması;

.15	güvenlik önlemlerini engellemek için kullanılan teknikler;

.16	güvenlik ekipman ve sistemleri ve onların çalıştırma limitleri;

.17	denetleme, yoklama, kontrol ve gözlemlemeye dayalı metodlar;

.18	fiziksel arama metodları ve izinsiz yapılmayan denetimler;

.19	liman tesisleri ile birlikte yapılanlar da dahil güvenlik talim ve tatbikatları; ve,

.20	güvenlik talim ve tatbikatları değerlendirmesi.

18.2	Belirli güvenlik görevleri olan liman tesisi personelinin, görevlerini yerine getirmek için, uygun olduğunda, aşağıda belirtilen hususlar ile ilgili  belirli bilgi ve beceriye sahip olmaları gerekmektedir:

.1	mevcut güvenlik tehditleri ve paterniyle ilgili bilgi;

.2	silahların, tehlikeli madde ve cihazların tanınması ve ortaya çıkarılması;

.3	güvenliği tehdit eden kişilerin tipik ve davranışsal özelliklerinin tanınması;

.4	güvenlik önlemlerini engellemek için kullanılan teknikler;

.5	topluluk yönetim ve kontrol teknikleri;

.6	güvenlik ile ilgili iletişim;

.7	güvenlik ekipman ve sistemlerinin yönetimi;

.8	güvenlik ekipman ve sistemlerinin deneme, ayarlama ve denizde bakımı;

.9	yoklama, kontrol ve gözlemlemeye dayalı metodlar;

.10	kişilerin, kişisel eşyaların, bagajların, yükün ve gemi kumanyasının fiziksel arama  metodları

18.3	Diğer bütün liman tesisi personeli, LTGP’na ait hükümlerle ilgili, uygun olduğunda, aşağıda yer alan hususların bazıları veya tümüne aşina ve bilgi sahibi olmalıdır:

.1	değişik güvenlik seviyelerinin anlamı ve birbirini takip eden gereklilikleri;

.2	silahların, tehlikeli madde ve cihazların tanınması ve ortaya çıkarılması;

.3	güvenliği tehdit eden kişilerin, ayrım gözetmeksizin, tipik ve davranışsal özelliklerinin tanınması;

.4	güvenlik önlemlerini engellemek için kullanılan teknikler;

Talim ve tatbikatlar

18.4	Talim ve tatbikatların amacı, liman tesisi personelinin, tüm güvenlik seviyelerinde belirlenmiş bütün güvenlik görevleri ve belirlenmek zorunda olan, güvenliğe ilişkin yetersizliklerin tanımlanması ile ilgili uzmanlıklarını sağlamak.

18.5	Liman tesisi güvenlik planındaki şartların etkin biçimde yerine getirilmesini sağlamak için, talimler, eğer özel şartlar başka bir işlemi gerektirmez ise, en az üç ayda bir yapılmalıdır.  Bu talimler, 15.11 no’lu  maddede belirtilen güvenlik tehditleri gibi, planın her bir unsurunu test etmelidir.

18.6	Liman tesisi güvenlik görevlileri,  Taraf Devletlerin ilgili otoriteleri ile şirket güvenlik görevlileri ve gemi güvenlik görevlilerinin katılımı ile değişik tipte tatbikatlar; eğer mümkün ise, her takvim yılında en az bir kere ve tatbikatlar arasında da 18 aydan daha uzun ara olmadan, yapılmalıdır. Bu tatbikatlar, iletişimi, koordinasyonu, kaynak elverişliliğini ve verilecek cevapları test etmelidir. Bu tatbikatlar aşağıda belirtilenler şeklinde olabilir:

.1	tam kapsamlı veya canlı olarak;

.2	masaüstü simülasyonu veya seminer şeklinde; veya

.3	acil karşılık veya liman devleti otoriteleri tatbikatları  gibi diğer tatbikatlarla birleştirilmiş.